## Slide 1: Melkwinning
Melkinstallatie Melkvoerendgedeelte

## Slide 2: Doelen van de les
Benoemen welke onderdelen horen bij het melk voerende deel van de melkinstallatie
Benoemen/aanwijzen waar de onderdelen van het melk voerende deel zich in de installatie bevinden
De functie van de melk voerende onderdelen (allemaal los) benoemen
Uitleggen wat het effect van defecte onderdelen is en hoe je deze kunt herkennen en evt. verhelpen

## Slide 3: Agenda van de les
Melkvoerend deel
Tepelvoering
Melkklauw
Melkslangen
Melkleiding
Melk lucht afscheider
Melkpomp
Aan de slag

## Slide 4: Melkvoerend gedeelte
Tepelvoering
Melkklauw
Melkslangen
Melkleiding
Melk-luchtafscheider
Melkpomp met filter en terugslagklep

## Slide 5: Tepelvoering
Zuig en rustslag
Veel verschillende soorten
Melksnelheid en restmelk
Vaarzen en tweede kalfskoeien
Vorm, Diameter, wanddikte
Vorm van de kop
Vervangen na 2500 melkingen!
Soepele tepelvoering, grote kop: goed uitmelken, snel luchtzuigen
Kleine kop: minder goed uitmelken door opkruipen
Te ruim: ontstaan van vacuüm in de kop > opkruipen, minder goed uitmelken.
Te ruim of te stug: Vereelting, uitstulping slotgat.

## Slide 6: Melkklauw
Snelle afvoer van de melk
Verzamelstuk (kwart tot halve liter melk)
Luchtgatje bovenin
Melkklauw recht onder de spenen

## Slide 7: Melkslangen
Flexibel
Hittebestendig
Voedselveiligheid
Verschillende materialen
  Siliconen
  Pvc
  Rubber

## Slide 8: Melkleiding
Vervoeren van de melk
Eerst melkluchtafscheider daarna tank
1 tot 2 % aflopen
Diameter van de leiding bepaald hoeveel melk er per minuut kan worden afgevoerd
  De leiding mag voor maximaal 1/3 gevuld zijn met melk
  De leiding moet goed te reinigen zijn

## Slide 9: Melk-luchtafscheider
Melk komt door het melken in de melkleiding terecht
Hier worden melk en lucht weer gescheiden
Bovenkant staat in verbinding met de vacuümleiding
Overloopbeveiliging
  Voorkomt melk of vocht in de vacuümleiding

## Slide 10: Melkpomp
Ontluchte melk naar de tank
Persleiding
Slaat pas aan bij bepaalde hoeveelheid melk
Vlotter

## Slide 11: Afsluiting
Zijn de doelen behaald