## Slide 1: Melkwinning
Melkinstallatie Vacuümvoerendgedeelte

## Slide 2: Doelen van de les
Benoemen welke onderdelen horen bij het vacuüm voerende deel van de melkinstallatie
Benoemen/aanwijzen waar de onderdelen van het vacuümvoerende deel zich in de installatie bevinden
De functie van de vacuümvoerende onderdelen (allemaal los) benoemen
Uitleggen hoe defecten aan de onderdelen storingen kunnen veroorzaken en hoe je deze kunt herkennen en evt. verhelpen
Benoemen wat een normale vacuümhoogte is bij het melken

## Slide 3: Agenda van de les
De melkinstallatie
Vacuümvoerende onderdelen
Zuig en rustslag
Afsluiting

## Slide 4: De melkinstallatie

## Slide 5: De vacuümvoerende onderdelen van de melkinstallatie
Vacuümpomp
Vochtvanger
Meet T-stuk
Regulateur
Vacuümmeter
Vacuümleiding
Pulsator

## Slide 6: Vacuümpomp
Schoepen pomp
Wateringenpomp
Impellorpomp

## Slide 7: Vochtvanger
Voorkomt vocht in de vacuüm pomp
Schommelingen luchttoevoer opvangen
Bij grote afstand, kraantje luchtinlaat (boven 65kPA)

## Slide 8: Meet en T stuk
Voor het doormeten van de installatie
Zo kunnen meet instrumenten op alle installaties worden aangesloten

## Slide 9: Regelateur
Constant houden van het vacuüm in de installatie
Verschillende soorten
  Sensorregulateur
  Veer- of gewichtsregulateur
  Frequentieregulateur

## Slide 10: Vacuümmeter
Meten vacuüm in de leiding
Hoog liggende melkleidingen rond de -49 kPa
Laag liggende melkleidingen rond de -42 kPa,
Installaties met melkmeetglazen rond de -45 kPa
Automatische melksystemen rond de -43 kPa. Deze instellingen zorgen ervoor dat het vacuüm onder de speen tussen de -34 en -40 kPa ligt

## Slide 11: Vacuümleiding
Verbinding tussen de pomp en het melk apparaat
Blijft in principe schoon
Bij lekke tepelvoering kan vuil in de vacuümleiding komen

## Slide 12: Pulsator
Maakt het tikkende geluid
Zuigslag van het kalf nabootsen
Pulsator brengt buitenlucht in (50 tot 60 keer per minuut) Filmpje
Onder de speen is vacuüm, door open en dicht gaan van de tepelvoering ontstaat de zuigslag
Zuigslag
Rustslag

## Slide 13: Zuig en rustslag

## Slide 14: Afsluiting
Zijn de doelen behaald?
  Benoem de onderdelen van het vacuümvoerende gedeelte van de installatie
  Wat is de functie van de pulsator
  Leg uit hoe de zuig en de rustslag werkt