## Slide 1: Onderzoeken van het oog
Bijgesteld mei 2020
Bouke Cuperus

## Slide 2: Doelen vaardighedenlijn
visustesten
kleurenblindheidstest
oogdruppelen, zalven en uitspoelen
oftalmoscopisch onderzoek
toepassen van fluoresceïnekleuring
verwijderen van een corpus alienum uit het oog

## Slide 3: Oogheelkundig onderzoek
In huisartsenpraktijk:
Bij klachten van het oog
Keuringen
Periodiek geneeskundig onderzoek
Zogenaamde screening

## Slide 4: Visustest
Doel: met de visustest wordt de gezichtsscherpte bepaald
Omschrijving: Vanaf een standaardafstand wordt gekeken welke symbolen of letters van verschillende grootte de patiënt nog kan waarnemen
Informatie patiënt: afdekken van een oog met de holle hand of m.b.v. een Leidse afdekbril.
Kinderen jonger dan drie jaar geen visustest mogelijk
Tussen drie en vier jaar: Amsterdamse Plaatjes Kaart (APK)
Na het vierde jaar Landolt-C kaart (waar zit de opening?)

## Slide 6: Hoe meten we de Visus Bron: www.oogartsen.nl

## Slide 7: Visustest Uitvoering
Eerst informeren naar bril en contactlenzen
Bij een visustest wordt de visus van het rechteroog (visus oculi
dextri, VOD) en van het linkeroog (visus oculi sinistra, VOS apart
bepaald).
cc: cum correctione ( bril/lenzen) of sc ( sine correctione)
En +so (stenopeische opening)
De visus wordt uitgedrukt in d/D
d: afstand tussen de kaart en de patiënt
D: Deze D staat bij de regel van de kaart die je nog net foutloos en vlot kan lezen.
http://oogziekenhuis.me/Anatomie_&_functie/Gezichtsscherpte.html

## Slide 8: Visuskaarten (letterkaart Snellen, universeelkaart, spiegelkaart en Amsterdamse plaatjeskaart (APK)

## Slide 9: Stenopeïsche opening
Plaatje met een gaatje met een opening van 1 mm doorsnee.
De stenopeïsche opening wordt gebruikt om verstrooiing van het licht in het oog te verminderen. Als de visus verbetert bij het kijken door de stenopeïsche opening is dat vaak een aanwijzing voor een brekingsafwijking (refractiestoornis)

## Slide 10: Uitleg refractiestoornissen
Het menselijk oog werkt als een camera waarbij het hoornvlies en de ooglens zorgen voor de vorming van het beeld op het netvlies. Alleen bij een juiste instelling wordt er een scherp beeld op het netvlies geprojecteerd. Bij het “normale oog” komen alle lichtstralen in één brandpunt samen op het netvlies en vormen een scherp beeld.
Wanneer uw oog niet het juiste brekende vermogen heeft, vallen de brandpunten vóór of achter het netvlies wat leidt tot een wazig beeld:
•myopie, hier komen de lichtstralen in een brandpunt vóór het netvlies samen;
•hypermetropie, hier vallen de lichtstralen in een brandpunt achter het netvlies samen;
•astigmatisme, hier worden de lichtstralen in de twee hoofdmeridianen op verschillende brandpunten op het netvlies geprojecteerd.
Deze refractieafwijkingen kunnen gecorrigeerd worden door:
•brillenglazen
•contactlenzen
•ooglasercorrectie/lensimplantaten

## Slide 11: Kleurenblindheid test
http://www.pearle.nl/nl_NL/oogmeting/kleurenblindheid

## Slide 12: Gezichtsveldonderzoek (GVO)
Het gezichtsveld is het hele gebied wat wij kunnen\
overzien, terwijl we vooruit kijken.
Als we met één oog naar een punt kijken, zien we meer
dan dat punt alleen.
Het gezichtsveld is van groot belang in het dagelijks
leven om te voorkomen dat we ergens tegenaan lopen.

## Slide 13: Gezichtsveldonderzoek
Groene staar (glaucoom): schade aan oogzenuw door verhoogde oogdruk
Neurologische afwijkingen (bijv. herseninfarct)
Oogzenuw afwijking
Medicijngebruik

## Slide 14: Gezichtsveldonderzoek https://youtu.be/p_Dp83Nfs_s

## Slide 15: Tonometrie
Doel: het meten van de druk die de inhoud van de oogbol
uitoefent op de wand van de vaten. Dient voor het
opsporen van glaucoom.
Met behulp van aplanatie tonometrie of de puff meting
Gemiddeld is een oogdruk onder de 23 mmHg normaal.
Een oogdruk van 10 is optimaal.

## Slide 16: Tonometrie

## Slide 17: OOGspiegelen (Oftalmoscopie)
Doel: het bekijken van de toestand van de
bloedvaten bij ziekten zoals diabetes mellitus en
arteriosclerose.
Twee standen op oftalmoscoop/fundoscoop :
C-stand: cornea: hoornvlies en lens beoordelen op beschadigingen
F-stand: fundus: bloedvaatjes van het netvlies beoordelen en/of het vaatvlies achterin het oog

## Slide 18: OOGspiegelen https://youtu.be/AzxNGz1cjgI

## Slide 19: Oogspiegelen
De binnenkant van het oog d.w.z. het netvlies, de bloedvaten en de oogzenuw (de papil) worden met dit onderzoek beoordeeld.

## Slide 20: Staar
http://www.youtube.com/watch?v=25T6hsGFPHA (behandeling cataract)
Grijze staar of cataract: vertroebeling van de lens. Meestal komt dit door veroudering. Specifieke oorzaak is DM, maar kan ook door andere ziekten ontstaan.
Glaucoom of groene staar: verhoging van de druk in de oogbol. Kan onbehandeld tot gezichtsvelduitval (blinde vlekken) leiden en uiteindelijk zelfs tot blindheid. Behandeling in eerste instantie oogboldrukverlagende geneesmiddelen.

## Slide 21: Fluoresceïne kleuring
DOEL: zichtbaar maken defecten in het hoornvlies
fluoresceïne kleurt het beschadigde weefsel van het
hoornvlies.

## Slide 22: OOGDRUPPELEN
Diverse soorten oogdruppels:
corticosteroïden,
anaesthetica,
antibiotica,
pupilverwijders,etc.
OPMERKING
Minim verpakking: om verspilling te voorkomen worden oogdruppels vaak verpakt in een minim verpakking voor eenmalig gebruik. Verder zit hier geen conserveermiddel in waar patiënten vaak overgevoelig voor zijn.
Oogdruppels moeten altijd steriel zijn, raak pipetje niet aan!

## Slide 23: OOGDRUPPELS toedienen
Controleer:
Naam van zorgvrager
Juiste geneesmiddel
Dosering
Juiste toedieningsvorm
Juiste oog
Juiste tijdstip
Houdbaarheidsdatum ( 1maand na openen houdbaar)

## Slide 24: Link Filmpje
https://www.apotheek.nl/themas/oogdruppels-toedienen#wat-kan-er-misgaan-bij-oogdruppelen

## Slide 25: Let op!
Sluit na het druppelen uw oog en druk de traanbuis dicht
Anders loopt het medicijn loopt via uw traanbuis naar uw neus. Het blijft niet lang genoeg in het oog om zijn werking te doen en kan bijwerkingen geven in het lichaam (systemische afwijkingen)

## Slide 26: corpus aliënum

## Slide 27: Instrumenten oogheelkunde
Binoculaire loupe: voor het goed kunnen beoordelen van het oog
Ooglidhouder: om te voorkomen dat de patiënt gaat
knipperen tijdens een ingreep aan het oog
Irispincet: vuiltjes vastpakken
Ooglusjes: losliggend vuiltjes vastpakken
Oogmagneet: metaaldeeltjes oppakken die op het hoornvlies of
bindvlies van het oog zijn terechtgekomen
Oogguts/oogbeiteltje/oogboortje: vastliggend corpus aliënum of verdikt
weefsel verwijderen uit het hoorn- of bindvlies van het oog
Oogboortje: metaal wat langer ( >24 uur) in oog zit
kan roest achterlaten, een oogboortje verwijdert dit
Chalazionklem: voor het verwijderen van een bultje (gerstekorrel of chalazion)
in een ooglid

## Slide 28: irispincet

## Slide 29: ooglidhouder

## Slide 30: oogguts

## Slide 31: oogbeitel

## Slide 32: Oogmagneet en ooglusje

## Slide 33: oogboor

## Slide 34: Chalazionklem
Notes: Ontstoken/verstopt talgkliertje

## Slide 35: Anatomie oog