## Slide 1: Wikkelen

## Slide 2: Wat is wikkelen
De wikkelfasen zijn:
laden van de baal
positioneren van de baal op de wikkeltafel
startfase vertraagd wikkelen
snel wikkelen
stopfase vertraagd wikkelen
lossen van de baal

## Slide 3: Voorwaarden
Voldoende rek van het folie (60-70%)
Overlapping van 50% van de opeenvolgende lagen folie
Voldoende lagen folie om het gewas

## Slide 4: Folie verloop

## Slide 5: Folie problemen
foliebreuk
slechte overlap
Insnoering van de foliebreedte tijdens het wikkelen(neck-down)
geen goede positionering van de baal op de wikkeltafel
geen juiste rek van het folie
te weinig folie om de baal
scheuren van de folie op de baalomtrek

## Slide 6: oorzaken

## Slide 7: Uitlijning

## Slide 8: Folie overlap

## Slide 9: Folie schade

## Slide 10: Enkele wikkelaar

## Slide 11: Dubbele wikkelaar

## Slide 12: Hoeveel folie?
Factoren voor folie bepaling
Aantal slagen
Baalafmeting
Foliebreedte
Folie rek
Aantal lagen folie

## Slide 14: Folie berekening blz 49
Een rondebalenpers maakt pakken met de volgende afmetingen: breedte 120 cm en de
doorsnede(hoogte) van 125 cm.
De pakken moeten gewikkeld worden op een wikkelaar met 1 foliedispenser.
De folie breedte is 75 cm.
Het toerental van de wikkeltafel is 30 omw/min.
Tijdens het wikkelproces wordt de baal op de wikkeltafel doorgerold om een folieoverlap te verkrijgen van 50%.
Op een rol folie zit 1500 m folie.
Tijdens het wikkelen wordt de folie op de dispenser nog eens 75% gerekt alvorens om de baal te worden getrokken.
Er moeten 4 lagen folie om een baal gewikkeld worden.
Bereken hoeveel meters folie om de baal worden gewikkeld
Bereken hoeveel balen met 1 rol folie gewikkeld kunnen worden

## Slide 15: huiswerk
Opdracht 48 van blz 55