## Slide 1
Eindresultaat !

## Slide 2
Maak een weilandje van 3 x 3 meter met de hark zo vlak mogelijk.

## Slide 3
Boor met de grondboor op de 4 hoeken een gat.

## Slide 4
Plaats een paal zo dat deze ongeveer 1 meter boven de grond uitsteekt.

## Slide 5: Sla de paal met een slegge vast.

## Slide 6
Plaats op alle vier hoeken een paal.

## Slide 7
Gebruik 2 isolatoren voor elke paal.

## Slide 8: Draai in elke paal op 40 en 90 cm. van de grond een isolator.

## Slide 9
Boor met een accuboormachine een gaatje in de paal.

## Slide 10
Draai de isolatoren goed vast.

## Slide 11
Gebruik een poortgreep om een in – en uitgang in het weiland te maken.

## Slide 12
Gebruik schrikdraad om het weiland af te zetten.

## Slide 13
Zorg dat de draden goed strak om de isolatoren zitten.

## Slide 14
Zorg dat de draden goed gespannen en bevestigd zijn.

## Slide 15
Bevestig de draden stevig.

## Slide 16: Plaats het schrikdraadapparaat op een hoek van het weiland.

## Slide 17
Sla de aardpen in de grond en draai de moer aan met de verbindingsdraad erachter.

## Slide 18
Maak de zwarte draad aan de aardpen vast.

## Slide 19
Om de stroom te meten steek je eerst de aardpen van de stroommeter in de grond.

## Slide 20
Door de stroommeter aan de draad te houden kun je de stroom meten.

## Slide 21
Eindresultaat !