## Slide 1: Hydrauliek en aandrijving
Werking en onderhoud

## Slide 2: Hydrauliek
Het overbrengen van krachten door vloeistofdruk
Hydraulische olie, niet samendrukbaar, blijft vloeibaar, bevriesd niet, smeert
Wet van Pascal: in een gesloten systeem is de druk overal gelijk
Druk uitgedrukt in Pascal en Bar
1bar = 1 kg/cm2 = 100.000Pa/cm2 = 1 kPa/cm2

## Slide 3: Eenvoudig systeem

## Slide 4: Krachten overbrengen

## Slide 5: Iets complexer systeem

## Slide 6: Hydraulische pompen
Aandrijving dieselmotor
Tandwielpomp
Plunjerpomp
Schottenpomp

## Slide 7: Tandwielpomp

## Slide 9: Schottenpomp

## Slide 10: Plunjerpomp
Axiaal ( schuine slagplaat of plunjers onder hoek )
Verstelbaar ( verstelbare slagplaat )
1 in en uitlaatpoorten
2 roterend cilinderblok
3 plunjers
4 glijschoenen
5 slagplaat

## Slide 13: Meerdere pompen aan elkaar

## Slide 14: Schema pompen minigraver

## Slide 15: Load sensing
Opbrengst pomp aanpassen aan de vraag
Brandstof besparen

## Slide 16: Stuurschuiven
Richting van de oliestroom
4/3 schuif ( 4 aansluitingen / 3 standen)
Letters :
  P = pers
  R ( of T ) = retour
  A en B = aansluiting cilinder

## Slide 17: Werking :

## Slide 18: Neutraal stand

## Slide 19: Stand: cilinder uit

## Slide 20: Stand: cilinder in

## Slide 21: Bediening
Hand / voet
Electrisch
Servo
Arretering ( zweefstand )

## Slide 22: Servo bediening
Met lage oliedruk ( < 30 Bar )
Electrisch?

## Slide 23: Cilinders
Enkelwerkend
Dubbel werkend
Telescoop

## Slide 24: Afdichting cilinders

## Slide 25: Hydraulisch motoren
Schottenmotor ( agrarische machines )
Tandwielmotor ( weinig kracht, idem als tandwielpomp)
Axiale plunjermotor ( aandrijving kleine loader, mobiele HGM, minigraver )
Radiale plunjermotor ( zware aandrijving, bv rupsen HGM )

## Slide 26: Hydrostatische aandrijving

## Slide 27: Tank
Voorraad
Koeling
Uitzetten
Ont- / beluchting
Zuigfilter
Retourfilter

## Slide 28: Filters
Zuigfilter ( lage druk )
Retourfilter ( lage druk )
Persfilter ( hoge druk )
Ontluchtingsfilter

## Slide 29: Filters vervangen

## Slide 30: Oliekoelers
Olie ongeveer 60 graden
Minder smering ( hitte, lagere viscositeit )
Beschadigen afdichtingen ( hitte )
Verouderen olie

## Slide 31: Slangen en koppelingen

## Slide 32: Snel koppeling slangen

## Slide 33: Regelkleppen
Richting oliestroom blokkeren
Veiligheidsklep overdruk
Richting en hoeveelheid olie sturen
Smoring oliestroom
Terugslagklep

## Slide 34: Overdrukklep
Voorkomen te hoge druk ( beschermen systeem )
Gevolg olie warmer!

## Slide 35
Smoorventiel ( oliestroom beinvloed door druk en belasting )
Stroomregelventiel ( oliestroom onafhankelijk van stroom en belasting )

## Slide 36: Slangbreukventiel
Gestuurde terugslagklep
Z

## Slide 37: Accumulator
Energie opslaan en afstaan
Pieken opvangen ( dansonderdrukking )
Systeem onder druk houden
Stikstof gevuld
Manometer ( bar / psi )

## Slide 38: Symbolen

## Slide 39: Centrale doorvoer HGM

## Slide 40: Componenten minigraver

## Slide 41: Schema HGM

## Slide 42: Onderhoud aan hydraulieksysteem
Oliepeil controleren / aanvullen ( let op stand giek, en druk )
Olie verversen ( SAE klassen )
Filters vervangen
Controle op lekkages en beschadigingen
Functies hydraulische olie:
  Energieoverdracht
  Smering
  Anti corrosie
  Warmte afvoer
  Vuil afvoer

## Slide 43: Aandrijving
Rijmotor rups
Rijmotor mobiel
Tussenbak mobiel
Zwenkmotor
Aandrijfassen
Powershift
Rupsen
Banden

## Slide 44: Rijmotor rups
Axiale plunjer ( lichtere machines )
Radiale plunjer ( zwaardere machines )
Ingebouwde rem
Onderhoud:
  Olie verversen
  Sprocket vervangen

## Slide 45: Rijmotor mobiel
Axiale plunjerpomp
Onderhoud:
  In hydraulisch systeem

## Slide 46: Tussenbak mobiel ( met tussenassen )
Verdeling voor / achteras
Onderhoud:
  Olieverversen
  Smeren

## Slide 47: Zwenkmotor
Axiale plunjerpomp
Ingebouwde rem
Reductiebak
Oliepeil
Onderhoud:
  Oliepeil ( reductiebak )
  Olie verversen

## Slide 48: Aandrijf assen
Differentieel
Remmen
Eindvertraging ( planetair )
Onderhoud: olie verversen

## Slide 49: Differentieel
Verdeling links / rechts

## Slide 50: Planetaire eindaandrijving

## Slide 52: Powershift
Automatische versnellingsbak
Met tussenbak
Koppelomvormer
Onderhoud:
  Oliepeil
  Olie verversen

## Slide 54: Koppelomvormer
Vloeistof koppeling

## Slide 56: Rupsen
Metaal
Rubber
Metaal met rubber

## Slide 57: Slijtdelen rupsen
Rupsketting
Looprol
Bovenrol
Sprocket
Spanwiel

## Slide 58: Rupsen vervangen
Ontspannen / opspannen
Spanwiel
Gebruikshandleiding

## Slide 60: Wielen en banden
Mobiele graafmachine
Wiellader
Snelheid
Insnijdgevaar
Insporing
Inzet
Dubbellucht
Montage gevaar

## Slide 61: Profielen banden
Rotsachtig ( dikke laag rubber + evt. ketting)
Zeer zwaar gebruik
Zwaar gebruik ( mijnen )

## Slide 62: Profielen banden
Algemeen gebruik
Licht gebruik
High speed ( waterafvoer )

## Slide 64
Dubbellucht HGM
Meer oppervlak
Lekrijden

## Slide 65
Dubbel lucht loader

## Slide 66: Gronddruk beperken

## Slide 68: Bijpompen banden
Niet bijpompen als de band lek lijkt ( explosiegevaar )
Luchtslang 3 mtr
Maximale druk
Niet naast zijkant band staan maar naast loopvlak
Geen collega’s in de buurt
Kraken band kans op explosie

## Slide 70: Montage wielen
Zware wielen
Ondersteunen
Momentsleutel ( kruislings )
Natrekken

## Slide 71: Bedrijfsfilm over het maken van pompen