## Slide 1: Herhaling toetsstof 3.1 t/m 3.6

## Slide 2: Paragraaf 3.1: Het water stroomt
Korte en lange waterkringloop. En wat is het verschil?
Verschil tussen verdamping en condensatie.
Soorten water: zoet – brak – zout.
Verdeling van zoet en zout water over de wereld.
Kwelwater: doorsijpelen van zout water bij duinen en dijken.
Soorten rivieren: regenrivier – gemengde rivier – gletsjerrivier – wadi.

## Slide 3: Paragraaf 3.2: Stroomgebieden en stroomstelsels
Stroomgebied.
Stroomstelsel  3 onderdelen  bovenloop – middenloop - benedenloop
Waterscheiding.
Water stroomt van hoog naar laag!
Debiet
Regiem
Riviermonding/delta.
Verval en verhang.
Hoe groter het verval, hoe hoger de stroomsnelheid.
Erosie en sedimentatie. Wat sedimenteert als eerste? Stenen – grind – zand – klei.

## Slide 4: Paragraaf 3.3: Water en de mens
Watergebruik: drinkwater/persoonlijke verzorging – irrigatie – industrieel watergebruik (proceswater).
Grijs water.
Watervervuiling: organische vervuiling – chemische vervuiling – thermische vervuiling.
Zelfreinigend vermogen.
Waterschappen.

## Slide 5: Paragraaf 3.4:Water in rivier en polders
Waterbalans: bestaat uit watertoevoer en waterverlies.
Rivierenlandschap: vroeger  oeverwallen en komgronden.
Tegenwoordig  zomerdijken en winterdijken. Daar tussenin uiterwaarden. Zomerbed en winterbed.
Binnendijks gebied (wonen mensen) en buitendijks gebied (dichterbij de rivier, tussen zomer en winterdijk).
Piekafvoer.
Polders: poldersloot – boezem – binnenwater (rivier) – buitenwater (zee).
Bemalen.
NAP  Normaal Amsterdams Peil.
Transport over water mogelijk door: stuwen en sluizen.

## Slide 6: Paragraaf 3.5: Drinkwater en klimaatverandering
Hoog Nederland en Laag Nederland. Wat is het verschil? Waar loopt ongeveer de grens? En hoe wordt er drinkwater gewonnen?
Soorten drinkwaterwinning: grondwaterwinning – duinwaterwinning/infiltratiewinning – oppervlaktewaterwinning.
Doorlaatbaarheid (zand grotere doorlaatbaarheid dan klei/veen).
Filterende werking zand.
Zoetwaterzak.
Versterkt broeikaseffect  waterproblematiek: verdroging – neerslag intensiteit kan stijgen – verzilting.

## Slide 7: Paragraaf 3.6: Waterbeheer
Waterbeheer wordt in Nederland verzorgt door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Wat doen beide overheidsorganisaties?
Verschil tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Bescherming tegen de zee: zeewering (dijken, duinen, dammen). Onder andere de Deltawerken.
Maatregelen “Ruimte voor de rivier”, zoals kribverlaging, zomerbedverdieping, uiterwaardvergraving  zie aantekeningen voor de belangrijkste daarin.