## Slide 1: Hijsen HGM met beperkte hijsfunctie
Tot 10 ton-meter
Dat is max 10 ton – per meter uit het hart van de draaikrans

## Slide 2: Verschil tussen graafmachines
Graafmachines die alleen graven
Graafmachines die hijsen en graven
Graafmachines ingericht als mobiele hijskraan

## Slide 3: Wetten en normen
Machine richtlijn
CE markering
= een product veiligheids
afspraak
Ook voor
hijsgereedschap
Arbowet is van groot belang

## Slide 4: https://youtu.be/WCWVv0wod8U soma foto’s https://youtu.be/ZWL92yAfKlQ toolboxfilm veilig hijsen https://youtu.be/cRLVP7E9EPI veilig hijsen H3 https://youtu.be/h3N9jCugh9s veilig hijsen H6 https://youtu.be/DwZYhWCYFxw veilig hijsen H7

## Slide 8: https://youtu.be/N0xE2BacmL0 gezonken graafmachine bij Delfzijl https://youtu.be/LVTu738E7qA met succes geborgen

## Slide 9: Grondverzetmachine (blz 9- Bij of op machine aanwezig zijn)
Ingevuld kraanboek
Lastvluchttabel
Overlastsignalering
Slang-leidingbreukkleppen
Hijshaak hijsoog

## Slide 10: Hijsgereedschappen
Onderdelen of inrichtingen die niet vast met de machine verbonden zijn
Zitten dus tussen de machine en de last
Hijshulpstukken
Ooghaken; sluitingen en oogbouten

## Slide 12
Harpsluiting

## Slide 13: Kraanboek (map in de hgm)

## Slide 14: Het kraanboek
Identificatie HGM
Eigenaar
CE
Controle beurten
Technische gegevens
Bedoelt als hulpmiddel –keuring en onderhoud

## Slide 17: Lastvluchttabel
Lastvluchttabel moet aanwezig zijn
Maximale hijslast is 75% van de kieplast

## Slide 18: Overlastsignalering
Hoorbaar zijn binnen vluchtbereik
= nabijheid van de machine
Waarschuwen van machinist en personen

## Slide 19: Overlastsignalering
Twee systemen
    Het systeem blokkeert [lastmomentbegrenzer]
    Signaal wordt afgegeven [lastmomentsignalering]

## Slide 20: Overlastsignalering
Waarschuwing dat max hijslast is bereikt
  Lastmoment begrenzer
  Overlast signalering
  Controle door 1e giek helemaal omhoog te doen

## Slide 21: Slangbreukklep
= een breukbeveiliging
Op de lastdragende zijde van de hefcilinders
Op lastdragendezijde van de lepelcilinder
[op bakcilinder – pendelas]

## Slide 23: Hijshaak
Mag vast of verwijderbaar zijn
- mag niet beschadigen (bak dicht houden)
Mag niet vanzelf open gaan
Moet minimaal 2x de werklast kunnen ‘hebben’

## Slide 24: Aanlas hijshaak

## Slide 27
klik
Klik mobiel

## Slide 30: Palletvork
Een speciaal lastdiagram is dan weer nodig

## Slide 31: Opleiding
Je moet deskundig zijn
Machine met beperkte hijsfunctie

## Slide 32
Kettingwerk
Staalkabels
Touw
Stroppen, lengen
en hijsbanden
Haken en ogen
Takels
Let op: maximale werklast hoeken van lengen
mogelijke slijtage
Hijs- en hefgereedschappen
Hijsgereedschap

## Slide 33: Moet op staan:
Onuitwisbaar:
Fabrikant-materiaalsoort-werklast
Eigen massa als die groter is dan 100 kg
De CE markering
De keuringsdatum
(max en min klembereik

## Slide 34: Altijd controleren
Van het hijsgereedschap voor gebruik op:
Slijtage
Breuken
Vervorming/rafels
intering

## Slide 35: Gebruiksaanwijzing aanwezig
Normale gebruiksvoorwaarden
Aanwijzingen voor gebruik, montage, onderhoud
De bruikbaarheidsgrenzen
In het NL

## Slide 36: Hijs- en hefgereedschappen
Altijd eerst controleren !!!!!
Het gewicht van het hijsgereedschap moet je optellen bij de last natuurlijk
Lijst Hijs- en hefgereedschappen:
zie blz. 16

## Slide 37: Hijsbanden
Duidelijk label
Gebruiksaanwijzing
Een levensduur
Veiligheidsfactor 7

## Slide 38
Hijsstroppen

## Slide 42: Let altijd op:
Max last nazien (label)
Controle
Alleen voor hijsen (beslist niet trekken)
Aanslagmethode (lang genoeg)
Scherpe kanten object (hoekbeschermers)

## Slide 44: Vervolg hijsband
Triangel – driesprong
Dit is een viersprong ->
>

## Slide 45: Vervolg hijsband
Gebruikstemperatuur
40 tot + 100 graden C
Knopen mag niet
Zwaartepunt loodrecht onder de band
Bij ongelijkheid – evenaar toepassen
Voorkom insnijden of schokbelasting
Hijsbanden reinigen
Een beschadigde band mag niet in een opslag ruimte liggen

## Slide 46: Bescher- ming

## Slide 50: Kettingwerk

## Slide 51: Ketting
(gebruikscoeff) veiligheidsfactor 4 (4-5-7)
Alleen inkorten met inkorthaken of klauwen
Afronding 2x de schalmbreedte (-20%)
Gestropt – 80%
Geen knopen of gedraaid

## Slide 52: Ketting - vervolg
Schoon, droog, corrosievrij ophangen
Kettingwerk afkeuren als:
Zie blz 20
Belangrijk: goed leesbaar “blikken label’;
en de haak met veiligheidsklep

## Slide 56: Staalkabel
Verschil in kern
Verschil in slagwijze
langslag
kruisslag
Torsie
WS – V en S kabels (verschil in opbouw)

## Slide 57: Opbouw staalkabel

## Slide 58: Staalkabel
Strop of grommer
Knelklem (superloopklem)
Boutklemmen en knopen mogen niet
Gebruikscoefficient (veiligheid) – 5
Afronding min. 2x de diameter
Mogelijke vervorming < 6x kabeldiameter

## Slide 59: Taluritklem
Alleen belasten in het hart van de klem

## Slide 60: Superloopklem

## Slide 62: Let op het oog
Oog van de kabel om iets heen schuiven
Hoek niet groter dan 60 graden

## Slide 63: Kabel afkeuren
Draadbreuken
In- of uitwendige beschadiging
Corrosie
Wordt dunner
Breuknest – kink -

## Slide 68: Open haak
Nauwelijks toegestaan
Voorbeeld – dragline schotten
Haken niet op de punt belasten

## Slide 69: Sluitingen
D – SLUITING
1e mag niet!
H - SLUITING
!
2e mag niet

## Slide 70: Hihijssleutel

## Slide 71: Vloerplaat met oog

## Slide 72: klemmen
Uitval beveiliging gebruiken
Klemhoogte 40 cm: | Klemhoogte 55 cm:
Klemlengte tot 120 cm. | Klemlengte tot 120 cm.
Klembreedte 80 cm. tot 100 cm. | Klembreedte 86 cm. tot 99 cm.

## Slide 73: Evenaar

## Slide 74: Evenaar

## Slide 76: Aardig om even te zien

## Slide 77: Buizen hijsen

## Slide 78: Inspecteren hijsgereedschap
Labels
Kraanboek
Geen beschadigingen
----
Dit hijsgereedschap geschikt?
Is de capaciteit voldoende (klopt het)
Hijsinstructie van de last aanwezig?
Aanpikkers op de hoogte?

## Slide 79: Uitgebreide inspectie
Jaarlijkse controle
Erkend deskundige = vaak de leverancier
(bv 1x in de vier jaar)
Verwijzing naar tabel

## Slide 80: Aanslaan (van lasten)
Passend hijsgereedschap
Buigen – scherpe kanten
(hoekbeschermers)
Voorloop = kort haak en oog
Horizontaal omhoog
Tophoek max 120 graden
= topschalm <-> last min. 0.5 x sprong

## Slide 81: Hijsen en vieren
Kraan op de rem – schuifblad? Eerst hijkabels strak
Alleen vertikaal hijsen
Geen losse voorwerpen / omstanders weg
Lepelsteel van verticaal tot max vooruit
Zicht machinist
Niet te dicht bij een sleuf natuurlijk
Veilig wegzetten (plek sterk genoeg)

## Slide 82: Hijsen en vieren
Wijze van aanslaan
Verschil tophoek - buitenhoek
Gewicht van de last
Plaats zwaartepunt
Oog bij de bak boven het zwaartepunt
(schuine reeptrek = verboden)

## Slide 84
Klik-instructie hijsen
Klik – hijsen met grondverzetmachine

## Slide 85: Bevestiging
Met een strop
Max last x 0,8

## Slide 86: Bevestiging
In het mandje
Om de last en dan weer aan het hijsoog
(buiten)hoeken minder dan 15 graden
geeft onbalans van de lading

## Slide 87: Bevestiging
Met strop en mandje (zie blz 20)
Eerst een strop dan door het
hijsoog weer onder de last door
en weer vast aan het oog

## Slide 88: Voorwaarden
Ondergrond - draagkracht
- waterpas
- niet te dicht bij een sleuf
Afzetten - bij openbare weg
werkplek -niemand binnen draaibereik
Wind -max. windkracht 7
(onweer)

## Slide 90: Voorwaarden
Obstakels - leidingen
- hoogspanningskabels
Hand- en arm seinen - blz. 60
Rijden met een last
zie voorwaarden hijstabel en (blz. 48)

## Slide 91: Achterlaten en pbm’s
Giek op de grond
Afsluiten
PBM’s
Veiligheidsschoenen
Helm

## Slide 97: Soortelijke massa
Beton 2400 kg/m3
Staal 7900 kg/m3
Hout 500-1000 kg/m3
Steen 2500-3200 kg/m3
Zand/grind 1600 kg/m3
PVC 1450 kg/m3

## Slide 105
klik
Klik-1
Klik-2

## Slide 107: Risico’s bij Hijskranen
Draaibereik
afstempelen
zware lasten
windkracht
onweer
Hijs- en hefwerktuigen

## Slide 116
magneet

## Slide 119: https://youtu.be/7ipeTD2uGo4 instructie hijsen