## Slide 1: Aardewerk

## Slide 2: Keramiek
Keramiek is alles wat van gebakken klei
gemaakt is:
Aardewerk
* Terracotta = roodbakkende klei, niet geglazuurd (800 ‘C)
* andere kleur; afhankelijk van soort klei (900-1100 ‘C)
Steengoed (1250 – 1350 ‘C)
Porselein (1300-1400 ‘C)

## Slide 3: Waarom info over aardewerk?
Verkoopadvies kunnen geven
Kwaliteit herkennen
Inzicht krijgen in het productieproces

## Slide 4: Wat is aardewerk?
Verzamelnaam voor potten en vazen die we in de winkel gebruiken.
In allerlei vormen, met verschillende functies
Bij verschillende temperaturen uit klei gebakken (800-1100 graden Celsius).

## Slide 5: Klei
Aardewerk wordt gemaakt van leem of klei, gevonden langs de rivieren.
Klei bevat water, waardoor je het goed kan boetseren.
De klei wordt na het drogen gebakken en daardoor hard.
Als klei gebakken wordt is dit een onomkeerbaar proces  sinteren

## Slide 6: Aardewerk = poreus
Poreus = niet waterdicht
D.m.v. glazuur wordt het aardewerk waterdicht gemaakt en wordt het minder kwetsbaar (steviger).
Decoratie, glad van structuur.
Glazuur is een glassoort.

## Slide 7: Vervaardigen keramiek
Handmatig:
- Vormen
- Draaien
- Gieten
Machinaal:
Gieten
Persen
Draaien

## Slide 8: Handmatig
Vormen:
Opbouwen uit slangetjes klei of lappen klei
Toegepast bij bijzondere exemplaren.
Mobach

## Slide 9: Handmatig
Draaien
Pottenbakker werkt met een draaischijf die hij
met zijn voet bediend  schopschijf.
Veel vormen mogelijk (altijd rond)
- Ribbel blijven vaakzichtbaar

## Slide 10: Handmatig
Gieten
Je gebruikt een mal van gips, omdat gips het water uit de klei trekt.
Je giet de vloeibare klei in de mal en laat deze staan tot de klei zich aan de wand heeft gehecht.
De overtollige klei giet je uit de mal.
Je wacht tot de klei leerhard is.
Verwijder de mal.
Voorwerp bewerken of direct verder laten drogen

## Slide 12: Machinaal
Gieten
Delen van het proces zijn geautomatiseerd.
Vloeibare klei in grote hoeveelheid aanmaken
Met doseerpistool verdelen over mallen

## Slide 13: Machinaal
Persen
- Persen gebeurt in een mal + contramal.
- Niet alle vormen zijn mogelijk (alleen conisch)

## Slide 14: Machinaal
Draaien
Lijkt op het handmatig draaien, maar
hiervoor heb je een mal nodig voor de
buitenkant.
- De vormen zijn beperkt, ronde vormen.

## Slide 15: Kwaliteit
Handgemaakt / machinaal?
Welke grondstoffen zijn gebruikt?
A - B-keuze
In bloemenwinkel wordt vaak machinaal gemaakt aardewerk gebruikt als ondergrond.
( goedkoper / serie / maten)
Handgemaakt aardewerk wordt wel verkocht, meestal in de luxere bloemenwinkel.
( duurder / uniek / apart / kunst)

## Slide 16: Keramiek bakken in de oven
Roodstenen aardewerk:
800 ‘C
Aardewerk:
900-1100 ‘C
Steengoed / gres:
1250-1350 ‘C
Porselein:
> 1300 ’C
Sintering vanaf 1200 ‘C

## Slide 17: Problemen bij het bakken
Kapot klappen van het voorwerp
  Lucht in de klei  toevoegen van chamotte
  (= gemalen gebakken klei)
Scheurtjes in de klei of glazuur (= craquelé)
Voorwerpen smelten aan elkaar
(tegen elkaar gezet in oven)
Beschadiging aan onderkant
(geglazuurd voorwerp niet op triangel (= driepoot) gezet)

## Slide 18: Winkelklaar maken van aardewerk ondergronden:
Controleren
Schoonmaken
Prijzen

## Slide 19
Controleren
 zijn er geen scheurtjes, breuk of
glazuursplinters van het product

## Slide 20
Schoonmaken
 is het product stofvrij en schoon
Prijzen
 is de consumentenprijs duidelijk vermeld
op het product

## Slide 21: Keramiek

## Slide 22: Keramiek
Keramiek is alles wat van gebakken klei gemaakt is:
Aardewerk
Steengoed
Porselein

## Slide 23: Verschillende soorten keramiek
Productiewijze kan verschillen
Grondstoffen kunnen verschillen

## Slide 24: Steengoed
Ook wel: gres of stoneware
Producten van klei die op temperatuur tussen 1250 en 1350 graden worden gebakken.
Het product wordt daarom harder dan aardewerk en goed waterdicht.
Klei wordt steen (vandaar steengoed)
Door de hoge baktemperatuur smelt een klein gedeelte van de grondstof, waardoor een glazig uiterlijk ontstaat. = Sintering.

## Slide 25: Keulse potten

## Slide 26: Porselein
Hard, doorschijnend keramisch product dat NIET poreus is.
Vaak wit van kleur
Grondstoffen: Porseleinaarde, veldspaat en kwarts.

## Slide 29: Bakken van keramiek:
Aardewerk:
1000C  poreus
1200C vorstbestendig
Steengoed
Tussen de 1250 en 1350C
Porselein
- Tussen de 1200 en 1400C

## Slide 30: Glazuur
Waterdicht en minder kwetsbaar
Decoratie middel
Glad van structuur
Glazuur is een glassoort

## Slide 31: Glazuur aanbrengen
Gevormde klei laten drogen (leerhard). Als de klei helemaal droog is (wit) kun je het glazuur erop aanbrengen. Vervolgens bak je de pot op 1150C
Na het vormen en drogen bak je de pot op 1000C. De pot is daarna nog poreus  Bisquit. Hierop breng je een glazuur laag aan, daarna bak je de pot opnieuw op 1150C

## Slide 32: Glazuur aanbrengen
Dompelen
Spuiten
Schilderen