## Slide 1: Kaarsen - samenstelling - productie - kleur - kwaliteit - kaarsenfabrieken

## Slide 2: Samenstelling van kaarsen
Kaarsen kunnen uit 1 of meerdere grondstoffen bestaan. Afhankelijk van de samenstelling is de brandkwaliteit verschillend.
De 3 meest voorkomende grondstoffen:
  1. Was = bijenwas; natuurproduct uit de bijenkast
              Kaars walmt
              Natuurlijk / duurzaam

## Slide 3
  2. Paraffine = stof gemaakt van kolen of aardolie (hout)
    * niet milieu vriendelijk
    * minder goede brandeigenschappen

## Slide 4
  3. Stearine = stof die wordt gehaald uit plantaardige en dierlijke vetten
      Steviger dan paraffine kaarsen
      Betere brandkwaliteit (beter + langer)
      Composietkaarsen >mengsel van paraffine en stearine voor optimale brandkwaliteit

## Slide 5: Productie van kaarsen
Iedere kaars heeft in het midden 1 pit (=lont) of bij een dikke kaars meerdere pitten.
Een pit bestaat uit 3 in elkaar gevlochten katoenen koordjes.
Er zijn 3 manieren om kaarsen te maken:
> dompelen
> gieten
> persen

## Slide 6
Dompelen:
  Lonten over plank hangen
  Dompelen in vloeibare grondstof
  Steeds herhalen, per keer 1 ml. dikte
  Zgn. tweelingkaarsen (2 kaarsen aan één koord)
  Machinaal en handtechniek

## Slide 8
Gieten:
  Gebruik van een mal (van aluminium/tin+lood/siliconen/gips)
  Lont trekken en bovenaan vastmaken
  Vloeibare grondstof erin gieten
  Mal koelen met koud water
  Machinaal en handmatig
      Vaak kleur door grondstof gemengd
      Minder goede komvorming

## Slide 10
Persen:
  Paraffine in poedervorm (hele fijne korreltjes)
  Onder hoge druk paraffine om een lont persen (in een mal)
  Machinaal
    Kaarsen zijn meer breekbaar
    Minder goede brandkwaliteit

## Slide 11: Kleuren van kaarsen:
Dompelen  beste komvorm + goede brandkwaliteit
Kleurstof mengen door grondstof  minder goede brandkwaliteit
Beschilderen  bij fantasiekaarsen, minder goede brandkwaliteit

## Slide 12: Kwaliteit van kaarsen

## Slide 13: De ‘kom’ van de kaars
De kom = dieper deel net onder de pit; laagje gesmolten kaarsvet omdat de randen iets hoger zijn.
Goede komvorming  zorgt voor betere brandkwaliteit
 langer plezier van de kaars
Te diepe kom  pit kan ‘verzuipen door te veel kaarsvet
 pit kan zichzelf doven door zuurstofgebrek
Ondiepe of geen kom  pit kan te hard gaan branden door te weinig aanvoer vet / snel ‘op’
 walmen door te weinig vet

## Slide 14: Brandproblemen
Scheef branden;
- tocht,
- lontfout,
- grondstoffen,
- scheef plaatsen,
- te dicht op elkaar plaatsen
Pit uit;
- te diepe kom,
- slechte lont,
- verhouding lont /kaars klopt niet

## Slide 15
Druipen;
- tocht,
- grondstoffen
- boven verwarming
- scheef plaatsen
Brandgevaar;
- te dicht bij bloem/groen/stof

## Slide 16: Kaarsfabrieken
Gouda Kaarsen – Goudse Kaarsenfabriek
Bolsius - Schijndel
Molca – The Dutch Candle Company (failliet 2010) – Etten-Leur