## Slide 1: Glas
DFA 2 blz. 77-79

## Slide 2: Het oudste glas:
Obsidiaan (prehistorie):
> natuurlijk, vulkanisch gevormd glas
> meestal zwart of donker blauw/grijs/bruin/groen van kleur
> vanaf 6000 v.Chr. …… de eerste glasfabricage 1500 v. Chr. (Egypte)
> In Noord-Italië is de oudste Europese glasindustrie te vinden (eiland Murano).

## Slide 3: 2 Soorten glas:
Natronglas (natronkalkglas of ‘gewoon’ glas)
> Grondstoffen: kwartszand, kalk en soda
+ extra glasscherven voor een betere smelting / menging
> Toepassing: gebruiksvoorwerpen zoals:
vensters, flessen, vazen, glazen, groentepotjes enz.

## Slide 5
Kristal:
> Grondstoffen: zand, soda, potas, loodmenie
> Glas met meer dan 24% lood wordt kristal genoemd.
Hoe hoger het % lood hoe beter de kwaliteit (duurder)
30% of meer lood  superieur kristal (gele sticker)
> Toepassingen: vooral voor decoratie
(en beperkt als luxe gebruiksartikelen)

## Slide 7: Eigenschappen / verschillen tussen gewoon glas en kristal glas:
Natronglas:
- Meer doffer van kleur
- Doffe klank
Grondst.-kwartszand-kalk-soda
Toepassing: gebruiksvoorwerpen
Kristalglas:
- Helder van kleur
- Helder van klank
- Grondst.-zand-soda-potas-lood
- toepas. vnl. decoratievoorwerpen
- Zachter (kwetsbaarder)

## Slide 8: Productie van glas:
Glas blazen:
> Handmatig https://www.youtube.com/watch?v=YmDM7GiSdfE
> Werkwijze: grondstoffen vloeibaar maken (800-1150 ’C)
Met een blaaspijp neem je vloeibaar glas uit de oven. Door steeds de pijp te rond te draaien en door te blazen vorm je de vaas met een (peren)houten mal/hulpstuk. Als de vaas klaar is tik je het van de blaaspijp af en wordt de vaas in de koeloven (van 500-20 ‘C) geplaatst (24-72 uur). Te snel afkoelen zorgt voor te veel spanning in het glas en dan klapt het kapot.

## Slide 10
Machinaal:
> gespecialiseerde machines
> hulpstukken afhankelijk van het te maken voorwerp
> ruwe of recyclematerialen

## Slide 11: Gekleurd glas:
Metalen toevoegen aan de grondstoffen:
- ijzer = groene tinten
- kobalt = blauwe tinten
- nikkel= bronskleurige tinten

## Slide 13: Technieken om glas te decoreren

## Slide 14: Zandstralen:
Doel: tekst of afbeelding op glas
Sjabloon (vaak van plastic) op een glasvoorwerp plakken
    met tekst of uitsparing /afbeelding
Onder hoge druk (staal)grit tegen het glas werken (kleurverschil door diepte stralen)
Sjabloon verwijderen
Matte afbeelding zichtbaar

## Slide 15: Slijpen:
Doel van slijpen: afscherpen of decoreren van glas
Machinaal of handmatig
3 fasen: 1. grof voorslijpen 2. fijn naslijpen 3. polijsten
Slijpschijven van gediamanteerd staal
Polijstschijven van fluweel of zachte kunststof
(vaak met een speciale vloeistof voor glans)

## Slide 16
Na het bewerken een vlakke kant die vaak hoogglanzend is

## Slide 17: Graveren:
Doel: om tekst of afbeelding op glas te maken (diamandfrezen of laser)
Handmatig of machinaal
Doorkrastechniek een afbeelding of tekst verkrijgen

## Slide 18: Transfer:
Doel: snelle decoratie (afbeelding / tekst) op glas
Soortsticker opeen glazen voorwerp plakken
Relatief goedkoop
Afneembaar of vast gebrand op het glas

## Slide 19: Beschilderen:
Handtechniek
Vanwege de grote arbeidsintensiviteit weinig meer toegepast (duur)

## Slide 20: Etsen:
Doel: decoratie op glas
Niet veel meer gebruikt vanwege de milieuonvriendelijke bijtende vloeistof (zuur) = verouderd
Werkwijze: - Vorm of tekst op glas aanbrengen (sjabloon)
- zuur (pasta) op de open delen aanbrengen
(waar de pasta zit komt een matte afbeelding tevoorschijn)
- goed naspoelen
- sjabloon verwijderen

## Slide 21: Glas inkopen voorde bloemenbranche:
Bij groothandels, op beurzen, individuele bedrijven, Royal Glas Leerdam
(Hakbijl)
Bekende merken:

## Slide 22: Voor~ en nadelen van glas als ondergrond:
Voordelen:
- Doorzichtig (lijnenspel, waterniveau)
Makkelijk schoon te maken
Veel verschillende vormen
Veel verschillende kleuren
Keuze goedkope en dure kwaliteiten
Altijd waterdicht
Nadelen:
- Doorzichtig (afwerking, slordig)
Trekt stof aan
Gemakkelijk vettig/vingerafdrukken
Breekbaar

## Slide 23
Link met informatie over glas: https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/633569/Glas,%20wat%20is%20het%20precies.pdf