## Slide 1: Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 2: Terugblik
Functies van water:
Productie van suikers
  Verbruikt bij fotosynthese
Transport van voedingsstoffen
  Meststoffen van wortels naar bladeren
  Suikers van bladeren naar gehele plant
Transport voedingsstoffen
Temperatuurregeling
Celspanning
Spanning
Stevigheid

## Slide 3: Terugblik
Waterstromen in de plant:
Osmose
  Zoutconcentratie zoekt naar evenwicht
  Hoger zoutgehalte in grond dan in wortels
  Water (met het zout, dus meststoffen) wordt door wortels opgenomen
  Soorten water

## Slide 4: Terugblik
Kwaliteitsaspecten:
Filteren
Ontijzeren en beluchten
Ontzouten
Mengen
Ontsmetten
Waterbeheer

## Slide 5: Terugblik
Verhitten
  Tot 95 °C, levende organismen, ontkalken
Ozon
  Toevoegen schadelijke ozon (O3), levende organismen, ontkalken
UV-belichting
  Levende organismen, kost weinig energie
Biologisch filteren
  Zandfilter met bacteriën die schadelijke bacteriën aanvallen
Water en watergeefsystemen
2. Waterkwaliteit en waterbeheer

## Slide 6: 1.5 Opdracht
Water en watergeefsystemen
1. Water voor de plant

## Slide 7: 2.9 Opdracht
Water en watergeefsystemen
2. Waterkwaliteit en waterbeheer

## Slide 8: 2.9 Opdracht
Water en watergeefsystemen
2. Waterkwaliteit en waterbeheer

## Slide 10: 3.1 Water geven
  “bepalen waterbehoefte gewas en op de juiste wijze van water voorzien”
  Beregenen en infiltratie
  Beregenen als nachtvorstbestrijding
  Mobiele watergeefsystemen
  Watergeefsysteem: regenleiding
  Watergeefsysteem: druppelleiding
  Watergeefsysteem: bevloeiingsmatten
  Waterbehoefte gewas
  Watergift instellen in de kas
  Watergift instellen in vollegrondsteelt
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 11: 3.2 Beregenen en infiltratie
Beregenen in open teelten
  Boomkwekerij, weilanden, bollenvelden, akkers etc.
  Enkel wanneer regen en grondwater niet voldoende is
  Begin van teelt op gang helpen
Beregenen in gesloten teelten
  Containervelden, in kassen
  Jaarrond manier van water geven
Water en watergeefsystemen
3. Water geven
Bewortelingsdiepte

## Slide 12: 3.2 Beregenen en infiltratie
Voordelen beregenen:
  Opbrengst verhoging
  Voldoende voedingsstoffen opname
  Mineralen opname
  Versnellen kiemproces
  Aanslaan na planten
  Nadelen beregenen:
  Grove druppels slaat de grond dicht
  Ziekte verspreiding
  Planten wortelen soms minder diep
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 13: 3.2 Beregenen en infiltratie
Water en watergeefsystemen
3. Water geven
Infiltratie:
is een term uit de hydrologie, bodemkunde en het waterbeheer en betekent dat water in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt. Als water in een bepaalde regio te weinig de kans krijgt om te infiltreren in de bodem, kan dit bijdragen aan waterschaarste in die regio.
Omgekeerde Infiltratie:
Is de sloot boven het peil van de drains te plaatsen zodat het water via de drainds terug loopt naar het perceel

## Slide 14: 3.3 Beregenen als nachtvorstbestrijding
Beregenen tegen nachtvorst in fruitteelt
  Bloesem beschermen tegen vorst
  Beregen van bloesem met nevel
  Bij bevriezing komt stollingswarmte vrij
  Proces moet constant door gaan
  Voorkomt bevriezing van plantcellen
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 15: 3.3 Beregenen als nachtvorstbestrijding
Lucht verwarmen
  Wanneer beregening niet mogelijk is
  Warme lucht voorkomt vorst
Mengen van lucht
  Ventilator mengt warmere bovenlucht
  met vorst aan de grond
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 16: 3.4 Mobiele watergeefsystemen
Mobiele watergeefsystemen
Sproeiers met vaste of losse buizen
Waterkanon met haspel
Gietbomen
  Open teelten op rails
  Gesloten teelten aan monorails, buizen of kokers
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 17: 3.4 Mobiele watergeefsystemen
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 18: 3.4 Mobiele watergeefsystemen
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 19: 3.5 Watergeefsysteem: regenleiding
Regenleiding boven
  Water geven, RV op peil houden
    Regen of mist (nevel)
  Vaak vervangen door gietbomen
Regenleiding onder
  Gewas wordt minder nat
    Schimmelgevoelige gewassen
  Slechte verdeling
Water en watergeefsystemen
3. Water geven
Notes: Voor opkweek van stek wordt vaak nog gebruik gemaakt van regenleidingen.

## Slide 20: 3.6 Watergeefsysteem: druppelleiding
Capillair systeem
  Capillaire werking zorgt voor flow
Labyrintsysteem
  Druppelaars die openen en sluiten bij bepaalde druk
  Egale afgifte
Inlinesysteem
  Slangen met gaatjes op bevloeiingsmat
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 21: 3.7 Watergeefsysteem: bevloeiingsmatten
Bevloeiingsmatten
  Doeken houden vocht vast, zorgen voor gelijke verdeling
  Bedekken met anti-worteldoek
  Watergeven met inlinesysteem
Eb- en vloedsysteem
  Teeltvloeren en teelttafels
  Niet gericht water geven
    alles of niets voor gelijke verdeling
  Retourwater kan verontreinigd zijn
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 22: 3.8 Waterbehoefte gewas
Het water geven
Eén van de belangrijkste factoren in teelt
  Groei en bloei sturen
  Ziekte gevoeligheid
Afhankelijk van:
  Soort en staat van gewas
  Substraat
  Weersomstandigheden
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 23: 3.9 Watergift instellen in de kas
Computergestuurd watergeven
  Aan de hand van stralingssom, tijd, temperatuur, staat van gewas etc.
  Veelal in groenteteelten en opkweek (zaai, stek)
  Tensiometer geeft inzicht in de capillaire werking van het gewas
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 24: 3.10 Watergift instellen in vollegrondsteelt
Watervoorraad bepalen
  Grondwaterniveau
  Capillaire zone
    grondwater dat omhoog wordt gezogen
  Hangwaterzone
    bevat regenwater, te hoog voor grondwater
Watergift bepalen
  Waterbehoefte
    Weersomstandigheden, staat en soort van gewas etc.
  Capaciteit watergeefinstallatie
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 25: Afsluiting
Welke drie manieren zijn er om bloesem tegen vorst te beschermen?
Noem drie voorbeelden van mobiele watergeefsystemen.
Welke verschillende druppelleidingsystemen zijn er?
Noem vier factoren waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de waterbehoefte van een gewas.
Water en watergeefsystemen
3. Water geven
Notes: Beregenen, verwarmen en mengen van de lucht.
Sproeiers met vaste en losse buizen, waterkanon met haspel, gietwagen op rails (in buitenteelten) en als monorail of op buizen/kokers in kassen.
Het capillaire systeem, het labyrintsysteem en het inlinesysteem.
Weersomstandigheden, soort gewas, staat van gewas, huidige watervoorraad gewas, substraat/ondergrond van gewas, tijdstip van controleren/watergeven.

## Slide 26: 3.11 Opdracht

## Slide 27: 3.11 Opdracht
Water en watergeefsystemen
3. Water geven