## Slide 1: Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 2: 3 Terugblik
Wanner beregenen in open teelten:
  Enkel wanneer regen en grondwater niet voldoende is
  Begin van teelt op gang helpen
  Containervelden, in kassen
  Jaarrond manier van water geven
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 3: 3 Terugblik
Voordelen beregenen:
  Opbrengst verhoging
  Voldoende voedingsstoffen opname
  Mineralen opname
  Versnellen kiemproces
  Aanslaan na planten
  Nadelen beregenen:
  Grove druppels slaat de grond dicht
  Ziekte verspreiding
  Planten wortelen soms minder diep
Infiltratie versus Omgekeerde Infiltratie:
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 4: 3 terugblik
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 5: 3.Terugblik Watergift instellen in vollegrond
Watervoorraad bepalen
  Grondwaterniveau
  Capillaire zone
    grondwater dat omhoog wordt gezogen
  Hangwaterzone
    bevat regenwater, te hoog voor grondwater
Watergift bepalen
  Waterbehoefte
    Weersomstandigheden, staat en soort van gewas etc.
  Capaciteit watergeefinstallatie
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 6: 3.11 Opdracht
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 7: 4 Terugblik
Waarom onderhoud?
Kwaliteit van water bewaren
Egale watergift
Lozing voorkomen
Onderhoud tijdens teelt
  Filteren van water
Onderhoud met teeltwisseling
  Reinigen van hele systeem
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 8: 4 Terugblik
Onderhoud en beveiliging beregeningsinstallaties
  Smeerpunten en olie bijhouden
  Beveiliging voor automatisch uitschakelen controleren
  Krimpen van opgerolde slang voorkomen
    Uitrollen op koude dag
  Water uit slang halen om vorstschade te voorkomen
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 9: 4 Terugblik
Montage van leidingen:
PVC
  Harde plastic leidingen
  Verschillende sterktes: 6 bar, 16 bar etc.
  Zelf ontvetten, lijmen en monteren
PE
  Flexibele PVC variant, vaak bij druppelaars
Buiten installaties
  Staal en aluminium buizensystemen
  Metalen koppelingen
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 10: 4.7 Opdracht
Reparatie van een watergeefsysteem
Zoek op internet of elders informatie over het verlijmen van PVC en het gebruik van Tyleenkoppelingen bij waterleidingen
  Maak hier een duidelijke instructie/stappenplan hoe deze methodes verlijmt of anders in elkaar gezet moet worden.
  Doe dit aan de hand van duidelijke omschrijving en bijbehorende afbeeldingen.
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 11: 5.1 Water afvoeren en opvangen
  “opvangen, recirculeren en afvoeren van water”
Drainage
Aanleg drainagesysteem
Drainafstand
Controle drainagesysteem
Onderhoud drainagesysteem
Recirculatie van water
Opslag van water
Wettelijk eisen wateropslag
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 12: 5.2 Drainage
Hemelwater
  Afvoeren van overtollig hemelwater
Grondwater
  Capillaire druk stuwt water omhoog (kwelwater)
  Percelen, ook onder teeltvloeren
  Open drainage: vrije uitloop in sloot
  Gesloten drainage: opvangen en in sloot pompen
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 13: 5.3 Aanleg van een drainagesysteem
Soorten drainage
Sleufloze drainage
Sleufdrainage
Aanleg in droog weer
Drain ligt op afschot
Eindbuis met taludgoot voorkomt uitspoeling
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 14: 5.3 Aanleg van een drainagesysteem
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 15: 5.3 Aanleg van een drainagesysteem
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 16: 5.3 Aanleg van een drainagesysteem
Capaciteit
  7mm per m² per etmaal
  10.000m² x 0.007m = 70m³ = 70.000 liter per ha per etmaal
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 17: 5.4 Drainafstand
Drainafstand
  Hoeveelheid drainage per perceel
Afhankelijk van
  Waterdoorlatendheid van grond
    Kleigronden hebben meer drainage nodig dan zandgronden
  Draindiepte
    Bovengemiddelde winterslootpeil
  Gebruik land
    Gewenste drainage verschilt per gewas
    Bloembollen bijvoorbeeld meer dan grasland
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 18: 5.5 Controle van het drainagesysteem
Meten is weten
  Meten bij de eindbuis
  Tijd voordat 1 liter is opgevangen
  Doorrekenen naar capaciteit van 7mm per m² per etmaal
Drainproblemen
  Te hoog slootniveau
  Grond is te zwaar aangeduwd
  Drainbuis zit verstopt
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 19: 5.6 Onderhoud van het drainagesysteem
Verstoppingen
  Gronddeeltjes
  IJzerafzetting
Jaarlijks doorspuiten van drain
  Druk van 10 tot 15 bar
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 20: 5.7 Recirculatie van water
Drainage
  Zowel onder percelen als onder teeltvloeren
  Containervelden, vollegrondteelt
Opvangen in goten
  Gewassen op substraat en in goten
  Water wordt in de goot van de plant opgevangen
Eb- en vloedvloeren
  Teelttafels, gesloten systeem
Condenswater
  In kassen
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 21: 5.8 Opslag van water
Waterbassins
  Minimale capaciteit gekoppeld aan ha glas
Watersilo’s
  Kleinere capaciteit
  Vaak opslag dagvoorraad
Ondergrondse opslag
  Tussen waterdichte lagen in de grond
  Lege ‘bellen’ in de grond
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 22: 5.9 Wettelijk eisen wateropslag
Waterbassins
  Gekoppeld aan ha glas
  Condenswater mag in waterbassin bij bepaalde capaciteit
Recirculeren
  Glastuinbouwbedrijven nul-lozing (zuiveringsplicht) per 01-01-2018
  Recirculeren, zuiveren, gesloten systeem
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen

## Slide 23: Afsluiting
Welke twee soorten drainage zijn er?
Wat is de capaciteit van drainage?
Waar van is de drainafstand afhankelijk?
Op welke drie manieren kan water worden opgeslagen?
Wat houdt de nul-lozing voor de glastuinbouw in?
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen
Notes: Sleufdrainage en sleufloze drainage
7mm per m2 per etmaal
Van de waterdoorlaatbaarheid van de grond, van de draindiepte (minimale slootwaterpeil), en waar het land voor gebruikt wordt (bloembollen vereist meer drainage dan bijvoorbeeld grasland)
Waterbassins, watersilos en in ondergrondse opslag
Dat voor die bedrijven een zuiveringsplicht geldt, dit betekent dat bedrijven geen water meer mogen lozen zonder dat dit door een zuiveringsinstallatie gezuiverd is (95% van de gewasbeschermingsmiddelen moeten erdoor verwijderd worden). Wanneer bedrijven niet lozen moeten ze dit ook aan kunnen tonen.

## Slide 24: 5.10 opdracht
Water en watergeefsystemen
5. Water afvoeren en opvangen