## Slide 1: Levensloop bestendig wonen
Joost Bouman

## Slide 2: Ouder worden willen we allemaal, maar oud zijn niet!
We worden ouder en blijven langer fit !
Maar ook meer:
Fysieke beperking
Zintuigelijke beperking
Geestelijke beperking
Sociale beperking

## Slide 3: Vergrijzing
Ouder dan 65 jaar ongeveer van ong. 3 miljoen nu naar 4,7 miljoen in 2040, stijgende zorgvraag
Steeds meer ouderen en verhoudingsgewijs steeds minder beroepsbevolking

## Slide 4: Langer thuis wonen
Vroeger naar verzorgingshuis en bejaardenhuis
Nu meer mantelzorg/ thuiszorg
Verhuisgeneigdheid neemt drastisch af
Aanpassen van de woning
Voorzieningen in de omgeving van belang
Zorg op afstand (digitaal) in opkomst

## Slide 5: Woning aanpassen
Rolstoel geschikt
Rollator geschikt
Opplussen
Dementievriendelijk ontwerpen
Domotica

## Slide 6: Rolstoelgeschikt
Draaicirkel van min. 1500 mm
Vrije doorgang deuren > 850 mm
Geen drempels
Alle primaire ruimten op dezelfde bouwlaag
woon- en kookruimte
hoofdslaapkamer
(hoofd)badkamer

## Slide 8: Levensloopbestendige aanbouw

## Slide 9: Rollatorgeschikt
Mogelijkheid voor traplift
Geen drempels
Draaicirkel van minimaal 1200 mm
Woonkamer, keuken en toilet op dezelfde laag (bg)
Badkamer en slaapkamer op dezelfde laag (1e verd)
Vrije doorgang deuren >750 mm

## Slide 11: Opplussen
Kleine ingrepen om comfortabeler te wonen
Vaak door bewoners zelf aan te schaffen

## Slide 12: Drempels

## Slide 13: Badkamer en toilet

## Slide 14: Keuken

## Slide 15: Interieur
Seniorenstoel
Tillift
Seniorenbed
Antislipvloer

## Slide 16: Dementievriendelijk ontwerpen
toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen.pdf (zorgvoorbeter.nl)
Prikkels beperken
Akoestiek, oriëntatie, licht, kleur, geur , herkenbaarheid en veiligheid

## Slide 17: Domotica
Slimme technieken voor je huis
Techniek voor zorg
Techniek voor sociaal

## Slide 18: Domotica
Het aan of uitschakelen van verlichting
Het regelen van de temperatuur (verwarming aan, airco uit)
Het regelen van de ventilatie
Het beheren van audiosystemen
Toegangscontrole (de voordeur herkent de bewoner)
Het beheer van rolluiken, gordijnen, zonweringen, deuren, hekken en poorten
Integratie met een deur(video)-telefoon
Integratie met camera’s in de tuin
Alarmering

## Slide 19: Techniek gaat razendsnel
Google nest, apple home
HomeKit - Alle accessoires - Apple (NL)

## Slide 20: Domotica
De verlichting gaat ’s nachts automatisch aan tussen de slaapkamer en het toilet
Dit kan via een alarmknop die je bij zich draagt, of door heel hard te roepen. De zorgverlener in dienst krijgt een melding via zijn telefoon waardoor jullie meteen contact kunnen maken via een spreek/luisterverbinding.
Een mat voor het bed die een signaaltje afgeeft als je het bed inklimt of uitgaat.
Verlichting of apparatuur zoals een elektrische kookplaat kan worden gestuurd via een centrale bediening. Zo kan overdag of ’s nachts de apparatuur worden uitgeschakeld. Dit kan ook wanneer je je woning verlaat.
Als een cliënt heel lang geen beweging toont is er een bewegingsmelder die dit aan een zorgverlener laat weten zodat er alarm geslagen kan worden

## Slide 22: Wie is je bewoner ?
Voor wie maak je de woning levensloopbestendig?
Welke beperkingen heeft deze bewoner?
Proefkonijnen - Dennis en Valerio zijn oud – YouTube