## Slide 1
Dag 3

## Slide 2: Zorgvuldig handelen
Uitgangspunt zorgvuldig handelen:
Behoud van
Aanwezige soort(en)
Aanwezige rust- en voortplantingsplaatsen
- Leefgebied (biotoop)

## Slide 3: Voorkomen nadelige effect(en)
Werken buiten de kwetsbare periode bij
essentieel leefgebied en/of rust- en
voortplantingsplaatsen (functionaliteit
van de locatie voor de aanwezige soort)
Voldoende afstand houden bij rust- en voortplantingsplaatsen om verstoring te voorkomen
Voorkomen van nadelige effecten aan (individuen van) soorten
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Natuurkalender%20voor%20overige%20soorten.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/docs/2840f8f0-79aa-4bb8-956e-53476e87bf7b.pdf

## Slide 4: Beperken nadelige effect(en)
In bepaalde situaties is het op basis van een passende gedragscode in beperkte mate toegestaan verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen of individuen te vangen of te verstoren.
Dan vraag je een vrijstelling (= ontheffing) aan.

## Slide 5: Maatregelen bij vrijstelling
Mitigatie = Schade verzachten verminderen. Blijvende of tijdelijke maatregelen.

## Slide 6: Maatregelen bij vrijstelling
Compensatie (alternatieve leefomgeving) = op een andere locatie aanleggen (biotoop) ter vervanging van een oud leefgebied / rust- of voortplantingsplaats.

## Slide 7
Gedragscode >> Ecologisch werkprotocol >> Werkinstructie

## Slide 8: Deskundigheid
Zorgvuldigheid inventariseren
    Ecoloog
    Flora- en fauna-specialist
    Flora- en fauna-inspecteur
    Flora- en fauna-controleur
Zorgvuldig handelen
    Planvormer / Planvoorbereider (RO) niveau 4
    Projectleider / Werkvoorbereider / Bedrijfsleider (RO/BB) niveau 3
    Opzichter / Uitvoerder / Toezichthouder (RO/BB) niveau 2
    Voorman / Medewerker (min. 1 per ploeg) RO/BB) niveau 1

## Slide 9: Bestendig beheer, gebruik maatregelcatalogus
Gebouwen en werken
Houtige begroeiingen
Kruidachtige begroeiingen en onbegroeid terrein
(Half)verhardingen en terreinmeubilair
Water en oevers

## Slide 10: G.c. srt.besch. gemeenten – BB(O) Maatregelen – type maatregelen
Voorkomen van een overtreding
A. Markeren van een beschermingszone;
Binnen de beschermingszone buiten de kwetsbare
periode van de soort werken;
C. Binnen de beschermingszone binnen de kwetsbare
periode;
Beperkt overtreden (vrijstelling aanvragen)
Binnen de beschermingszone werken met een geringe (tijdelijke) aantasting van essentiële onderdelen van het leefgebied (o.a. beperken, faseren, mitigeren)
Afnemende prioriteit

## Slide 11: Gedragscode soortbescherming gemeenten
Risicokalender (algemeen)
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/2840f8f0-79aa-4bb8-956e-53476e87bf7b.pdf
Natuurkalender vogels
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Natuurkalender%20voor%20overige%20soorten.pdf
Natuurkalender overige soorten

## Slide 12: Checklist zorgvuldig handelen (bijlage)

## Slide 13: Ecologisch werkprotocol
Werkbeschrijving algemeen
Risico’s?
3. Verzamelen en uitwisselen gegevens
4. Commmunicatie, overdracht naar werkinstructie

## Slide 14
Uitvoeringsperiode:
Start, eind en doorloop
Tijdstip van de dag, overdag / nacht
Waarom:
Dag of nacht actieve dieren
Koud- of warmbloedige dieren ------ activiteit
Buiten soort specifieke kwetsbare periode
Werkinstructie - inhoud

## Slide 15
Werkwijze werktechniek:
Type machine en afstellen --- bandenspanning, maaihoogte
Fasering / bewerkingspercentage --- concrete locaties
Aan- en afvoerroute(s)
Start- en stopplaatsen
Afgesloten machines
Omgang met vrijkomende materialen: afvoer/depots/verwerken
Fauna weren
Waarom:
Doden voorkomen
Beschadigingen voorkomen / beperken
Verstoren voorkomen / beperken --- gewenning
Werkinstructie - werktechniek

## Slide 16
Beschermingszone(s) uitwerken per soort/rust- en voortplantingsplaats:
Omvang
Type markering
Aanbrengen moment en verwijderen moment
Waarom:
Niet beschadigen rust- en voortplantingsplaats
Voorkomen/beperken verstoren rust- en voortplantingsplaats
Behoud functionaliteit
Werkinstructie – beschermingszone(s)

## Slide 17: Lijnvormige beplanting 3.1.2.1
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 18: Werkmethode lijnvormige beplanting
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen
Niet werken in kwetsbare periode
Gefaseerd werken
Jaarrond beschermde nesten: functionaliteit niet aantasten
Aanwezigheid en verstoring beperken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren
Beschermingszone instellen en afzetten
Tussen 15 maart en 15 juli geen boswerkzaam- heden in loof- en gemengd bos
25 m afstand houden van bomen met vleermuizen of boommarters

## Slide 19: Roofvogel-, eekhoorn- en kolonienesten 3.1.2.2
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 20: Werkmethode roofvogel-, eekhoorn- en kolonievogelnesten
Behoud nest-/rust-/verblijfplaatsen
Niet werken in kwetsbare periode
Gefaseerd werken
Jaarrond beschermde nesten: functionaliteit niet aantasten
Beschermingszone instellen en afzetten
Bomen niet direct naast nestboom vellen
Tussen 15 maart en 15 juli geen boswerkzaam- heden in loof- en gemengd bos
Geen werkzaamheden binnen 50 m van bijzondere nestbomen

## Slide 21: Burchten en holen 3.1.2.3
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 22: Werkmethode burchten en holen
Beschermingszone instellen en zichtbaar afzetten
Geen rijdend materieel gebruiken
Alleen uitvoeren binnen de periode tussen 1-9 en 1-12
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen
Velrichting afwenden
Ondergroei bij ingangen zoveel mogelijk sparen
Vluchtroute voor de dieren openhouden

## Slide 23: Boomholtes, rottingsgaten, spleten en kieren 3.1.2.4
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 24: Werkmethode boomholtes, rottingsgaten, speten en kieren
Beschermingszone instellen en afzetten
Niet werken in kwetsbare periode
Vluchtroute voor de dieren openhouden
Uitvoeren vanaf september tot half maart
Oude bomen (≥50 jaar) controleren op aanwezigheid van vleermuizen en minimaal 25 m afstand houden
Aanwezigheid en verstoring beperken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute openhouden

## Slide 25: Water- en oeverbegroeiingen 3.1.2.5
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 26: Werkmethode water- en oeverbeplantingen
Beschermingszone instellen en afzetten
Niet werken in kwetsbare periode
Minimale maaihoogte vaststellen
Gefaseerd werken
Jaarrond beschermde nesten: functionaliteit niet aantasten
Aanwezigheid en verstoring beperken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren
Zaden en dieren kunnen terugstromen naar water

## Slide 27: Broeihopen 3.1.2.6
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 28: Werkmethode broeihopen
Beschermingszone instellen en afzetten
Broeihopen laten liggen
Materiaal verzamelen om de broeihopen weer aan te vullen

## Slide 29: Mierenhopen 3.1.2.7
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 30: Werkmethode mierenhopen
Beschermingszone instellen en afzetten
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen
Mierenhopen sparen
Zorgplicht voor de mieren
Velrichting van bomen en struiken afwenden

## Slide 31: Overhoekjes en ruigtes 3.1.2.8
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 32: Werkmethode overhoekjes en ruigtes
Beschermingszone instellen en afzetten
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen
Niet werken in kwetsbare periode / broedseizoen
Gefaseerd werken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren
Aanwezigheid en verstoring beperken
Bij boomkikker: tussen 1 november en 1 februari uitvoeren

## Slide 33: Takkenrillen 3.1.2.9
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 34: Werkmethode takkenrillen
Beschermingszone instellen en afzetten
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen
Uitvoering tussen 1 september en 1 december
Gefaseerd werken
Aanwezigheid en verstoring beperken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren
Snoeihout en snippers buiten het gebied opslaan
Strooisellaag en aanwezig blad niet verwijderen

## Slide 35: Boomstronken en liggend, zwaar dood hout 3.1.2.10
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 36: Werkmethode boomstronken en liggend, zwaar dood hout
Beschermingszone instellen en afzetten
Niet werken in kwetsbare periode; voorkeur september tot half maart
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen; holenbomen, dode bomen en bomen met rottingsgaten niet omzagen
Dikke liggende-, rottende bomen laten liggen
Controleren op aanwezigheid vleermuizen
Aanwezigheid en verstoring beperken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren

## Slide 37: Steilwanden en gronddepots 3.1.2.11
Soorten en risico’s?
Zorgvuldig handelen?

## Slide 38: Werkmethode steilwanden en gronddepots
Beschermingszone instellen en afzetten
Niet werken in kwetsbare periode
Behoud groei-/rust-/verblijfplaatsen
Gefaseerd werken
Nesten: functionaliteit niet aantasten
Natuurvriendelijke oevers ontzien
Aanwezigheid en verstoring beperken
Werkrichting: gewenning en vluchtroute creëren

## Slide 39
Bedankt voor de aandacht!