## Slide 1: Periode 7: Waterbeheer Accoladeprofielen, plas-drassystemen, natuurvriendelijke oevers

## Slide 2: Onderwerpen
Onderwerpen die besproken worden
- Overkluizing
- Accoladeprofielen
- Plas-drassystemen
- Natuurvriendelijke oevers

## Slide 3: Doelstellingen
Kennis vergaren omtrent overkluizingen
Accoladeprofielen kunnen ontwerpen
Ecologische functie en hydrologische functie Plas-dras systymen kunnen omschrijven
Het belang van Natuurvriendelijke oevers kunnen omschrijven

## Slide 4: Waterkwantiteit / Overkluizing
http://picasaweb.google.com/zandpaden/Overkluizingen#
VB Waterkwantiteitsbeheer:
Overkluizing van beken
Met name in vroegere eeuw (Limburg)
Soms over enkele kilometers

## Slide 5: Waterkwantiteit / Overkluizing
Overkluizing, ook wel een overkapping, die als een constructie over een watergang wordt heen gebouwd.
Herstel beek door slopen v/d overkluizing
Bron: Wikipedia

## Slide 6: Accolade profielen
Accoladeprofielen als ontwerp voor inrichting van watersystemen

## Slide 7: Accolade profielen
Accoladeprofielen als ontwerp voor inrichting van watersystemen

## Slide 8: Accolade profielen

## Slide 9: Accolade profielen
Inrichting van beken, rivieren of kanalen met een accolade profiel, kan in tijden van hevige regenval of wateraanvoer door bv smeltwater, het water de ruimte geven ipv overstromingen te veroorzaken

## Slide 10: Accolade profielen
Bijkomend voordeel accolade profielen:
Water krijgt meer tijd om in te zijgen in de bodem
Verdroging (zakken grondwaterstand) wordt hierdoor deels hersteld
Overmatige hoeveelheden water in benedenstrooms gelegen delen rondom beken en rivieren; minder kans op overstroming
Langer vasthouden gebieds eigen water

## Slide 11
Bij droogte: zo min mogelijk contact met ondergrond: smal, ondiep
Bij wateroverlast: zo veel mogelijk contact met ondergrond: breed, ondiep
Vroeger ontwerp
Accolade profiel

## Slide 12: accoladeprofielen

## Slide 13: accoladeprofielen

## Slide 14: Plas-drassystemen
Plas-drassystemen zijn van grote waarde voor de ecologie in een stroomgebied. Het biedt leefgebied voor moerasachtige verlandingsvegetatie en bijbehorende faunasoorten o.a. diverse libellesoorten (glazenmakers), watergebonden / bedreigde broedvogelsoorten (roerdomp, zilverreiger, grutto)

## Slide 15: Plas-drassystemen

## Slide 16: Natuurvriendelijke oevers

## Slide 17: Natuurvriendelijke oevers

## Slide 18: Natuurvriendelijke oevers
VB Waterkwaltiteitsbeheer:
Aanleg en ontwikkeling natuurvriendelijke oevers en over dimensioneren
Herken je een deel van het accolade profiel???

## Slide 19: Natuurvriendelijke oevers
Vergroten de biodiversiteit in waterrijke systemen. Bieden paai- foerageer- en rustmogelijkheden voor reofielen, limnofielen en eurytope soorten. Ook in stedelijk gebied!