## Slide 2: Aftrap

## Slide 3: Arduino

## Slide 4: Wat is Arduino?
Arduino is een open source elektronisch platform. Zowel de hard- als software zijn makkelijk te gebruiken.
Arduino bestaat uit een circuit board (Printplaat) en een Arduino IDE (Integrated Development Environment).

## Slide 5: Wat is Arduino?
Eigenlijk is een Arduino een mini computertje (Microcontroller).
De code kan je schrijven in de Arduino IDE en eenvoudig uploaden naar de Arduino

## Slide 6: Arduino
Een Arduino kan je verbinden met het internet, daardoor kan je slimme apparaten maken.
Een voorbeeld van een slim apparaat is dat het automatisch water kan geven aan plantjes, wanneer ze uitgedroogd zijn.

## Slide 7: Arduino
De Arduino kan bijvoorbeeld met sensoren waarnemen (Input) dat de aarde droog is en daarop reageren door een motortje te starten (Output) die een kraan openzet zodat de plantjes water krijgen.

## Slide 8: Wat is een Arduino

## Slide 9: Wat is de software van Arduino
De Arduino kan worden geprogrammeerd door middel van de Arduino IDE.
Deze software maakt het gemakkelijk om eigen code te schrijven en die te uploaden naar een Arduino.
Een programma gemaakt in de Arduino IDE heet een "sketch”

## Slide 10: Software instaleren

## Slide 11: Opdracht 1 blink

## Slide 12: Code blink

## Slide 13: Blink op breadbord

## Slide 14: Schakeling

## Slide 15: Schakeling

## Slide 16: Code
verwijderen
Voeg in
#define RodeLed 10
Vervang LED_BUILTIN doorRodeLed
Verifieer
Download

## Slide 17: Opdracht
Probeer een S.O.S. signaal te programeren
S.O.S. is 3 keer kort, 3 keer lang en 3 keer kort
Hou voor kort 1000 miliseconden aan
Hou voor lang 3000 miliseconden aan
Sluit af met een wachttijd van 5000 miliseconden