## Slide 1: Hijsen HGM met beperkte hijsfunctie
Tot 10 ton-meter
Dat is max 10 ton – per meter uit het hart van de draaikrans

## Slide 2: Verschil tussen graafmachines
Graafmachines die alleen graven
Graafmachines die hijsen en graven
Graafmachines ingericht als mobiele hijskraan

## Slide 3: Wetten en normen
Machine richtlijn
CE markering
= een product veiligheids
afspraak
Ook voor
hijsgereedschap
Arbowet is van groot belang

## Slide 4: https://youtu.be/WCWVv0wod8U soma foto’s en https://youtu.be/UO6M1hxrSYQ https://youtu.be/ZWL92yAfKlQ toolboxfilm veilig hijsen https://youtu.be/cRLVP7E9EPI veilig hijsen H3 https://youtu.be/h3N9jCugh9s veilig hijsen H6 https://youtu.be/DwZYhWCYFxw veilig hijsen H7

## Slide 8: https://youtu.be/N0xE2BacmL0 gezonken graafmachine bij Delfzijl https://youtu.be/LVTu738E7qA met succes geborgen

## Slide 9: Grondverzetmachine (blz 9- Bij of op machine aanwezig zijn)
Ingevuld kraanboek
Lastvluchttabel
Overlastsignalering
Slang-leidingbreukkleppen
Hijshaak hijsoog

## Slide 10: Hijsgereedschappen
Onderdelen of inrichtingen die niet vast met de machine verbonden zijn
Zitten dus tussen de machine en de last
Hijshulpstukken
Ooghaken; sluitingen en oogbouten

## Slide 12
Harpsluiting

## Slide 13: Kraanboek (map in de hgm)

## Slide 14: Het kraanboek
Identificatie HGM
Eigenaar
CE
Controle beurten
Technische gegevens
Bedoelt als hulpmiddel –keuring en onderhoud

## Slide 17: Lastvluchttabel
Lastvluchttabel moet aanwezig zijn
Maximale hijslast is 75% van de kieplast

## Slide 18: Overlastsignalering
Hoorbaar zijn binnen vluchtbereik
= nabijheid van de machine
Waarschuwen van machinist en personen

## Slide 19: Overlastsignalering
Twee systemen
    Het systeem blokkeert [lastmomentbegrenzer]
    Signaal wordt afgegeven [lastmomentsignalering]

## Slide 20: Overlastsignalering
Waarschuwing dat max hijslast is bereikt
  Lastmoment begrenzer
  Overlast signalering
  Controle door 1e giek helemaal omhoog te doen

## Slide 21: Slangbreukklep
= een breukbeveiliging
Op de lastdragende zijde van de hefcilinders
Op lastdragendezijde van de lepelcilinder
[op bakcilinder – pendelas]

## Slide 23: Hijshaak
Mag vast of verwijderbaar zijn
- mag niet beschadigen (bak dicht houden)
Mag niet vanzelf open gaan
Moet minimaal 2x de werklast kunnen ‘hebben’

## Slide 24: Aanlas hijshaak

## Slide 27
Klik mobiel

## Slide 30: Palletvork
Een speciaal lastdiagram is dan weer nodig

## Slide 31: Opleiding
Je moet deskundig zijn
Machine met beperkte hijsfunctie

## Slide 32
Kettingwerk
Staalkabels
Touw
Stroppen, lengen
en hijsbanden
Haken en ogen
Takels
Let op: maximale werklast hoeken van lengen
mogelijke slijtage
Hijs- en hefgereedschappen
Hijsgereedschap

## Slide 33: Moet op staan:
Onuitwisbaar:
Fabrikant-materiaalsoort-werklast
Eigen massa als die groter is dan 100 kg
De CE markering
De keuringsdatum
(max en min klembereik

## Slide 34: Altijd controleren
Van het hijsgereedschap voor gebruik op:
Slijtage
Breuken
Vervorming/rafels
intering

## Slide 35: Gebruiksaanwijzing aanwezig
Normale gebruiksvoorwaarden
Aanwijzingen voor gebruik, montage, onderhoud
De bruikbaarheidsgrenzen
In het NL

## Slide 36: Hijs- en hefgereedschappen
Altijd eerst controleren !!!!!
Het gewicht van het hijsgereedschap moet je optellen bij de last natuurlijk
Lijst Hijs- en hefgereedschappen:
zie blz. 16

## Slide 37: Hijsbanden
Duidelijk label
Gebruiksaanwijzing
Een levensduur
Veiligheidsfactor 7

## Slide 38
Hijsstroppen

## Slide 42: Let altijd op:
Max last nazien (label)
Controle
Alleen voor hijsen (beslist niet trekken)
Aanslagmethode (lang genoeg)
Scherpe kanten object (hoekbeschermers)

## Slide 44: Vervolg hijsband
Triangel – driesprong
Dit is een viersprong ->
>

## Slide 45: Vervolg hijsband
Gebruikstemperatuur
40 tot + 100 graden C
Knopen mag niet
Zwaartepunt loodrecht onder de band
Bij ongelijkheid – evenaar toepassen
Voorkom insnijden of schokbelasting
Hijsbanden reinigen
Een beschadigde band mag niet in een opslag ruimte liggen

## Slide 46: Bescher- ming

## Slide 50: Kettingwerk

## Slide 51: Ketting
(gebruikscoeff) veiligheidsfactor 4 (4-5-7)
Alleen inkorten met inkorthaken of klauwen
Afronding 2x de schalmbreedte (-20%)
Gestropt – 80%
Geen knopen of gedraaid

## Slide 52: Ketting - vervolg
Schoon, droog, corrosievrij ophangen
Kettingwerk afkeuren als:
Zie blz 20
Belangrijk: goed leesbaar “blikken label’;
en de haak met veiligheidsklep

## Slide 56: Staalkabel
Verschil in kern
Verschil in slagwijze
langslag
kruisslag
Torsie
WS – V en S kabels (verschil in opbouw)

## Slide 57: Opbouw staalkabel

## Slide 58: Staalkabel
Kabel oog
Knelklem (zie volgende dia’s)
Boutklemmen en knopen mogen niet
Afronding min. 2x de diameter
Gebruikscoefficient (veiligheid) – 5
(4-5-7) ketting, kabel, hijsband

## Slide 59: Taluritklem
Alleen belasten in het hart van de klem

## Slide 60: Superloopklem

## Slide 62: Let op het oog
Oog van de kabel om iets heen schuiven
Hoek niet groter dan 60 graden

## Slide 64: Kabel afkeuren
Draadbreuken
In- of uitwendige beschadiging
Corrosie
Wordt dunner
Breuknest – kink -

## Slide 68: Open haak
Nauwelijks toegestaan
Voorbeeld – dragline schotten
Haken niet op de punt belasten

## Slide 69: Sluitingen
D – SLUITING
1e mag niet!
H - SLUITING
!
2e mag niet

## Slide 70: Hihijssleutel

## Slide 71: Vloerplaat met oog

## Slide 72: klemmen
Uitval beveiliging gebruiken
Klemhoogte 40 cm: | Klemhoogte 55 cm:
Klemlengte tot 120 cm. | Klemlengte tot 120 cm.
Klembreedte 80 cm. tot 100 cm. | Klembreedte 86 cm. tot 99 cm.

## Slide 73: Evenaar

## Slide 74: Evenaar

## Slide 76: Aardig om even te zien

## Slide 77: Buizen hijsen

## Slide 78: Inspecteren hijsgereedschap
Labels
Kraanboek
Geen beschadigingen
----
Dit hijsgereedschap geschikt?
Is de capaciteit voldoende (klopt het)
Hijsinstructie van de last aanwezig?
Aanpikkers op de hoogte?

## Slide 79: Uitgebreide inspectie
Jaarlijkse controle
Erkend deskundige = vaak de leverancier
(bv 1x in de vier jaar)
Verwijzing naar tabel

## Slide 80: Aanslaan (van lasten)
Passend hijsgereedschap
Buigen – scherpe kanten
(hoekbeschermers)
Voorloop = kort haak en oog
Horizontaal omhoog
Tophoek max 120 graden
= topschalm <-> last min. 0.5 x sprong

## Slide 81: Hijsen en vieren
Kraan op de rem – schuifblad? Eerst hijkabels strak
Alleen vertikaal hijsen
Geen losse voorwerpen / omstanders weg
Lepelsteel van verticaal tot max vooruit
Zicht machinist
Niet te dicht bij een sleuf natuurlijk
Veilig wegzetten (plek sterk genoeg)

## Slide 82: Hijsen en vieren
Wijze van aanslaan
Verschil tophoek - buitenhoek
Gewicht van de last
Plaats zwaartepunt
Oog bij de bak boven het zwaartepunt
(schuine reeptrek = verboden)

## Slide 84
Klik-instructie hijsen
Klik – hijsen met grondverzetmachine

## Slide 85
Handig te weten: Is de hoek precies 120 graden (2x 60) dan is de schuine zijde 2x zo lang als de afstand van hijshaak naar last.
Bij een hoek van 120o, is de belasting van een 2-sprong in elke leng precies gelijk aan gewicht van de last.

## Slide 86: Bevestiging
Met een strop
Max last x 0,8

## Slide 87: Bevestiging
In het mandje
Om de last en dan weer aan het hijsoog
(buiten)hoeken minder dan 15 graden
geeft onbalans van de lading

## Slide 88: Bevestiging
Met strop en mandje (zie blz 20)
Eerst een strop dan door het
hijsoog weer onder de last door
en weer vast aan het oog

## Slide 89: Voorwaarden
Ondergrond - draagkracht
- waterpas
- niet te dicht bij een sleuf
Afzetten - bij openbare weg
werkplek -niemand binnen draaibereik
Wind -max. windkracht 7
(onweer)

## Slide 90: Diepte sloot=afstand insteek <-> schuifblad

## Slide 91: Voorwaarden
Obstakels - leidingen
- hoogspanningskabels
Hand- en arm seinen - blz. 60
Rijden met een last
zie voorwaarden hijstabel en (blz. 48)

## Slide 92: Achterlaten en pbm’s
Giek op de grond
Afsluiten
PBM’s
Veiligheidsschoenen
Helm

## Slide 98: Soortelijke massa
Beton 2400 kg/m3
Staal 7900 kg/m3
Hout 500-1000 kg/m3
Steen 2500-3200 kg/m3
Zand/grind 1600 kg/m3
PVC 1450 kg/m3

## Slide 106
klik
Klik-1
Klik-2

## Slide 108: Risico’s bij Hijskranen
Draaibereik
afstempelen
zware lasten
windkracht
onweer
Hijs- en hefwerktuigen

## Slide 117
magneet

## Slide 120: https://youtu.be/7ipeTD2uGo4 instructie hijsen