## Slide 1: Uitvoeren gewasbescherming
Op basis van Cursusboek Uitvoeren gewasbescherming Versie 2020, Hoofdstuk 9

## Slide 2: Hoofdstuk 9 techniek
Druppels en doppen
druppelvorming
Juiste spuitdop

## Slide 3: Spuittechniek en druppelvorming
Drukvernevelen
  Water onder druk
Luchtvernevelen
  Vloeistof met lucht verspreiden
    Hot fog
    Koud vernevelen / LVM
Schijfvernevelen
  Vloeistof wegslingeren

## Slide 4: Druppelvorming
Druppelgrootte
  F = fijne druppel
  M = middelgrove druppel
  G = grove druppel
  ZG = zeer grove druppel
Doppen in beeld

## Slide 5: doptypes

## Slide 6: dopcodering

## Slide 7: Kleurcodering ISO normering

## Slide 8: spleetdoppen

## Slide 9: Spuitboomhoogte, dopafstand en tophoek
Bij 25 cm spuitboomhoogte en spuitdop met tophoek 90 o
exact 1x overlap
Bij 50 cm spuitboomhoogte en spuitdop met tophoek 110 o
gedeelte 2x overlap ter compensatie verticale boombeweging

## Slide 10: Onderhoud spuitdop
Controleer of afgifte regelmatig is
Verstopping
Spuitbeeld ongelijk
Venturidoppen
Extra gevoelig voor verstoppen
Schoonmaken met kunststof tandenborstel en/of reiningsmiddel

## Slide 11: Vragen
1. Op welke manieren kun je spuitdruppels maken?
Druk, lucht of schijfvernevelen.
2. Welke type spuitdop wordt het meest gebruikt?
Spleetdop
3. Wat betekent de code 8003 VP op een spuitdop?
Tophoek 80 graden, afgifte 0.3 gallon per minuut bij 2.8 bar (praktijk 0,3x4=1,2 l/min), ISO kleur, kunststof.
4. Bij welke bespuiting is de meeste kans op verwaaiing of drift? Bij 2F of 4M. Leg je antwoord uit.
Dop 2F geeft een fijner spuitbeeld dan 4M, dus meer drift.

## Slide 12: Kiezen van de juiste spuitdop
Hoeveel vloeistof per hectare
Wat is de rijsnelheid
Welke spuitdruk
Wettelijke eisen en driftreductie
www.helpdeskwater.nl

## Slide 13: Doppentabel

## Slide 14: CF-dop, constante druk
Op een machine of een rugspuit zonder manometer en voordruksysteem

## Slide 15: Spuitcomputer
Instellen van dop
Hoeveelheid vloeistof
Rijsnelheid
Computer regelt afgifte op basis van de gegevens.
Inzet van een taakkaart op basis van perceel- en teeltgegevens
Rekening houden met kasinrichting

## Slide 16: Vragen
5. Beantwoord de volgende vragen.
a. Verspuit je als je harder gaat rijden met dezelfde dop en spuitdruk, meer of minder vloeistof per hectare?
minder (afgifte is in liters/minuut, verkort je de tijd dan raak je dus minder liters kwijt)
b. Ga je meer of minder verspuiten als je de spuitdruk verlaagt van 3 naar 2 bar?
druk verlagen, dan ga je minder spuitvloeistof gebruiken
c. Benoem de twee manieren waarop je de hoeveelheid middel kunt beïnvloeden.
twee manieren: druk, snelheid (ander alternatief: is andere dop kiezen)