## Slide 1: Uitvoeren gewasbescherming
Op basis van Cursusboek Uitvoeren gewasbescherming Versie 2020, Hoofdstuk 10

## Slide 2: Hoofdstuk 10 spuitapparatuur
Rugspuit
Veldspuit
Dwarsstroomspuit
Selectieve apparatuur
Spuitmast
Spuitrobot
Rijroute
Reiniging
Restanten
spuitpomp

## Slide 3: Rugspuit
Door pompen wodt lucht in de tank samengeperst
Druk zakt langzaam
Overdrukventiel
Handspuit met voordruk
Aparte drukketel
Constante druk
Soms met manometer
Rugspuit met drukketel

## Slide 4: Vragen
1. Tank, opslag van spuitvloeistof.
2.Zuigleiding, leiding tussen tank en pomp.
3. Persklep, zorgt ervoor dat bij pompen de vloeistof naar de drukketel gaat.
4.Zuigerklep, zorgt ervoor dat de zuiger gevuld wordt en de vloeistof niet terug naar de tank gaat.
5. Zuiger, perst vloeistof samen.
6.Drukketel, opslagvat van de spuitvloeistof onder druk.
7.Persslang, verdeler van de spuitvloeistof.

## Slide 5: Vragen
3. Noem vier oorzaken voor het zwaar pompen van een rugspuit.
vacuüm zuigen - cilinder te strak - filter in persslang/spuitdop verstopt - zuiger is niet gesmeerd

## Slide 6: Gebruik van de rugspuit
Fouten
Dosering
Berekening
Verdeling
  Hoogte van de spuitdop
  Werkbreedte
  Constante druk
  Constante loopsnelheid
  Bewegen van de spuitboom
Persoonlijke bescherming

## Slide 7: Loopsnelheid
2 manieren:
Op basis van de doppentabel:
bij afgifte hoort een bepaalde druk + snelheid
Berekenen:
Afgelegde weg / tijd x 60 minuten = snelheid

## Slide 8: Looproute en werkbreedte
Bij spuitdop 1100 en 50 cm dophoogte is de werkbreedte 1 meter.
overlappen  effectief 50 cm
Houdt rekening met windrichting en windsnelheid
Houdt afstand tot kwetsbare planten of oppervlakte water en rioolputten

## Slide 9: Reinigen rugspuit
Tip: gebruik voor verschillende toepassingen een andere rugspuit
Residu kan veel schade geven
Inwendig reinigen:
  3x omspoelen met water (met reinigingsmiddel)
  Steeds 10% van de tankinhoud
Leegspuiten op laatst gespoten perceel of op een andere plaats waar het middel is toegelaten
Uitwendig reinigen
  Schoon water en borstel
Schoonmaken op laatst gespoten perceel of op een andere plaats waar het middel is toegelaten
Laat het middel nooit in een rioolput of de gootsteen lopen!

## Slide 10: Vragen
4. Waarop moet je beschermende kleding en spuitmasker voor gebruik controleren?
Op een goede werking.
5. Hoe kun je op een verantwoorde manier het restant spuitvloeistof verwerken?
Verspuiten op het laatste perceel.
6. Waar mag je een rugspuit uitwendig en inwendig reinigen?
Op een plek waar je het middel mag gebruiken.

## Slide 11: Veldspuit
voorbereiden
uitvoeren

## Slide 12: Onderdelen op de veldspuit
Tank met roerinrichting
  Alleen met pomp
  Hydraulisch roeren
  Mechanisch roeren
Schoonwatertank
Pomp
Vulspoelinrichting / fustreiniger
Spuitcomputer
Manometer
Filters
Spuitboom

## Slide 13: Driftreductie
Notes: Check nieuwe regelgeving

## Slide 14: Driftreductie technieken
Luchtondersteuning (luchtzak)
Sleepdoep
Magnetisering spuitvloeistof
Spuitboom verlagen
Magneet per sectie

## Slide 15: Vragen
7. Welke twee manieren van roeren zitten er op een spuitmachine?
Mechanisch en hydraulisch.
8. Leg het verschil uit tussen schommelen of zwiepen van de spuitboom.
Schommelen = spuitboom beweegt verticaal heen en weer. Zwiepen = spuitboom beweegt in het horizontale vlak heen en weer.
9. Wat is het gevolg als je manometer iets omlaag afwijkt?
Als een manometer iets omlaag afwijkt, geeft de pomp dus meer druk dan de manometer aangeeft en wordt er te veel spuitvloeistof verspoten.
10. Wat gebeurt er als de drukregelaar niet of te traag werkt bij het afsluiten van een sectie?
De drukregelaar zorgt ervoor dat er een continue druk op de verschillende secties van de spuitboom is, werkt deze niet goed, dan zal de druk in de leiding opeens oplopen bij het afsluiten van een sectie.

## Slide 16: Verschillende soorten veldspuiten
Eigen chassis
Onafhankelijke wielophanging
Grote tankinhoud
Grote capaciteit
Zelfrijdende spuit
Soms met spoorvolgsysteem
Lange spuitbomen
Spoorbreedte tot c. 2,25 m voor stabiliteit
Getrokken spuit
Hangt in hefinrichting
Soms voor+achtertank
Gewichtsverdeling is belangrijk
Breedte is vaak beperkt
Aanbouwspuit

## Slide 17: Vragen
11. Waarom is het rijden met een aanbouwspuit gevaarlijker dan het rijden met een zelfrijdende spuit?
Een aanbouwspuit heeft het gewicht achterop en is daardoor gevoelig voor steigeren.
12. Wat is het verschil tussen een getrokken of een zelfrijdende spuit?
Een getrokken spuit wordt getrokken door een trekker, een zelfrijder heeft een eigen chassis, motor, etc. Door de ophanging van een zelfrijder (twee assen, die onafhankelijk kunnen bewegen, is deze stabieler dan een getrokken spuit die één as heeft).

## Slide 18: Dwarsstroomspuit
Verschillende technieken
  Verticale spuitmast met of zonder luchtondersteuning  zijwaarts
  Krans spuitdoppen met ventilator (zij- en schuinopwaarts)
Berekening spuitdop
voorbereiden
uitvoeren
Dosavina

## Slide 19: Lucht
Luchtstroom
  Verstopping door bladresten
Luchtsnelheid
  indringing en bladvegetatie
Bladbedekking
  Bladvegetatie, vorm van aanplant
  Rijsnelheid
Plaats van spuitdoppen

## Slide 20: Vragen
13. Wat is het verschil tussen een veldspuit en een dwarsstroomspuit?
Een veldspuit spuit neerwaarts en gebruikt water als draagstof, een dwarsstroomspuit spuit opzij en gebruikt lucht als draagstof.
14. Op welke drie manieren kun je de bedekking beïnvloeden?
Door rijsnelheid, luchtsnelheid en watervolume.

## Slide 21: Selectieve spuitapparatuur
Doel:
Alleen middel op de plaats waar nodig
Minder middel gebruik
Afgiftetechniek
  Schijfvernevelaar
  Aanstrijken met dweil/draad/spons
Gebruik van sensoren
  Reflectie waarmee bladgroen gemeten wordt
    NDVI
    Chlorofyl

## Slide 22: Vragen
15. Met welke drie principes werken de selectieve onkruidbestrijdingstechnieken?
Met schijfvernevelen, dweilen en sensorgestuurd spuiten met drukvernevelaar

## Slide 23: Spuitmast
voorbereiden
uitvoeren

## Slide 24: Onderdelen
Motorvatspuit
  Tank
  Pomp
  Accumulator
  Filters
  Drukregelaar
  Manometer
  Afsluiters / kranen
Spuitleiding / spuitwagen

## Slide 25: Spuitrobot
Spuitwagen
Transportwagen
Aanvoerslang
Hogedrukpomp
Spuitboom of spuitmast
Injectiesysteem om restvloeistof te beperken
Voorbereiden en uitvoeren

## Slide 26: Overige apparatuur in de kas
Motorrugvernevelaar
Zwavelverdamper

## Slide 27: Rijroute of werkroute
Rekening houden met werkbreedte
Teeltvrije perceelsrand
Overlap en gerende percelen
Emissiegevoelige plaatsen
Obstakels

## Slide 28: Overlap en route
Gebruik van kantdop alleen rondom perceel
Instellen met GPS
  Wel of niet spuiten op overlap

## Slide 29: Vragen
16. Wat zijn de gevolgen als je met overlap spuit?
Gewasschade, overdosering, productverlies.
17. Welke maatregelen neem je om emissie naar het water te voorkomen?
Kantdoppen, spuitboomhoogte, teeltvrije zone, driftreductiedoppen.

## Slide 30: Reinigen en stalling van apparatuur
Reinigen en opruimen

## Slide 31: reinigen
Inwendig reinigen op het perceel
  Stapsgewijs
    Steeds verdunnen en leegspuiten
    Handmatig tenminste 3x of met
    Wasprogramma volgens computer
  Continu reiniging
    Verdringen van vloeistof
Uitwendig reinigen
  Op het perceel
  Op het erf mits vloeistof wordt opgevangen

## Slide 32: Restanten en lege verpakking
Schoonspoelen direct na leegmaken
Vanaf 21 liter tankinhoud verplicht
Fustreiniger
3 – 5 bar
Diameter minimaal 40 cm
Diameter spoelkop maximaal 35 mm
30 seconden spoelen

## Slide 33: Vragen
18. Waarom mag je de spuitmachine niet op verharding stallen?
Middelen die aan de buitenkant van de machine zitten kunnen dan na een regenbui afspoelen naar het riool.
19. Hoe moet een hovenier met een rugspuit zijn fust reinigen?
Drie keer omspoelen met water en dan inleveren als klein gevaarlijk afval. Eventueel kan hij, als hij in het bezit is van een motorvatspuit met fustreiniger deze ook gebruiken.

## Slide 34: Spuitpomp
Verdringerpomp
  Typen:
    Plunjerpomp, levert hogere druk  dwarsstroomspuit
    Zuigermembraanpomp, veel volume bij wat lagere druk  veldspuit
  Persslag
  Zuigslag
  Drukaccumulator
Centrifugaalpomp
  Hoge capaciteit zonder tegendruk
  Vulpomp
Onderhoud
  Controle op regelmatige vloeistofafgifte
  Membranen zijn gevoelig
  Nooit drooglopen
  Luchtlekkage veroorzaakt schuimvorming
  Controleer filters, slangen en koppelingen
  Smeer de scharnierpunten en lagers volgens onderhoudsboekje
  Werk alleen aan een gereinigde machine