## Slide 2: Aftrap

## Slide 3: Arduino

## Slide 4: LCD scherm

## Slide 5: LCD scherm gebruiken

## Slide 6: Importeer bibliotheek
Open Arduino
Importeer hier de lcd-zip en wire zip die in jullie mail staan.

## Slide 7: Code
Sla de bestanden van arduino in jullie mail op
Open lcd_scherm.ino
#include <Wire.h >
// Bibliotheek voor het LCD-scherm
#include <LiquidCrystal_I2C.h >
/*
* Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
* Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
* Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
* De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
* bijvoorbeeld 20x4 of 16x2
*
*/
LiquidCrystal_I2C lcd ( 0x27 , 16 , 2 );
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
void setup () {
lcd. init (); // initialiseer het LCD-scherm
lcd. backlight (); // zet de achtergrondverlichting aan
lcd. clear (); // wijs het scherm
lcd. setCursor ( 0 , 0 ); // zet de cursor op positie 1, regel 1
lcd. print ( " VVV is the Best! " ); // schrijf op scherm
}
void loop () {}

## Slide 8: Symbolen

## Slide 9: Met symbolen
Open met_symbolen.ino in Arduino
// Bibliotheek voor communicatie met I2C / TWI apparaten
#include <Wire.h>
// Bibliotheek voor het LCD scherm
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
/*
* Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
* Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
* Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
* De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
* bijvoorbeeld 20x4 of 16x2
*
*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
/*
* Dit hart-symbool is online gemaakt met de LCD symbool generator op:
* https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
*/
byte heart[] = {
0x00,
0x0A,
0x1F,
0x1F,
0x1F,
0x0E,
0x04,
0x00
};
void setup() {
lcd.init(); // initialiseer het LCD scherm
lcd.backlight(); // zet de backlight aan
lcd.clear(); // wis het scherm
lcd.createChar(1, heart); // definieer een symbool in geheugen positie 1
lcd.setCursor(0, 1); // zet de cursor op positie 1, regel 2
lcd.print("Zwolle "); // schrijf op scherm
lcd.write(1); // teken symbool uit geheugen positie 1
lcd.print(" VVV"); // schrijf op scherm
}
void loop() {}

## Slide 10: Wisselen in schermen

## Slide 11: Verschillende schermen
Importeer 3_verschillende _schermen.ino
// Bibliotheek voor communicatie met I2C / TWI apparaten
#include <Wire.h>
// Bibliotheek voor het LCD scherm
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
/*
* Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
* Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
* Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
* De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
* bijvoorbeeld 20x4 of 16x2
*
*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
/*
* Dit hart-symbool is online gemaakt met de LCD symbool generator op:
* https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
*/
byte heart[] = {
0x00,
0x0A,
0x1F,
0x1F,
0x0E,
0x04,
0x00,
0x00
};
void setup() {
lcd.init(); // initialiseer het LCD scherm
lcd.backlight(); // zet de backlight aan
lcd.createChar(1, heart); // definieer een symbool in geheugen positie 1
}
void loop() {
lcd.clear(); // wis het scherm
screen1(); // voer functie screen1 uit
delay(1000); // pauzeer 1 seconde
lcd.clear(); // wis het scherm
screen2(); // voer functie screen2 uit
delay(1000); // pauzeer 1 seconde
}
void screen1() {
lcd.setCursor(0, 1); // zet de cursor op positie 1, regel 2
lcd.print(" I "); // schrijf op scherm
lcd.write(1); // teken symbool uit geheugen positie 1
lcd.print(" techniek "); // schrijf op scherm
}
void screen2() {
lcd.setCursor(2, 1); // zet de cursor op positie 5, regel 2
lcd.print(" I "); // schrijf op scherm
lcd.write(1); // teken symbool uit geheugen positie 1
lcd.print(" school"); // schrijf op scherm
}

## Slide 12: Temperatuurmeter

## Slide 13: Temperatuurmeter, de code
Importeer eerst de DHTLib biblotheek
Ga naar hulpmiddelen, bibliotheek beheren

## Slide 14: Temperatuurmeter, de code
Tik hier in het witte vak DHLLib, en importeer dit bestand

## Slide 15: Temperatuurmeter, de code
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN 7
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
Serial.print("Temperature = ");
Serial.println(DHT.temperature);
Serial.print("Humidity = ");
Serial.println(DHT.humidity);
delay(1000);
}

## Slide 16: Temperatuurmeter met scherm
Naar 8

## Slide 17: Code
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <dht.h>
// hier laten we het programma het I2C-adres weten
// en dat het een scherm van 16 bij 2 is
LiquidCrystal_I2C lcd ( 0x27 , 16 , 2 );
dht DHT;
#define DHT11_PIN 7
void setup () {
lcd. init (); // initialiseer het LCD-scherm
lcd. init (); // initialiseer het LCD-scherm
lcd. backlight (); // zet de achtergrondverlichting aan
}
void loop() {
int chk = DHT.read11 (DHT11_PIN);
lcd. clear (); // wijs het scherm
lcd. setCursor ( 0 , 0 ); // zet de cursor op positie 1, regel 1
lcd.print ("Temp:");
lcd.print (DHT.temperature - 7);
lcd.print ("C");
lcd.setCursor (2,1);
lcd.print ("RV:");
lcd.print (DHT.humidity);
lcd.print ("%");
delay (500);
}