## Slide 3
Batchproces Continuproces

## Slide 4
Batchproces Continuproces
Fijnchemie Bulkchemie

## Slide 5
Batchproces

## Slide 6
Batchproces

## Slide 7
Continuproces

## Slide 8
Continuproces

## Slide 9
Blokschema

## Slide 10
Blokschema
recirculatie

## Slide 11
Blokschema

## Slide 12
Blokschema

## Slide 13
Warmtewisselaar

## Slide 15
Opgave 31

## Slide 16
Voor de bereiding van ammoniak wordt een gasmengsel gebruikt waarin stikstof en waterstof in de volumeverhouding 1,0 : 3,0 voorkomen. De bereiding van ammoniak vindt plaats in een reactor volgens een continu proces. Bij het verlaten van de reactor is zowel de stikstof als de waterstof voor 20% omgezet in ammoniak. De afmetingen van zo'n reactor zijn zodanig dat per minuut niet meer dan 80 kmol (kilomol) stikstof en 240 kmol waterstof ingeleid kan worden.
Na het verlaten van een reactor wordt de ontstane ammoniak uit het gasmengsel afgescheiden. Bij die afscheiding wordt gebruik gemaakt van het feit dat ammoniak, in tegenstelling tot stikstof en waterstof, gemakkelijk vloeibaar is te maken. Omdat bij het verlaten van de reactor slechts 20% van de uitgangsstoffen is omgezet, wordt, na verwijdering van de ammoniak, de niet omgezette stikstof en waterstof, gemengd met een nieuwe hoeveelheid van de uitgangsstoffen, naar de reactor teruggevoerd. Doordat bij de bereiding van het gasmengsel van stikstof en waterstof lucht wordt gebruikt, bevat het gasmengsel ook een klein percentage argon. Dit argon komt ook in de reactor terecht. Als het argon nergens zou worden afgescheiden, zou alle argon bij het proces steeds weer in de reactor teruggevoerd worden. Hierdoor zou de concentratie van argon in de reactor voortdurend stijgen. Om dit te voorkomen wordt een klein deel van het gasmengsel na afscheiding van de ammoniak niet gerecirculeerd. Dit deel wordt aan het proces onttrokken.
Teken het blokschema aan de hand van de gegeven tekst.
Opgave 31

## Slide 18
Vraag 31a
Leg, mede aan de hand van een kenmerkend verschil tussen een NH3 molekuul en een N2 molekuul, uit hoe het komt dat ammoniak gemakkelijker vloeibaar is te maken dan stikstof.

## Slide 19
Vraag 31a
Leg, mede aan de hand van een kenmerkend verschil tussen een NH3 molekuul en een N2 molekuul, uit hoe het komt dat ammoniak gemakkelijker vloeibaar is te maken dan stikstof.
NH3 molekulen kunnen in tegenstelling tot N2 molekulen H-bruggen vormen.
Ammoniak molekulen kunnen daardoor gemakkelijker aaneengehecht worden.

## Slide 20
Vraag 31b:
Bereken hoeveel kmol N2 en H2 per minuut moeten worden ingeleid om een continuproces te verkrijgen.
Vraag 31c:
Laat zien dat de argonconcentratie constant blijft.

## Slide 21
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant.
per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.
Gegevens uit de tekst

## Slide 22
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
.

## Slide 23
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
.

## Slide 24
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 25
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 26
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 27
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 28
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 29
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 30
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
D - 1/16 | -4 | -12 |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 31
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
D - 1/16 | -4 | -12 |  | 
E | 60 | 180 |  | 

## Slide 32
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant.
per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
D - 1/16 | -4 | -12 |  | 
E | 60 | 180 |  | 
A |  |  |  | 
B | 80 | 240 |  | 

## Slide 33
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | ? | ? |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
D - 1/16 | -4 | -12 |  | 
E | 60 | 180 |  | 
A | +20 | +60 |  | 
B | 80 | 240 |  | 
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant.
per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 34
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | 20 | 60 |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
D - 1/16 | -4 | -12 |  | 
E | 60 | 180 |  | 
A | +20 | +60 |  | 
B | 80 | 240 |  | 
Vraag 31b:
Bereken hoeveel kmol N2 en H2 per minuut moeten worden ingeleid om een continuproces te verkrijgen.
20 kmol N2 en 60 kmoI H2

## Slide 35
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | 20 | 60 |  | 
B | 80 | 240 |  | 
- 20% | -16 | -48 |  | 
C | 64 | 192 |  | 
D - 1/16 | -4 | -12 |  | 
E | 60 | 180 |  | 
A | +20 | +60 |  | 
B | 80 | 240 |  | 
Vraag 31b:
Bereken hoeveel kmol N2 en H2 per minuut moeten worden ingeleid om een continuproces te verkrijgen.
Vraag 31c:
Laat zien dat de argonconcentratie constant blijft.

## Slide 36
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | 20 | 60 |  | 0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
- 20% | -16 | -48 |  | 4,0
C | 64 | 192 |  | 4,0
D - 1/16 | -4 | -12 |  | -0,25
E | 60 | 180 |  | 3,75
A | +20 | +60 |  | +0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 37
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | 20 | 60 |  | 0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
- 20% | -16 | -48 |  | 4,0
C | 64 | 192 |  | 4,0
D - 1/16 | -4 | -12 |  | -0,25
E | 60 | 180 |  | 3,75
A | +20 | +60 |  | +0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 38
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | 20 | 60 |  | 0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
- 20% | -16 | -48 |  | 4,0
C | 64 | 192 |  | 4,0
D - 1/16 | -4 | -12 |  | -0,25
E | 60 | 180 |  | 3,75
A | +20 | +60 |  | +0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
A molverhouding N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0
B samenstelling constant per minuut:
80 kmol N2 , 240 kmol H2 en 4,0 kmol Ar
D 1/16 deel van C wordt afgevoerd.

## Slide 39
N2 + 3 H2 2 NH3 Ar |  |  |  | 
A | 20 | 60 |  | 0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
- 20% | -16 | -48 |  | 4,0
C | 64 | 192 |  | 4,0
D - 1/16 | -4 | -12 |  | -0,25
E | 60 | 180 |  | 3,75
A | +20 | +60 |  | +0,25
B | 80 | 240 |  | 4,0
Vraag 31c:
Laat zien dat de argonconcentratie constant blijft.
Het aantal kmol Ar dat per minuut langs A wordt toegevoerd is evenveel Ar dat per minuut langs D wordt afgevoerd.