## Slide 1: Water en energie
Inrichting van een gebied
Zonne-energie
6-6-2023
Jaar 1 Periode 4
Les 5

## Slide 2: Zonne-energie
Manieren waarop zonne-energie wordt gebruikt:
PV-panelen: Zon naar elektriciteit
Zonnecollectoren: Zon naar warm water
Zonnekrachtcentrale: Zon naar stoom naar elektriciteit

## Slide 3: Zonne-energie
Maar ook:
Zon naar suiker naar mest naar biogas
Zon naar suiker naar hout naar elektriciteit
Zon naar suiker naar aardgas
Zon naar suiker naar aardolie
Zon naar suiker naar steenkolen
Ofwel fotosynthese

## Slide 4: Opdracht, Zonne-energie in je plangebied
Opdracht uitwerken met je groepje
Zoek op internet naar informatie over de wijze waarop zonnepanelen kunnen worden geplaatst en welke factoren daarbij een rol spelen.
Welke mogelijkheden zijn er in het plangebied voor het plaatsen van zonnepanelen?
Houd rekening met de volgende factoren:
  te gebruiken oppervlak;
  stand ten opzichte van zon;
  schaduw.
Hoeveel elektriciteit kan er worden gegenereerd als je zonnepanelen plaatst met een vermogen van 500 Wp per stuk?

## Slide 5: Schaduw
Een string (serie) zonnepanelen heeft last van schaduw
Terugval op te vangen met slimme systemen

## Slide 6: Zonintensiteit verschilt per regio

## Slide 8: Wattpiek – kWh
Wp = vermogen van zonnepaneel uitgedrukt in Wattpiek
Omrekenfactor (op basis van zonuren en lichtintensiteit)
In Nederland wordt standaard 0,85 gebruikt

## Slide 9: Hellingshoek en oriëntatie op Zuid
Verminderingsfactor

## Slide 10: Standaardformaat zonnepanelen
De meeste zonnepanelen hebben een formaat van 165 centimeter lang en 99 centimeter breed. (andere maten beschikbaar)
Een gebruikelijk piekvermogen van een standaardformaat zonnepaneel ligt in 2022 tussen de 350 en 380 Wattpiek (Wp).

## Slide 11: Opbrengst zonnepanelen berekenen
Aantal panelen * Vermogen/paneel * omrekenfactor * verminderingsfactor = Opbrengt per jaar in kWh

## Slide 12: Vergunning? www.omgevingsloket.nl
In enkele gevallen niet mogelijk ivm draagconstructie dak

## Slide 13
Stukje toekomst…

## Slide 14: Achtergrond-documentaire
Here comes the sun