## Slide 1: Veiligheidstheorie
IBS Toptuin

## Slide 2: Gevolgen van ongelukken

## Slide 3: De prijs van ongelukken

## Slide 4: Dominotheorie
Ongevallen gebeuren niet zo maar
Er gaat een reeks aan gebeurtenissen vooraf.
Notes: Als je ongevallen wilt voorkomen moet je ingrijpen op de schakel daarvoor; onveilig handelen en onveilige situaties

## Slide 5: Theorie van directe en indirecte oorzaken
Directe oorzaken
  80 % onveilig handelen
  20 % onveilige situaties
Indirecte oorzaken
  achtergrond(opvoeding & opleiding, persoonlijke kenmerken en leefomstandigheden
  menselijk falen (iets niet weten, kunnen of willen)
Notes: Onveilige situaties zijn vaak het gevolg van onveilig handelen van anderen.

## Slide 6: Onveilig handelen

## Slide 7: Onveilige situatie

## Slide 8: Bronnen van risico’s
Onveilig handelen en/of -situaties
Het soort werk
De werkplek zelf
Menselijk falen
Kennis en ervaring
De mentaliteit
Achtergrond
Het welzijn

## Slide 9: Formule voor risico’s
Risico = Kans x Effect (R = K x E)
Notes: Risico matrix

## Slide 10: Risico’s
Onderscheid maken in:
V = Veiligheidsrisico’s
  brand, explosie, vallen, e.d.
  G = Gezondheidsrisico’s
   doofheid, rugklachten, e.d.
  W = Welzijnsrisico’s
   overspannenheid, trauma, e.d.

## Slide 11: Risico preventie
BRON
De bron verwijderen of vervangen
AFSCHERMING
Afschermen bron
PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen voor rest-risico’s
Afschermen werknemers (fysiek en/of blootstellingsduur)

## Slide 12: Redelijkheidsprincipe
Technisch haalbaar
Zijn er b.v. machines te krijgen met hetzelfde vermogen maar met minder lawaai?
Toepasbaar
Is er op een klein talud wel te werken met een trekker met een maaier aan een hydraulische arm?
Economisch haalbaar
Is het te betalen om voor één boom een hoogwerker te laten komen i.p.v. een ladder gebruiken?

## Slide 13: Risico management
Risico preventie =
werkanalyse > mogelijke risico’s > plan van aanpak / werkprotocol
Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en plan van aanpak (PvA)
RI&E voor projecten
Taak risico analyse (TRA)
Laatste minuut risico analyse (LMRA)
Notes: Voor een goede risico preventie moet je dus eerst een goed beeld hebben van de werkzaamheden die op een bedrijf plaats vinden. Voor al deze werkzaamheden moet je een inschatting maken van de mogelijke risico’s (dit kan je zelf doen maar dit kan je ook uitbesteden aan experts).
Wanneer je de risico’s in beeld hebt, pak je ze aan (bv een reling maken of pbm’s inkopen) of stel je een werkprotocol op (op welke wijze moet je werken om de risico’s zo klein mogelijk te houden)
Om hiermee te beginnen stelt elk bedrijf een RIE op. Dit gaat over bedrijfsbrede zaken en alle mogelijke werkzaamheden.
Een hovenier/groenvoorziener werkt vaak op locatie. Zo kan elk project zijn eigen unieke risico’s met zich meebrengen. Het is daarom niet onverstandig om voor een project ook een RI&E op te stellen.
Indien er in een project (of bedrijfsbreed) sprake is van een nieuwe taak of werkzaamheid stel je een TRA op. Dit doe je vóór de offerte zodat je veiligheidskosten mee kan nemen.
Tenslotte voert elke werknemer zelf. Tijdens het werk, na een werkonderbreking een LMRA uit.

## Slide 14: Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Op te stellen door bedrijven mét personeel
Normen gebaseerd op de arbocatalogus
Notes: Een risico inventarisatie en evaluatie is eigenlijk een soort checklist waarmee de bedrijfsprocessen stuk voor stuk worden doorgelopen. Op deze wijze worden de risico’s in kaart gebracht en kan de ondernemer deze aanpakken (plan van aanpak). Bij een bedrijf met meer dan 25 werknemers moet deze getoetst worden. Bij kleinere bedrijven kan je ook een standaard lijst gebruiken. Deze zijn meestal maar een paar jaar geldig. Heb je geen personeel, dan hoef je ook geen RIE op te stellen.

## Slide 15: Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)

## Slide 16: RI&E voor projecten
Op te stellen voor een specifiek project
Standaard aandachtsgebieden
Publieke veiligheid/ omgeving
Belendingen
Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)
Bouwtijd
Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie
Opstelling / opslag materieel
Gezondheid en Milieu
Gemeenschappelijke risico’s samenloopgevaar
Asbest
Werken op hoogte
Instabiliteit
Ondergrond
Installaties / opslag / magazijnen / munitiedepots / besloten ruimtes
Onderhoud
Sloop
Bijzondere gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)
Overige aandachtspunten / risico’s

## Slide 17: Taak risico analyse (TRA)
Bij onbekende taken, gewijzigde taken, nieuwe machines, enz.
Vóór de offerte
Notes: Bij werkzaamheden waar nog geen werkprotocollen (arbocatalogus) voor zijn dient een werkgever een TRA op te stellen.

## Slide 18: Laatste minuut risico analyse (LMRA)
Kan ik veilig werken? - Is mijn opdracht duidelijk? - Heb ik een veiligheidsvoorlichting gehad en begrijp ik die? - Voel ik me goed en fit?
Ben ik veilig? - Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen? - Heb je ervoor gezorgd dat er geen ongeval kan ontstaan?
Is de omgeving veilig?
Is het materieel of gereedschap veilig? - Heb ik het geschikte materieel of gereedschap voor de klus? - Is het materiaal in orde? - Is het gekeurd?
Notes: De LMRA voer je voor aanvang, na elke werkonderbreking of wanneer de werkzaamheden zijn veranderd uit.
Dit doet de uitvoerende werknemer zelf.
Duurt doorgaans minder dan een minuut.
Bij constatering van een risico neem je zelf maatregelen. Als dat niet voldoende is ga je direct naar je leidinggevende om dit te melden.