## Slide 2: Klimaat in varkensstallen

## Slide 3: Klimaat
Tijdens deze les komen de volgende onderwerpen aan bod:
Ventilatie
  Minimum ventilatie
  Maximum ventilatie
Temperatuur
Tocht
Licht
Regelen van het klimaat
Klimaatsystemen

## Slide 4: Ventilatie

## Slide 5
Onaangename geurtjes
Minimum ventilatie

## Slide 6: Minimum ventilatie
Minimumventilatie is nodig om schadelijk stoffen af te voeren

## Slide 7: Luchtsamenstelling
In een stal komende volgende gassen voor:
Zuurstof : O2
Koolstofdioxide : CO2
Ammoniak : NH3
Waterdamp : H2O
Koolmonoxide : CO
Zwavelwaterstof : H2S
Blauwzuur : HCN
Methaan : CH4

## Slide 8: Zuurstof : O2
Zuurstof is de bron voor leven
Wordt door de longen opgenomen en via het bloed getransporteerd naar alle delen van het lichaam
Lucht bestaat voor 21% uit O2
Daalt het zuurstofgehalte onder de 17% dan ontstaan er problemen voor mens en dier (in de praktijk komt dat bijna niet voor)

## Slide 9: Koolstofdioxide : CO2
CO2 is een afbraakproduct dat een dier uitademt
(komt vrij bij het verbranden van energie = voer)
Lucht bestaat voor 0,042% uit CO2
In stallucht zit vaak meer CO2 doordat dieren CO2 uitademen met name als er onrust (bv. voeren) in de stal is
CO2 is op zichzelf niet giftig, toch is het niet verstandig de norm van 0,3% (3000 ppm) CO2 te overschrijden
Bij een CO2 concentratie van 3000 ppm  er wordt te weing geventileerd.
Bij een CO2 concentratie < 2000 ppm  er wordt onnodig veel geventileerd.

## Slide 10: CO2-productie bij varkens
Twee keer voeren per dag.

## Slide 11: Ammoniak : NH3
Ontstaat door omzetting in de mest*. Vooral wanneer het contact tussen urine en vast mest groot is. Normaal bevat lucht geen NH3.
NH3 geeft irritaties aan de slijmvliezen en longen: uit zich in hoesten en meer longontstekingen
Norm is maximaal 10 ppm (parts per million = deeltjes per miljoen)
Een concentratie boven de 20 ppm merk je goed
*Ammoniak ontstaat uit ureum die in urine aanwezig is. Dit proces wordt versneld door het enzym urease. Urease zit in mest en wordt gemaakt door micro-organismen.

## Slide 12: Ammoniak : NH3
Een hoge ammoniakconcentratie in de stal kan duiden op:
Een te laag ventilatiedebiet
Putventilatie
Overmatige hokbevuiling.
Hoge concentratieniveaus bevorderen ongewenst gedrag zoals staart- en oorbijten.

## Slide 13: Waterdamp : H2O
Waterdamp komt in de stal door:
  De uitgeademde lucht
  Het gebruik van water
  Urineproductie
Weinig waterdamp in de lucht = droge lucht
  Opdrogen van slijmvliezen in neus- en keelholte
  Gevolg: de ingeademde lucht wordt onvoldoende gezuiverd
  Dit geeft irritaties waardoor dieren beginnen te hoesten
Te veel waterdamp = Slechte luchtkwaliteit
  Ideaal voor bacteriën en schimmels
  Dieren kunnen zich minder goed koelen

## Slide 14: Relatieve vochtigheid
Bij luchtvochtigheid kan er onderscheid gemaakt worden tussen absolute luchtvochtigheid en relatieve luchtvochtigheid.
  Absolute luchtvochtigheid is het aantal grammen water per KG droge lucht.
  Relatieve luchtvochtigheid is het verzadigings-
  percentage van de lucht, uitgedrukt in percentage van
  de maximale vocht dat de lucht kan bevatten.
Lucht is vaak niet verzadigd met waterdamp.
Daarom spreekt men ook over relatieve vochtigheid
(RV)

## Slide 15: Relatieve vochtigheid
Links heeft de lucht 8 plekjes om vocht te dragen. Hiervan zijn 6 plekken gevuld met vocht.
6/8 = ¾ = 75%
De relatieve luchtvochtigheid (RV) is dan dus 75%.
Als dezelfde lucht dan verwarmd wordt (rechts), zal het aantal plekken in de lucht om vocht te bevatten toenemen, maar de hoeveelheid vocht blijft hetzelfde. Dit blijft 6!
6/24 = ¼ = 25%
De relatieve luchtvochtigheid (RV) is dan dus 25%. Dus bij het verwarmen van de lucht, zal de RV dalen.

## Slide 16: Relatieve vochtigheid
Links heeft de lucht 24 plekjes om vocht te dragen. Hiervan zijn 12 plekken gevuld met vocht.
12/24 = ½ = 50%
De relatieve luchtvochtigheid (RV) is dan dus 50%.
Als dezelfde lucht dan gekoeld wordt (rechts), zal het aantal plekken in de lucht om vocht te bevatten afnemen naar 8, maar de hoeveelheid vocht blijft hetzelfde. Dit blijft 12!
De hele lucht is gevuld met vocht, er past niets meer bij, dus 100%. De relatieve luchtvochtigheid (RV) is dan dus 100%. Maar er blijft nog water over dat niet meer in de lucht past, dit slaat neer als condens. Dus bij het koelen van de lucht, zal de RV stijgen.

## Slide 17: Waterstofsulfide : H2S Blauwzuur : HCN
Ontstaan door anaerobe (zonder zuurstof) rotting van mest en voer in de put
Zeer gevaarlijke stoffen:
  H2S: tast het zenuwstelsel aan (blindheid tot verlammingen)
  HCN: Verstikking, neemt de plaats van zuurstof in
Normen:
  H2S: 10 ppm
  HCN: 10 ppm

## Slide 18: Koolmonoxide : CO
Ontstaat bij onvolledige verbranding
Reukloos
Erg giftig doordat in het bloed de plaats van zuurstof inneemt
Norm mensen: 25 ppm. Dodelijk bij 50 ppm
Koolmonoxide is zwaarder dan lucht, val je bewusteloos van een te hoge concentratie koolmonoxide, dan val je een hoger concentratie.

## Slide 19: Methaan : CH4 : Biogas
Langzame afbraak van droge stof in de mest
Niet erg giftig, wel explosief in hoge concentraties (boven de 4%).
Methaan is zwaarder dan lucht: blijft dus vaak onder de roosters.
Let op met lassen boven de
putvloer

## Slide 20: Stof
Stof is in een varkensstal altijd aanwezig.
De concentratie stof in de stal moet lager zijn dan 2,4 mg/m³. in de praktijk tussen de 1 en 10 mg/m³.
Voor de partikelgrootte geldt: hoe kleiner, hoe schadelijker
Deeltjes die kleiner zijn dan pm10 (10 micrometer of 1/100 mm) zijn het schadelijkst --. Dringen heel dipe in de longen en kunnen astma en andere longproblemen veroorzaken.
Stof ontstaat door voer, huidschilfers, ontlasting en is dragen van bacteriën en schimmels.

## Slide 21: Maximum ventilatie
Weg met de warmte
Maximum ventilatie

## Slide 22: Maximum ventilatie
Doel van maximum ventilatie is het afvoeren van warmte

## Slide 23: Minimum en maximum ventilatie voor diverse diercategoriën
Indien het biggennest overkapt is, kan de begintemperatuur ventilatie, afhankelijk van de uitvoering van het overkapte biggennest (kans op tocht in het biggennest), 2 0C lager ingesteld worden.
** Bij toepassing van een geïsoleerde dichte ligvloer met vloerverwarming. Bij volledig roostervloer of een dichte ligvloer zonder vloerverwarming begin temperatuur ventilatie circa 2 0C hoger instellen.

## Slide 24: Dus bij maximaal ventileren gaat het om de temperatuur

## Slide 25: Warmtebalans
Warmtetoevoer
Voer (dieren)
Buitentemperatuur
Afdelingstemperatuur
Warmteafvoer
Straling
Stroming
Geleiding
Ademhaling

## Slide 26: Warmte-afvoer van varkens
Warmte-uitstraling naar de omgeving (straling)
Warmteafgifte aan de lucht (convectie/ stroming)
Warmteafgifte aan de vloer waarop het dier ligt (geleiding)
Straling, convectie en geleiding noemt voelbare warmte
Warmte onttrekken door middel van zweten/ hijgen (latente warmte)

## Slide 27: Comfortzone vs. Thermoneutrale zone
Comfortzone
Het temperatuurtraject waarbij het dier met gebruikmaking van (minimale) fysische
mogelijkheden, zoals liggedrag, zijn lichaamstemperatuur in evenwicht kan houden
Thermoneutrale zone
Het temperatuurtraject waarbij het dier met gebruikmaking van fysische en
chemische mogelijkheden, zoals liggedrag en voerhoeveelheid, zijn
lichaamstemperatuur in evenwicht kan houden

## Slide 28: Comfortzone vs. Thermoneutrale zone
A= OKT/ LKT = Onderste Kritieke Temperatuur: Onder de OKT verkleumt het dier. Ook door meer te eten is dit niet meer te compenseren
C = BKT/ HKT = Bovenste Kritieke Temperatuur: Het dier kan zijn warmte niet meer kwijt. Ook door sneller adem te gaan halen raakt het dier niet meer extra warmte kwijt

## Slide 29: Comfortzone vs.Thermoneutrale zone

## Slide 30: Kortom……
“Een dier voelt zich het best in de comfortzone en presteert dan het best”

## Slide 31: Waar is de comfortzone van afhankelijk?
Leeftijd en gewicht
  Jonge dieren hebben in verhouding tot hun gewicht een groter lichaams-oppervlakte
Voer en voerniveau (wintercorrectie)
  Een hoger voerniveau berekent een hogere warmteproductie
Gezondheid van het dier
  Een ziek dier heeft een hogere temperatuur en dec warmteregulering is slechter
Huisvesting
  volledig rooster of dichte vloer
  Relatieve luchtvochtigheid
  hokbezetting
Productieniveau

## Slide 32: De comfortzone van verschillende diersoorten

## Slide 33
Naar de dieren kijken
Door te kijken krijg je veel informatie over de temperatuur. Als het te koud is, zal een dier in elkaar kruipen.
De dieren gaan dicht tegen elkaar aanliggen en zetten hun vacht rechtop bij koude.
Als het te warm is, gaan dieren zo languit mogelijk en ver van elkaar liggen. Ze zoeken de koelste plaats op, bijvoorbeeld op roosters, in mest of water. Ze bevuilen het hok vaker en hijgen meer.

## Slide 37: Inregelen van het klimaat
Regelen is het nieuwe meten
Inregelen van het klimaat

## Slide 38: Inregelen van het klimaat

## Slide 39: Omschrijving in te stellen waarden in een klimaatregelaar

## Slide 40: Regelkarakteristiek: inregelen van de klimaatregelaar
TVW = temperatuur verwarming
TV = temperatuur ventilatie
TM = temperatuur maximum

## Slide 41: Regelkarakteristiek: inregelen van de klimaatregelaar

## Slide 42: Tocht en licht
Voelen is zien
Tocht en licht

## Slide 43: Tocht
Combinatie luchtsnelheid en temperatuur
Ontstaat in ruimtes met gaten en kieren in muren en plafonds
Gevolg: verminderde weerstand door te grote afkoeling

## Slide 44: Tochtwaarden

## Slide 45: Tochtwaarden gebruiken
Norm minimale temperatuur: 28°C
Maximale luchtsnelheid: 0,15 m/s
Tochtwaarde = 15mWatt
Verlaging van de luchtsnelheid naar 0,05 m/s
Minimale temperatuur nu: 26°C met dezelfde tochtwaarde

## Slide 46: Vaststellen van tocht
Luisteren: hoesten en niezen
Gedrag van dieren: Bijterij of bepaalde plekken liggen
Rookapparaat
Stofstrepen
Spinnenwebben

## Slide 47: Het gedrag van dieren

## Slide 48: Licht
Vanwege het welzijn van dieren hebben licht nodig
Daarnaast voelen zich beter bij een dag- en nachtritme
Licht wordt uitgedrukt in lux
Wettelijke eisen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2021-11-01#Hoofdstuk2_Paragraaf4