Inleiding:

Op de meeste bedrijven is een kunstmeststrooier aanwezig, en zal er ook daadwerkelijk mee gestrooid worden. Omdat kunstmest duur is en wij een zo groot mogelijk rendement willen halen is het belangrijk dat wij goed en secuur werken.

Meestal is het instructieboekje niet (meer) aanwezig kan het belangrijk zijn om elders informatie weg te halen die met name kunstmestfabriekanten kosten loos op internet beschikbaar stellen.

Omdat het belangrijk is dat jij de theorie van kunstmeststrooien in de praktijk kunt toepassen is het noodzakelijk dat jij i.o.m jouw BPV bedrijf een perceel ( al dan niet onder begeleiding gaat strooien)

Opdracht:

Vraag op het BPV bedrijf of op het eigen bedrijf of jij een perceel mag zaaien. Raadpleeg de DSM site voor aanvullende informatie m.b.t  de op het bedrijf aanwezige kunstmeststrooier. Maak vervolgens de onderstaande vragen en lever de opdracht ondertekent in bij jouw docent.

Merk & Type

Welk merk en type kunstmeststrooier wordt op jou BPV bedrijf gebruikt?

Merk:…………………………………………………

Type:………………………………………………..

Maximale werkbreedte:…………………………...

Afstellen

1. Een kunstmeststrooier moet zowel in de lengte als in de breedte vlak achter de trekker hangen. Met welke onderdelen van de trekker doe je dit?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Als de bovengenoemde onderdelen van de trekker goed afgesteld zijn, en de kunstmeststrooier hangt in de breedte niet vlak achter de trekker, wat kan dan de oorzaak zijn?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

### Werken met strooitabellen

Bij een kunstmeststrooier worden strooitabellen meegeleverd, zie tabel 1. Voor iedere soort kunstmest en voor iedere werkbreedte is er een andere tabel aanwezig.

Tabel 1: Strooihoeveelheidstabel van de Lely Centerliner.

3. Hoeveel kg/ha strooit de strooier van tabel 1 bij een werkbreedte van 12m, een        rijsnelheid van 8 km/uur en een stand van de toevoeropening van 3B?

………………………………………………………………………………………………

4. Op welke stand moet de toevoeropening staan als je bij een werkbreedte van 10

meter en een rijsnelheid van 10 km/uur, 640 kg/ha wilt strooien?

……………………………………………………………………………………………………………

5. Stel: Ik ga kunstmeststrooien met een trekker die met de versnelling geen 10 of 12                 kilometer per uur kan in combinatie met 540 omwentelingen van de aftakas per

minuut. De trekker kan wel 7 kilometer per uur in combinatie met 540  omwentelingen

van de aftakas per minuut. Ik wil met een werkbreedte van 12 meter werken omdat dit het beste uitkomt t.o.v. het perceel. Er moet 320 kg/ha op het perceel komen.

Op welke stand moet de toevoeropening komen te staan?

……………………………………………………………………………………………………………

Strooien

Vraag je BPV begeleider of je een perceel mag strooien.

6. Hoe groot is dit perceel?

………………Ha.

7. De gewenste hoeveelheid per hectare

……………...KG/ha.

8. Welke soort kunstmest ga je strooien?

………………………………………………………............................................................

Op de site van Ociagro (voorheen DSM : http://www.ociagro.com/nl-NL/Fertilizers/Spreading_tables.aspx) staan strooitabellen van alle kunstmestrooiers.

9. Zoek uit welke rijsnelheid en doseerschuif instelling je aan moet houden:

Doseerschuif instelling: …..………………………………………………………………….

Rijsnelheid: ……………………………………………………………………………………

Voeg hier een uitgeprinte tabel van de ociagro site aan toe!

10. Welke trekker gebruik je?

…………………………………………………………………………………………………

11. Welke versnelling moet je aanhouden? Welke toerental kies je?

Versnelling: ………………………………………………………………………………….

Toerental:...…………………………………………………………………………………..

12. De Werkbreedte is:

…………….. Meter

13. Voer de werkzaamheden uit en laat je BPV begeleider het werk controleren.

Opmerkingen BPV Begeleider:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

| Naam deelnemer : ……………………………… | Naam BPV begeleider : …………………………… | Naam docent: |
| --- | --- | --- |
| Datum:………………………. | Datum:…………………… | Datum:…………………… |
| Handtekening deelnemer : …………………………….. | Handtekening BPV begeleider : …………………………….. | Handtekening docent : …………………………….. |