Doel

Je weet hoe je een hark op een goede en veilige manier aan de trekker kunt koppelen. Verder weet je hoe je een hark moet afstellen en onderhouden om zo goed mogelijk voer voor het vee te krijgen.

Oriëntatie

Net als de schudder en de maaier is ook de hark een machine die ingezet wordt voor de voederwinning. De hark wordt net als de maaier en de schudder in het voorjaar uit de schuur gehaald, de armen worden erin gezet, doorgesmeerd en het harken kan beginnen. Het is echter wel van belang dat er een goed product in de kuil komt, een vereiste hiervoor is dat de machine goed is, en hier zorg je voor door goed onderhoud uit te voeren.

Stappenplan

a)  Vraag op je BPV bedrijf of jij deze opdracht maken mag

b)  Bestudeer de handleiding van de hark, als deze niet op het bedrijf aanwezig is kun je eventueel op internet kijken.

c) Werk de gehele opdracht door.

d) Laat hem ondertekenen door je BPV begeleider.

e) Inleveren in het postvak van de betreffende docent voor:

Algemeen

Harken kun in veel verschillende soorten en maten kopen. In de opdracht staan afbeeldingen die bij elk merk verschillend kunnen zijn. Kijk eventueel op internet voor meer informatie over jou machine.

Merk en Type

Welk merk & type hark is op jou BPV bedrijf aanwezig ?

Merk: ……………………………………………

Type: ……………………………………………

Aanbouwen

1. Geef stapsgewijs aan hoe je een hark op een goede en veilige manier aankoppelt aan de trekker

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Op de bovenstaande afbeelding zit de topstang in het sleufgat. Dit sleufgat wordt gebruikt bij machines met een steunwiel aan de voorkant, zoals je op de afbeelding op de vorige pagina kunt zien. Waarom is dit zo?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Afstellen

3. Hoe stel je de werkdiepte in bij een gedragen hark?

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Wat is de werkdiepte van een hark?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5. Hoe stel je bij een getrokken hark de werkdiepte in?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

6. Waar let je op tijdens het kiezen van je rijsnelheid? En waarom is dit per keer verschillend?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

7. Stel: Een hark staat te diep afgesteld, de tanden gaan dus door de grond, en er komt zand bij in het gras. Wat is hier het gevolg van voor de koeien, en hoe reageren deze er op?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

9.Waarom is het van belang om de zwaden zo gelijkmatig mogelijk te krijgen? Dus mooie rechte zwaden zonder bulten o.i.d. En hoe zorg je hiervoor?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Onderhoud

10. Welk type beveiliging zit er aan de tussenas (aftakas) ? Verklaar de werking hiervan

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………

11. Hoe vaak smeer je de tussenas door?

Om de …… werkuren.

12. Voeg een kopie van een smeerschema toe, als deze niet aanwezig is, teken er dan zelf één. En geef er als volgt een korte uitleg bij.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

13. Het Merk Kuhn voorziet een aantal nieuwe modellen harken van een nieuwe rotor. Deze rotor is gedeeltelijk van aluminium gemaakt. Een gunstige eigenschap hiervan is dat je heel wat gewicht bespaard. Wat zijn hier de gevolgen van voor de rest van de machine?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

14. Aan een hark zitten wielen met banden. Hoe zit het met de bandenspanning van een hark? (bandenspanning en het lopen over het land)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

15. In de bovenstaande afbeeldingen zie je 2 harken van Kuhn; een nieuw en een oud type. Er is een verschil aan het onderstel. De nieuwe hark heeft een tandem onderstel. Waarom is deze ontwikkeling aan de hark gekomen?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

16. In de bovenstaande afbeeldingen staat een zogeheten commando- of curvebaan. Dit is eigenlijk het hart van de hark. Waarom is dat zo?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

17. Hoe wordt deze curvebaan gesmeerd?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....

Economie

Een nieuwe hark van het merk Kuhn (GA 6520) met een werkbreedte van 6 meter 70 kost ca. €17.500. Stel dat deze hark naar 8 jaar wordt ingeruild. De restwaarde is dan nog ca. €7.500 mits de machine netjes onderhouden is.

18. Ga bij je BPV bedrijf na hoeveel hectare er in totaal geharkt wordt per jaar.

……………. Hectare per jaar

19. Bereken de kosten per hectare. (uitgaan van de besproken machine van Kuhn die hierboven staat vermeld, let er wel op, het onderhoud telt in deze opdracht niet mee!)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

20. Vraag bij een loonwerker de prijs van het harken per hectare na. Stel dat je het harken de komende 8 jaar uit besteed aan een loonwerker, hoeveel ben je dan ongeveer kwijt aan het harken?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

21. Waarom harken boeren in de praktijk veel zelf?  (buiten het kostenplaatje om)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

| Naam deelnemer : ……………………………… | Naam BPV begeleider : …………………………… | Naam docent: |
| --- | --- | --- |
| Datum:………………………. | Datum:…………………… | Datum:…………………… |
| Handtekening deelnemer : …………………………….. | Handtekening BPV begeleider : …………………………….. | Handtekening docent : …………………………….. |