## Slide 1: De spuitboom

## Slide 2: Functie en eisen aan de spuitboom
Gelijkmatige verdeling spuitvloeistof
-> Constante voorwaartse snelheid
Ongewenste beweging is ongewenst:
-> Slingeren in verticale vlak
-> Zwiepen in horizontale vlak

## Slide 3
Hoogte 50 cm
Hoogte 50 cm
Dubbel overlap
Enkel overlap

## Slide 4: Eisen
Niet teveel invloed ondervinden van schommelingen
Bij obstakels kunnen uitwijken
Hoogte van de boom moet instelbaar zijn
Op hellend terrein scheef worden gesteld

## Slide 5: Constructie en obstakelbeveiliging
Koker- en profielbalk
- Nadeel is bij grotere breedte is stijfheid te
klein en kans op zwiepen neemt toe
Vakwerkconstructie
- Grotere stijfheid -> minder zwiepen
- Schoorstangen verminderen zwiepen
zie afbeelding 7.2 in boek

## Slide 6
Kokerbalk

## Slide 7
Vakwerkconstructie

## Slide 9: Ophanging van spuitbomen
Hoogteverstelling
Beperken van slinger- en zwiepbewegingen

## Slide 10: Hoogteverstelling
Hoogte hangt af van:
  - Type spuitdop
  - Tophoek van de spuitdop
  - Onderling afstand van de spuitdoppen

## Slide 11: Slinger en zwiepbewegingen verminderen
Pendelarmsysteem