## Slide 1: Machines en veiligheid 1

## Slide 3: Gevarenbronnen
Gedrag
Werkplek/omgeving
Arbeidsmiddelen
Producten
1. Veiligheid

## Slide 4: Invloed van Europa
CE markering
Voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheideisen
2. Wetten en regels
CE markering is bijvoorbeeld te vinden op elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten (water-, gas- en elektriciteitsmeters, weegschalen enz.) en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen, signalisatiekleding en dergelijke).[

## Slide 5: ARBO wet
ARBO arbeidsomstandigheden wet voor gezondheid en veiligheid van werknemers
Werkgever: degene waarbij je in dienst bent maar ook degene die jou aanwijzingen geeft en middelen verstrekt
Werknemer: vaste dienst, uitzendkracht, stagiair, vrijwilliger ( gezagsverhouding)

## Slide 6: Plichten van de werkgever
Veiligheid en gezondheid werknemer
RI&E risico inventarisatie en evaluatie
Bronaanpak
Voorlichting en toezicht
PBM’s beschikbaar stellen
2. Wetten en regels

## Slide 7: Plichten van de werknemer/vrijwiliger
Zorg voor eigen veiligheid en van anderen ( collega's en omstanders)
Samenwerken met werkgever aan preventiebeleid
Geen geweld, niet pesten, geen ongewenst seksueel gedrag
Melden van : gevaar, (bijna)ongevallen melden, pesten, ongewenst gedrag
PBM’s goed gebruiken en bewaren
Cursus volgen, gebruiksaanwijzingen lezen
2. Wetten en regels

## Slide 11: Veiligheidssignalering
2. Wetten en regels

## Slide 12
2. Wetten en regels
Wit/rood en rond verbod
Rood/wit vierkant brandbestrijding
Groen/wit vierkant veiligheidsvoorziening
Blauw/wit rond gebod
Geel/zwart driehoek waarschuwingsbord

## Slide 13: Elektrische stokzaag
92 decibel
Draag oog- en gehoorbescherming
Handschoenen dragen
Dit onderdeel kan heet worden
10 meter van elektriciteitskabels vandaan blijven

## Slide 14: Elektrische bosmaaier
Lees de gebruiksaanwijzing
Draag hoofd-, oog- en gehoorbescherming
In een kring van 15 m diameter mag niemand komen
Niet gebruiken bij regen
97 decibel
Draag zaagbroek, handschoenen, zaagschoenen

## Slide 15: Markeringen
Gebied waar zich een gevaar bevindt wordt er mee aangeduid of afgeschermd.
2. Wetten en regels
Stootgevaar
Smalle doorgang
Gebied gevaarlijke stoffen

## Slide 16: Markeringen
Bij werken langs de weg mag alleen in een voetgangerszone lint gebruikt worden.
Langs de weg gebruik je schrikhekken, verkeerskegels, geleidebaken om het werkvak te beschermen.
2. Wetten en regels

## Slide 17
2. Wetten en regels

## Slide 19: Niet chemisch of biologisch maar wel gevaarlijk
3. Gevaarlijke stoffen
Asbest
Kwartsiet (betonzagen)

## Slide 20: Elektrisch gereedschap in het groen
5.Elektriciteit en lawaai
Lichter en minder lawaai
Minder trillingen
Geen uitlaatgassen
Niet gebruiken bij nat en vocht
Snoer is risicobron
Geen uitlaatgassen

## Slide 21: Elektrisch gereedschap in het groen
5.Elektriciteit en lawaai
Snoer afgestemd op wattage van de machine
Haspel helemaal afrollen

## Slide 22: Lawaai
5.Elektriciteit en lawaai
Gehoorbescherming aangeraden bij 80 dB (A)
Gehoorbescherming verplicht bij 85 dB (A)
Verstoort de communicatie
Kans op gehoorschade
Gehoorschade=
Slecht hoge tonen of zachte geluiden kunnen horen
Moeite met telefoneren
Moeite met het volgen van een gesprek in een rumoerige omgeving
Fluit-, piep-, bromtonen.

## Slide 23
5.Elektriciteit en lawaai

## Slide 24: Machines en gereedschappen
Bediener van machines en aangedreven gereedschap
Voldoende opleiding en ervaring en ouder dan 18 jaar
Geen handschoenen dragen bij roterende machines die je kunnen ‘grijpen’.
Beveiliging niet overbruggen of onklaar maken
Draaiende machine niet onbeheerd achterlaten
Plaats en functie van noodstop kennen
7. Machines en gereedschappen