## Slide 1
HsPS5
paardenbodems

## Slide 2: Eisen paardenbodems
Goede bodem moet voldoen aan de volgende eisen:
Minimale belasting van paardenbenen
Minimaliseren van blessures
Stabiliteit en grip
Weinig stof genereren
Stabiel door jaargetijden heen
Minimaal onderhoud

## Slide 3: Paardenbodems
Blessures
Instabiele (zware) bodem: overrekking van de pezen; peesblessure
Te harde bodem: te hoge belasting gewrichten
Ongelijke bodem: ongelijke belasting, verstappen, aantikken
Te gladde bodem: uitglijden, vallen, gespannen lopen
Te stroeve bodem: te hoge belasting

## Slide 4: Paardenbodems
Bruikbaarheid
Waterdoorlatendheid
Onderhoud
Duurzaamheid
Kosten

## Slide 5: Paardenbodems
Prestaties
Stabiliteit
Stroefheid
Snelheid

## Slide 6: Paardenbodems
Soorten bodems
Grasbodem
Gras/kunststofbodem
Zandbodem
Zand/kunststof
Zand/hout

## Slide 7: Paardenbodems
Indoor
Outdoor

## Slide 8: Zand toplaag
Hoe komt zand stabiel?

## Slide 9: Zand toplaag
Hoe komt zand stabiel?
door wrijvingskrachten (spanning) tussen de zandkorrels
dit wordt bepaald door:
korrelgrootteverdeling
korrelvorm
verdichting (pakking)
vochtgehalte

## Slide 10: Zand toplaag
Hoe komt zand stabiel?
korrelgrootteverdeling

## Slide 11: M50- getal zand
Het M50-getal is bijvoorbeeld de korrelgrootte waar boven en beneden de helft van de massa van de deeltjes tussen 50 en 2000 μm ligt
  Toplaag 180- 200
  Onderlaag 250 - 300

## Slide 12: NEN 5104

## Slide 13: Zand toplaag
Hoe komt zand stabiel?
korrelvorm (haakweerstand)

## Slide 14: Zand toplaag
Hoe komt zand stabiel?
verdichting (pakking)
dezelfde hoeveelheid zandkorrels dicht gepakt (links) en los (rechts)

## Slide 15: Zand toplaag
Hoe komt zand stabiel?
vochtgehalte (vochtspanning)
grondspanning = korrelspanning + vochtspanning

## Slide 16: zand
Hoe grover de korrel, des te beter waterdoorlatend maar niet stabiliserend
Hoe fijner de korrel hoe beter stabiliserend maar minder waterdoorlatend
Zand hoort hoekig van structuur te zijn en niet rond

## Slide 17: Toplaag
Zand in toplaag:
  heeft een M50 cijfer tussen 180µm & 230µm
  mag geen ronde korrel hebben en daarom liever geen zeezand zijn
  mag geen verontreinigingen en grove bestanddelen bevatten
  moet vrij zijn van leem of klei
Het zand wat het meeste gebruikt is M3C-zand
  Kosten ongeveer €400,= per 10 m2
  40 euro per m3

## Slide 18: Onderlaag
Onderlaag afgraven of niet?
Zand inbrengen in onderlaag
  Grof zand die goede waterdoorlatende eigenschappen heeft.
  M50 van >250µm
  kan zowel gesorteerd als ongesorteerd zand zijn
  Kosten ca €300,= per 10 m2

## Slide 19: M3C zand

## Slide 20: M3C zand
Benodigde hoeveelheid
  Lengte x breedte x hoogte
  Aantal m3 x 1,2 door zetting

## Slide 21: Zandlineaal

## Slide 22: Analyse korrelgrootteverdeling
  http://www.eurolab.nl/rapport-korrelgrootte.htm

## Slide 23: Eb en vloed bodem
http://straathofmanegebodems.nl/index.html
Onderhoud
  http://straathofmanegebodems.nl/assets/onderhoudsgids.pdf

## Slide 24: Drainage eb en vloedbodems
Drainage
  Afstand 1,5 -2 m meter
  Diepte 20 – 25 cm
  Drainage sleuf 15- 30 cm
  Diameter drainage buis 60 – 80 mm

## Slide 25: Drainage

## Slide 26: Drainage aanleggen
Paardenbodem
https://www.youtube.com/watch?v=Khqf2OqnklQ
Landbouwgrond
https://www.youtube.com/watch?v=rx-C4xdGU0o

## Slide 27: Aanleg Agterberg bodem
https://www.youtube.com/watch?v=K0DS6rdUcwg

## Slide 28: Pisteberegening
https://www.youtube.com/watch?v=n-atP7jwzaI

## Slide 29: Aanleg paardenbodem
https://www.youtube.com/watch?v=qpoE6i3C_08
https://www.youtube.com/watch?v=TZ5x64TUVkM