## Slide 1: Waterbeheer
HPSP5
Najaar 2015

## Slide 2: Watervoorziening en gewasproductie
Belang van water voor planten (gras)
  Voor de productie van koolhydraten (fotosynthese)
    1 kg gras = 100 liter water
    1 kg tarwe = 250 liter water
    1 kg aardappelen = 500 liter water

## Slide 3: Watervoorziening en gewasproductie
Belang van water
  Voor transpiratie van plant
    Koel houden van plant
  Voor transport van voedingsstoffen
  Voor stevigheid van de plant
  Video: waterafdruk van ons voedsel
    https://vimeo.com/26319648

## Slide 4: Kringloop van het water

## Slide 5: Neerslag

## Slide 6: Neerslagtekorten

## Slide 7: Vochtleverend vermogen bodem
Effectieve bewortelingsdiepte
  Beperking door hoge weerstand, lage pH en geringe luchtigheid
Hoeveelheid hangwater in wortelzone
  Mbv vochtkarkateristiek ( pF curve)
Hoeveelheid capillaire aanvoer

## Slide 8: Vochtleverend vermogen
Hangwaterprofiel
Grondwaterprofiel
Tijdelijk grondwaterprofiel

## Slide 9: Ontwatering
Notes: Wat te doen in geval van wateroverlast?

## Slide 10: Grondwaterstanden
Notes: Op bord tekenen.
Draineren: water afvoeren. Verlagen grondwaterstand.
Gaan uit van bolle grondwaterstand. Situatie van neerslagoverschot.
Sloten kunnen ook worden gezien als drains

## Slide 11: Bepalen grondwaterstand
Boorgaten
Observaties
Bodemkaarten ( grondwatertrappen)
Nadelen te hoge grondwaterstand
- wortelsterfte ( minder opbrengst)
- minder stikstof in bodem
- natte gronden zijn traag in opkomst gewas
- minder draagkracht

## Slide 12: Grondwaterstanden
 Wanneer ontwateren?
Notes: Antwoord: bij hoge grondwaterstanden, dus bij lage trappen
GLG: Zomer: N< Epot
GHG: Winter: N > Epot

## Slide 13
Notes: Boorgaten: voor bepalen grondwaterstand

## Slide 14: Ontwateringsmiddelen

## Slide 15: Ontwateringsmiddelen
Oppervlakkig
Greppels
Sloten
Nadelen oa:
Land- + tijdverlies
‘Lastig’
Plasvorming
Topafvoer
Voordelen oa:
Goedkoop in aanleg
Te gebruiken bij hoog slootpeil
Gemakkelijk onderhoud
Door grond
Drains
Moldrains
Nadelen oa:
Kosten aanleg
Onderhoud
Voordelen oa:
Geleidelijke afvoer

## Slide 16: Ontwatering

## Slide 17: Drainage

## Slide 18: Drainageplan opstellen
10 stappen
Doelen:
  Draindiepte bepalen
  Drainafstand berekenen
  Draindiameter berekenen
  Systeemkeuze
  Kosten – opbrengsten vergelijking
Notes: Drainageplan uitdelen
Kort doorlopen

## Slide 19: 1. Drainagevooronderzoek
  Situatieschets
  Gebruiksdoel
  Afmetingen kavel
  Ligging sloten
  Slootpeil (cm mv) (tabel 16 nodig)
  Profielopbouw
  Bodemcode
Notes: Van tevoren gegevens van het perceel op bord zetten!
Uitwerking op bord maken.

## Slide 20: Drainagevooronderzoek
  Voorbeeld perceel:
  Mn35A IV
  grasland
  200x600m

## Slide 21: 1. Drainagevooronderzoek

## Slide 22: 1. Drainagevooronderzoek
Notes: Tekening gemiddeld slootpeil, op basis van GLG en GHG.

## Slide 23: Berging, doorlatendheid
Bergingsfactor (p)
  Hoeveelheid water dat tijdelijk in de grond kan worden opgeslagen
Doorlatendheid (K)
  Stroomsnelheid van water in een verzadigde grond

## Slide 24: 6. Systeemkeuze
Enkelvoudige en samengestelde drainage
Notes: Drains < 300 m ivm doorspuiten
Enkelvoudig: alle drainbuizen komen uit op een sloot
varianten: eenzijdig, tweezijdig en overdwars
Samengesteld: drainbuizen monden uit op hoofddrain, die weer uitkomt op sloot
nadelen: duur en lastig in onderhoud

## Slide 25: 2. Draindiepte: dd (m)
Afhankelijk van grondsoort
Weidebouw, homogeen profiel: optimale dd = 80 cm - mv
2. Afhankelijk van slootpeil
Notes: ‘Kale’ tekening maken met maaiveld, drains en dd. Tekening komende stappen uit gaan breiden
Drain op hoogte van slootpeil = mogelijk. Tekening waterkolom.
Maar voorkeur 10 cm boven slootpeil
80 cm – mv minimale diepte voor drains.

## Slide 26: 3. Ontwateringscriteria
∆f = droogleggingseis (m) (tabel 21)
∆h = maximale opbolling grondwaterspiegel (m)
q = maatgevende afvoer (m/etm) (tabel 21)
Aanpassen bij kwel, wegzijging, geringe
bergingsfactor
∆f = dd - ∆h
Notes: Tekening aanvullen op bord
q = maatgevende afvoer = min afvoer die nodig is om de droogleggingseis te handhaven
∆f : droogleggingseis = gelijk aan bewortelingsdiepte. Moet sowieso ‘altijd’ droog blijven
q = maatgevende afvoer. Capaciteit van het systeem. Criteria die je aan systeem stelt om aan ‘droge voeten eis’ te voldoen
In q = 10% jaar meegenomen. Risico dat eens in de 10 jaar niet voldoet.

## Slide 27: 3. Ontwateringscriteria

## Slide 28: 3. Ontwateringscriteria
q = maatgevende afvoer
    capaciteit van het systeem
= minimale afvoer die nodig is om
droogleggingseis te handhaven
q aanpassen bij:
Kwel
Wegzijging
Lage bergingsfactor: p < 5 %
Notes: Kweldruk bij q optellen
Wegzijging van q aftrekken
Bergingsfactor = buffer: hoeveel water kan er tijdelijk in de grond worden opgeslagen? Tb 17 dictaat; bij zeer zware klei: p = 4%

## Slide 29: 3. Ontwateringscriteria
Bergingsfactor

## Slide 30: 3. Ontwateringscriteria
q aanpassen bij lage bergingsfactor: p < 5%

## Slide 31: 4. Benodigde grootheden
K = doorlatendheid bodem (m/etm)
D = afstand drain – ondoorlatende laag (m)
d = afgeleide laagdikte (m)
Notes: Tekening aanvullen op bord
K: snelheid waarmee water in verzadigde bodem weg kan zakken
Op examen wordt K-waarde gegeven

## Slide 32: 4. Benodigde grootheden
K = doorlatendheid bodem (m/etm)
Notes: Deze tabellen alleen bij opdrachten gebruiken. Bij toets krijgen ze K-waarden aangereikt in examenopgave.

## Slide 33: 4. Benodigde grootheden
K = doorlatendheid bodem (m/etm)

## Slide 34: 4. Benodigde grootheden
D = afstand drain – ondoorlaatbare laag (m)
Ondoorlaatbare laag:
Keileem ( x in bodemcode)
Ongerijpte klei (K = 0,0000001 m/etm)
Hoogveen (keileem aan de oppervlakte, aannemelijk op 3 m –mv)
Oerlagen (ijzer-oxide afzettingen)

## Slide 35: 4. Benodigde grootheden
d = afgeleide laagdikte (m)
= laag grond onder de drain waar water doorheen stroomt
  onbekende waarde, gaan we mee rekenen
Notes: Dikte van de laag beneden de draindiepte waar grondwaterstroming plaatsvindt
Uittekenen op bord

## Slide 36: 5. Drainafstand: La (m)
Formule van Hooghoudt:
evenredig: La en K, La en ∆h, La en d
omgekeerd evenredig:
La en q
Wanneer Kb = Ko, dan:
Notes: Waarden invullen op bord

## Slide 37: 5. Drainafstand: La (m)
invullen geeft formule met
2 onbekenden:
La en d
op te lossen door ittereren
(tabel 22 nodig)
= grafisch oplossen van La dmv schattingen

## Slide 38: 5. Drainafstand: La (m)

## Slide 39: 5. Drainafstand: La (m)
Grafisch oplossen:
De 2 geschatte waarden van La uitzetten tegen de 2 berekende waarden van La op mm-papier
Verbind de 2 punten met een lijn
Teken de hulplijn y=x (45°-lijn)
Juiste drainafstand = snijpunt van de 2 lijnen

## Slide 40: 6. Systeemkeuze
Drainlengte
Enkelvoudig of samengesteld
Eenzijdig of tweezijdig
Notes: Drainlengte is max 300 m ivm doorspuiten

## Slide 41: 7. Draindiameter: 2ri
Formule:
Q = totale afvoercapaciteit van 1 drain
= q x La x Ld (m³/s)
Ld = lengte van 1 drain (m)
∆m = 1/3 x ∆h (m)
Notes: Q omrekenen van m³/etm naar m³/s, dus delen door 86400 sec

## Slide 42: 7. Draindiameter: 2ri
 Neem uiteindelijke draindiameter 1 maat groter dan berekend
Notes: 1 maat groter nemen ivm vervuiling. Bij lichte verstopping is er dan nog steeds voldoende afvoer.

## Slide 43: 8. Omhullingsmateriaal
Notes: Organisch: kokos, turf, katoen
Synthetisch: pp 450 / 700, polystyreenkorrels
Functie omhullingsmateriaal = filterwerking: siltdeeltjes (zo fijn mogelijk materiaal) + ijzer deeltjes (grof materiaal)
2 typen buizen:
A: 0,9 – 1,4 mm perforatiegaten (meest gebruikt)
B: 1,4 – 2,0 mm perforatiegaten -- >alleen bij zeer veel ijzer (f in bodemcode, of bij kwel)

## Slide 44: 9. Kosten – opbrengsten vergelijking
Kosten aanleg afhankelijk van:
Aantal meter benodigde drainbuis
Draindiameter
Omhullingsmateriaal
Afschrijven in gemiddeld 20 jaar
Notes: Prijzen per strekkende meter op te vragen via internet, bijv www.wildkamp.nl

## Slide 46
Notes: Bijlage 1(bouwland) + 2(grasland) dictaat
Voorbeeld iWzII, grasland, 200 x 600m doorrekenen
Opbrengstverlies = 28%
1 ha: Pmax = 13,5 ton ds
Perceel: 200 x 600 = 12 ha  12 x 13,5 = 162 ton ds
28% van 162 = 45,4 tonds verlies
Stel: opbrengstprijs = 100,- euro / ton ds, dan is opbrengstverlies 4540,- euro
Kosten aanleg drainage = 20640,- euro (uitgaande van 9600 m drainbuis nodig, van 60 mm diameter en pp 450 omhullingsmateriaal, kosten per strekkende meter is 2,15euro)
Kosten afschrijven in 20 jaar: 20640 / 4540 = 4,5 jaar voordat drainagekosten eruit zijn

## Slide 47: Aanleg van drainage
Sleufloos: V-vormig woellichaam
Kettinggraver
Notes: Filmpje DLV Plant

## Slide 48: 10. Controle drainagesysteem
Vergelijken van de afvoer
 in periode met voldoende neerslag (najaar)
 duidelijk verschil in afvoer van verschillende drains?
Dan waarschijnlijk verstopping
Meten van de afvoer
afvoer per drain: Q = q x Ld x La (l/sec)
maatbeker van 1 liter: in hoeveel sec vol?

## Slide 49: 10. Controle drainagesysteem
b) Meten van de afvoer
Oefenopgave:
Notes: Antwoord = a

## Slide 50: 10. Controle drainagesysteem
c) Controle grondwaterstand mbv boorgaten

## Slide 51: 10. Controle drainagesysteem fouten / verstopping

## Slide 52: 10. Controle drainagesysteem
c) Controle grondwaterstand mbv boorgaten
Oefenopgave:
Notes: Antwoord = d

## Slide 53: 10. Controle drainagesysteem

## Slide 54: Oefenopgave drainage
Notes: Uitwerking op Blackboard