## Slide 1: Koelsysteem.
Het voorkomen van oververhitting
Twee koelsystemen:
Luchtkoeling
Vloeistofkoeling

## Slide 2: Vloeistofkoeling

## Slide 3: Koelvloeistof
Mengsel van:
- 52% water
- 46% glycol (anti vries)
- additieven toevoegingen
- kleur is ter herkenning
- nooit mengen

## Slide 4: Onderdelen
Waterpomp
Aangedreven door distributieriem of
Elektromotor.
Voor circulatie van koelvloeistof door motor.

## Slide 5: Radiateur

## Slide 6: Ventilator
Ventilator wordt direct aangedreven door riem.
Ventilator zuigt lucht door radiateur.
Vooral nodig bij lage snelheden.
Vaak van kunststof (of aluminium)

## Slide 7: Thermostaat
Tot +/- 90 graden

## Slide 8: Expansievat
Via een slang verbonden aan de radiateur.
Warme koelvloeistof zet uit, hierdoor neemt
ook de druk toe. Vloeistof kan uitzetten en stroomt naar expansievat. Is ook controle voor hoeveelheid.

## Slide 9: Expansievat
Druk in circuit is hoger dan 1 bar, hierdoor zal ook het kookpunt hoger worden.
Dop nooit afschroeven bij warme motor. - temperatuur en hoge druk.

## Slide 10: Overdrukklep
Bij het opwarmen van de koelvloeistof stijgt de druk. (p . V / t)
Als deze druk niet wegkan, dan meest kwetsbare punt van motor.
Via overdrukklep, naar buiten of expansievat.

## Slide 11: Overdrukklep
Situatie overdruk

## Slide 12: Onderdrukklep
Situatie onderdruk:

## Slide 13: Rijwindkoeling

## Slide 14: Geforceerde windkoeling