## Slide 1
LANDBOUW VERKEER
OP DE
OPENBARE WEG

## Slide 6: DOELSTELLING
DE ONDERNEMERS IN DE AGRARISCHE SECTOR BEWUST MAKEN
VAN DE GEVAREN OP EN AAN
LANDBOUWVOERTUIGEN
DE VEILIGHEID OP DE OPENBAREWEG
OMTRENT LANDBOUWVERKEER
TE VERBETEREN

## Slide 7: AANDACHTSPUNTEN
SCHERPE EN/OF UITSTEKENDE DELEN
AFGEKNOTTE DRIEHOEK
SPIEGELS & AFSTELLING DAARVAN
NIET AFGEDEKTE & VASTZITTENDE LADINGEN
MATEN EN GEWICHTEN
ONTHEFFINGEN & VERZEKERING
TREKKER CERTIFICAAT ( RIJBEWIJS )
VERLICHTING
MARKERINGS BORDEN
ONGEVALLEN MET LANDBOUW VOERTUIGEN

## Slide 8
Scherpe delen
LBT en AHW mogen geen scherpe delen
hebben die in geval van een botsing gevaar voor
lichamelijk letsel van andere weggebruikers
kunnen opleveren.
Scherpe delen dienen te worden afgeschermd.
Uitzondering:
Voertuigdelen die zich meer dan 2,00 m boven het
wegdek bevinden.

## Slide 9
De sleufkouters zijn niet afgeschermd
Notes: 9

## Slide 10
Notes: 10

## Slide 11: Nog enkele voorbeelden
Goed afgeschermde delen

## Slide 12: Scherpe uitstekende delen

## Slide 13: Afgeknotte driehoek
De juiste plaatsen deze moeten goed zichtbaar zijn

## Slide 14: Spiegels verplicht sinds 1995 op alle trekkers
Rechter buitenspiegel noodzakelijk indien zicht naar achteren wordt belemmerd door lading en ect:
Linker buitenspiegel verplicht

## Slide 15
Spiegel vervuild en gebroken
Notes: 15

## Slide 16
Afstelling spiegels
Aantal afslaan ongevallen
met LBT en MBS is groot!!!
Notes: 16

## Slide 17
Spiegel op juiste lengte afstellen.
Notes: 17

## Slide 18
Alle personen,
Dieren,
Lastdragers,
Goederen,
Uitgezonderd;
reservewiel , verwisselbare uitrustingsstukken en de bestuurder
WAT IS LADING :
Notes: 18

## Slide 19
BELADING VOERTUIG :
2. Losse lading , zoals bijvoorbeeld: AARDAPPELEN , MAIS , UIEN , ZAND moeten deugdelijk zijn afgedekt.
( b.v. zeil of net )
  Lading of delen daarvan moeten deugdelijk zijn vast gezet
  ( b.v. spanbanden )
Notes: 19

## Slide 20: (niet ) afgedekte ladingen (niet) vastzittende ladingen

## Slide 21
BELADINGEN ZOALS HET NIET IS TOEGESTAAN

## Slide 22
Perfect beladen

## Slide 23
Slecht beladen

## Slide 24: MATEN LANDBOUWTREKKER
LENGTE 12.00 METER
BREEDTE 3.00 METER
HOOGTE 4.00 METER

## Slide 25: Wat zijn verwisselbare uitrustingsstukken
Ontworpen om;
door een voertuig te worden gedragen
OF te worden gekoppeld
Het moet een extra functie geven aan het voertuig
Alleen voor LBT en bedrijfsauto’s die worden ingezet
voor werkzaamheden op, aan, in of boven wegen,
gladheidbestrijding en sneeuwruimen.
Nieuw: Verwisselbaar uitrustingsstuk mag in de fronthef!!!

## Slide 26
Voorwaarden verwisselbaar uitrustingsstuk
Totale lengte max. 12 meter
Verwisselbaar uitrustingstuk moet zoveel mogelijk ingeklapt / geschoven zijn.
Geen lading op verwisselbaar uitrustingstuk die niet
gerelateerd is aan functie.
Notes: 26

## Slide 27
Totale lengte trekker
+
Max 2 aanhangwagen 18 meter
Lengte aanhangwagen 14,30 meter i.p.v. 12,00 meter
Aanhangwagen was namelijk 2,30 verlengd
Voordeel: eigenaar/bestuurder een rij extra balen stro vervoeren.
Notes: 27

## Slide 28
TOTALE TOEGESTANE LENGTE

## Slide 29
NOG ENKELE VOORBEELDEN

## Slide 30
Lengte 12,00 m
Breedte 3,00 m !!!
Hoogte 4,00 m
Max.maten van een aanhangwagen :
Breedte 3,50 m (losse veldgewassen)
Notes: 30

## Slide 31
Indien
breder dan
2.60 meter
Zwaailicht verplicht
Breedte voertuig
Notes: 31

## Slide 32
Breedte 3,00 t/m 3,50 meter, ontheffing meestal zonder begeleiding
Breedte boven 3,50 meter onder begeleiding van verkeersbeveiligers (exceptioneel transport)
Notes: 32

## Slide 33: Ontheffingen worden verstrekt door Provincie / RDW / Gemeente
Omschrijving wegen
Zie bijlage ontheffing
Omschrijving
voertuig
Breedte max.
3,50 m
Voorschriften
Geldigheid 3 jaar
(2006 - 2009)
Worden afgegeven op naam
van het bedrijf / eigenaar

## Slide 34: Verzekering verplicht
Op terreinen toegankelijk voor publiek
of personen,
die het recht hebben daar te komen.
Op de openbare weg en

## Slide 35
Voor landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens is G E E N rijbewijs en kentekenbewijs vereist.
Jeugdige werknemers (16 en 17 jarige) moeten voor het besturen van trekkers een certificaat van vakbekwaamheid bezitten.
Rijbewijs en kentekenbewijs:
Trekkerrijbewijs:
Notes: 35

## Slide 36
Passeer stroken

## Slide 37
Verlichting/reflectie
Remlichten
Dim/stadslichten
Richtingaanwijzer
Achterzijde rode niet driehoekige reflectie LBT
Achterzijde aanhangwagen rode driehoekige reflectie
Afgeknotte driehoek
- Verlichting moet werken, schoon, niet gebroken en
zichtbaar zijn!
- Reflectie moet schoon en mag niet gebroken zijn!

## Slide 38: VERLICHTING
DOOR BELADING
DOOR VUIL
OF DOOR
VERWISSELBARE UITRUSTINGSSTUKKEN
MAG NIET WORDEN BELEMMERD

## Slide 39
Gele zwaailichten of knipperlichten
Bij:
Werkzaamheden op-, aan-, in of boven wegen, en gladheids bestrijding of sneeuwruimen
Vervoer van ondeelbare lading. (exceptioneel transport)
Landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid met
eventueel aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder
zijn dan 2,60 meter.

## Slide 40
Door de lading en de kuilsnijder wordt de verlichting afgeschermd.
Tevens gevaar voor vallende lading
Belemmering van de verlichting
Notes: 40

## Slide 41
Dezelfde agrariër na goed overleg…
Notes: 41

## Slide 42
2 stadslichten indien voertuig breder dan 1,60 meter met reflectie
2 witte retorreflectoren indien het voertuig smaller is dan 1,60
Verplichte verlichting voorzijde
aanhangwagen:
Notes: 42

## Slide 43: Zijkanten van de aanhangwagen
ambergele reflectoren verplicht

## Slide 44
Bestuurder mag bij besturen van het voertuig niet gehinderd worden door :
Passagiers,
Lading
Of op andere wijze
Verwisselbaar uitrustingstuk
Notes: 44

## Slide 45: Breedte & lengte markeringsborden
Lengte markeringsbord
Breedte
markeringsborden

## Slide 46
Markeringsborden op juiste wijze geplaatst

## Slide 47
Markeringsborden + verlichting op juiste wijze geplaatst

## Slide 48
Enkele posities op de openbare weg

## Slide 49
Nog enkele voorbeelden van de positie op de openbare weg

## Slide 50
Voorlichtingsborden

## Slide 51: Ongevallen met trekkers

## Slide 52
RECONSTRUCTIE VAN EEN ONGEVAL
Notes: 52

## Slide 53
HET GEVAAR OP DE OPENBAREWEG

## Slide 54
Ongevallen met zwaar lichamelijk letsel

## Slide 58
Bedankt voor jullie aandacht
Deze power-point presentatie werd gemaakt door Fred Piel en Jeroen Hagedorn
Met medewerking van de