Bron 2.6 Biodiesel

Kernbegrippen: biobrandstof, plantaardige olie, dierlijke vetten, transesterificatie, koolzaad, biologisch afbreekbaar, pure plantaardige olie (PPO).

Biodiesel is een type biobrandstof, een duurzame energiebron, die gemaakt wordt uit plantaardige olie, dierlijke vetten of andere bronnen. Biodiesel wordt vaak toegepast in een mengvorm met uit aardolie verkregen diesel. De benaming die men er aan geeft is dan B20 (bij 20 % bijmenging). Bij gebruik van pure biodiesel spreekt men van B100.

Toen Rudolf Diesel zijn eerste dieselmotor bouwde, was deze bedoeld voor olie geperst uit pinda's.

## Proces om biodiesel te maken
Plantaardige oliën zijn niet direct bruikbaar in dieselmotoren. Deze zijn te stroperig en geven veel roet. Door de esterverbindingen te verbreken met vorming van glycerol en vrije vetzuren en nadien een transesterificatie uit te voeren van de vetzuren met korte keten alcoholen wordt een goede brandstof verkregen. De olie wordt hierdoor minder visceus en geeft tevens minder roet bij verbranding. De transesterificatie gebeurt in het alcohol als oplosmiddel waaraan een beetje base is toegevoegd (vb. NaOH). Glycerol kan als bijproduct worden afgescheiden of kan in het eindproduct worden gelaten.

### Grondstoffen voor biodiesel
Er zijn verschillende grondstoffen voor biodiesel, die verschillen per werelddeel. De precieze grondstof hangt af van het klimaat: de planten die in een bepaalde streek de hoogste olieopbrengsten geven worden in plantages gekweekt. In de lage landen wordt voornamelijk koolzaad gebruikt.

Andere grondstoffen zijn:

- sojaolie (wereldwijd)

- maïsolie (o.a. Verenigde Staten, gedeeltelijk door een (historisch) maïsoverschot)

- palmolie (tropische landen)

- jathropa (vooral India)

- karanj (vooral India)

- Eucalyptusolie (o.a. Thailand)

## Milieuvoordeel
Het belangrijkste milieuvoordeel van biodiesel is dat de basisgrondstof (PPO, pure plantaardige olie) biologisch afbreekbaar is, niet giftig is en geen zwavel en aromaten bevat. Daarentegen zijn de benodigde chemicaliën voor de verestering dan wel weer toxisch. Bij verbranding komt veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan gewone brandstof. Maar het geeft wel meer stikstofoxiden af, die bijdragen tot de vorming van ozon (zure regen). Middels een katalysatorsysteem in auto-uitlaten zijn deze stikstofoxiden goed te verwijderen. De belangrijkste drijfveer voor het gebruik van biodiesel is de vermoedelijke neutralisering van de CO2-uitstoot. Als men echter ook de uitstoot en het energieverbruik tijdens productie en transport meetelt, is het niet meer zo zeker dat biodiesel minder milieubelastend is dan gewone dieselbrandstof. Dit hangt sterk af van de gebruikte grondstof.

Het voordeel van biodiesel ten opzichte van pure plantaardige olie is dat de viscositeit ervan goed overeenkomt met die van conventionele dieselolie. Daardoor kunnen de meeste motoren er zonder aanpassingen op lopen. Echter voor permanent biodieselgebruik moeten brandstofleidingen en pakkingen van een materiaal zijn dat zich niet laat aantasten door de hogere zuurgraad van biodiesel. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassing. Een nadeel is dat biodiesel een iets lagere energiewaarde heeft dan diesel, m.a.w. je komt minder ver met een volle tank. Verder moet, zoals gezegd, de grondstof voor biodiesel eerst bewerkt worden, hetgeen milieubelastend is.

Ook de grondstof, PPO (Puur Plantaardige Olie), kan in veel motoren gebruikt worden. Puur gebruik vereist aanpassingen aan het brandstofsysteem. Zo worden er andere verstuivers gemonteerd (in sommige gevallen zelfs een andere inspuitpomp) en wordt het inspuitmoment gewijzigd. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd 2-tanksysteem. Je kunt zeggen dat er een 2de brandstofsysteem ingebouwd wordt, waarbij brandstofverwarming de viscositeit van de PPO verlaagt, zodat de originele verstuivers en inspuitpomp gehandhaafd blijven (die waren immers voor diesel ontworpen). Er wordt dan gestart op diesel en als de motor op bedrijfstemperatuur is, wordt er overgeschakeld op PPO. De warmte van de motor wordt benut om de PPO te verwarmen, waardoor deze dunner wordt. PPO is namelijk dikker, stroperiger dan diesel en wordt daarom met een koude motor minder goed verneveld en verbrand. Op bedrijfstemperatuur is de verbranding van PPO goed. De auto-industrie is niet echt een voorstander van het gebruik van PPO.

## Verkrijgbaarheid
Biodiesel wordt in Duitsland op relatief grote schaal toegepast en is daar bij zo'n 1700 tankstations beschikbaar. Ook in Frankrijk is biodiesel, gemengd met gewone diesel, al op veel plaatsen te verkrijgen. In Nederland is biodiesel nog maar zeer beperkt beschikbaar. M.i.v. 2007 moet er in Nederland verplicht 5% biodiesel worden bijgemengd bij de standaard diesel aan de pomp.

De doelstelling van de Europese Unie is dat in 2010 5,75% van het totale volume gebruikte brandstof van biologische afkomst is (biobrandstof). Voor benzine auto's kan ethanol als brandstof gebruikt worden.

## Pure plantaardige olie als dieselvervanger
In België, Nederland en ook in andere landen worden, nu de brandstofprijzen zo snel stijgen, proeven gedaan met het gebruik van biodiesel en andere mengsels. Ook het mengen van diesel met slaolie of frituurolie (dus geen frituurvet!), in verhouding van 20% tot 80% plantaardige olie heeft een toenemende belangstelling. Na de nodige technische aanpassingen kan zelfs op 100% plantaardige olie gereden worden, bijv. zonnebloemolie. Dit is dus géén biodiesel maar pure plantaardige olie. Het voordeel hiervan is dat ppo als brandstof een neutrale CO2 uitstoot heeft. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid CO2 uit de verbranding door de planten weer wordt opgenomen. Dit alternatief wordt enerzijds gebruikt omdat de prijs momenteel lager ligt dan die van diesel (geen accijns of hiervoor geen sluitend wettelijk kader), en anderzijds is het milieuvriendelijker. Het rijden op deze brandstoffen is niet geheel zonder risico. Sla- of frituurolie is namelijk dikker dan diesel, ofwel: heeft een hogere viscositeit. Dit maakt dat de motoren die op diesel-ppo mengsels rijden, vooral in de winter startproblemen kunnen krijgen. Eenmaal op bedrijfstemperatuur is de loop van de motor wel weer normaal. PPO is meer geschikt voor oudere dieselmotoren dan voor moderne systemen, dus auto's zonder directe dieselinspuiting. Om de hogere viscositeit terug te brengen naar normalere waarden zijn er verwarmingsinstallaties te koop die het leidingensysteem van de tank naar de motor verwarmen. Met betrekking tot biodiesel is het bij oudere motoren vaak wel nodig om de motorpakkingen en afdichtingen te vervangen, aangezien deze aangetast worden door de biodiesel. Bij het gebruik van PPO kan het voorkomen dat afdichtingen van de brandstofpomp gaan lekken. Bij commonraildiesels zijn de ‘alternatieve oliën’ niet aan te bevelen, dit in verband met te complexe inspuittechniek. Overigens geldt ook bij reguliere voorkamerdiesels dat de ene brandstofpomp de dikkere oliën beter kan hebben dan de andere brandstofpomp. Zo schijnen Bosch-pompen beter te lopen op de alternatieve dieselmengsels dan Lucas-pompen. Om de viscositeit te verlagen bij het rijden op 100% ppo (ombouw noodzakelijk!) wordt er vooral 's winters 1 tot 5% gewone benzine of ‘peut’ (petroleum) toegevoegd. Het toevoegen van 15 ml. aceton per 10 liter brandstof verlaagt dan weer de oppervlaktespanning hetgeen het verbruik zou verminderen. Indien er op een mengsel gereden wordt, kan in de zomer worden uitgegaan van een verhouding 80% PPO en 20% diesel. In de winter is dat maximaal ‘half/half’. Een goed advies is om de brandstof buiten de tank (in een jerrycan) goed te mengen. Dat werkt beter dan de tank niet te vol vullen en door optrekken en remmen de tankinhoud te klutsen voor vermenging. Bij deze laatste methode wordt eerst diesel getankt en bij warme motor de PPO erbij gemengd. Wie zich aan de nodige regels houdt blijkt moeiteloos 200.000 kilometer of meer op plantaardige olie te kunnen rijden zonder dat zich belangrijke storingen voordoen.

## Externe links

- opek.nl: Site voor de promotie van plantaardige olie als vervanger van diesel

- plantenolie.be: Site voor de promotie van plantaardige olie als vervanger van diesel

- Artikel van Milieu Centraal over groen tanken met biobrandstof

- Site over het rijden op plantaardige olie

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiesel