Interview Michael Gasman – Henry Schein Dental

Michael is productmanager van Henry Schein Dental, een groothandel van composiet materialen.

Enkele definities

Element: Tand, kies

Front: Tanden

Posterior: Kiezen

Bonding: Bindmiddel

Materialen algemeen

Methylacrylaat

Vulmiddel: O.a. silicaat, bariumglas en grove harsmoleculen.

Composiet versus glasionomeer

| Composiet | Glasionomeer |
| --- | --- |
| Artesieve bevestiging | Chemische reactie met element. Wordt voornamelijk gebruikt bij kinderen vanwege het tijdelijke gebit. Dit lijkt te verschuiven. |
| Sterker | Wisselwerking met water ( zwakte. Lijdt o.a. tot afbraak en verkleuring. |
| Minder gevoelig | Kauwdruk |
| Bevestiging: Bonding nodig | Opname van F- |
| Meest gebruikt | Directe hechting op element |

Afweging tussen beide wordt gemaakt op de toepasbaarheid.

Composiet is vulmiddel + hars (polymeer)

Keuze tandarts

- Krimp. 
Tijdens de polymerisatie (het proces van aanbrengen). Daarna niet meer. Als er meer vulmateriaal wordt gebruikt dan is de krimp minder (% vulmiddel , krimp . Echter teveel vulmiddel is stugger om te verwerken en aan te brengen. Het is daardoor wel weer harder en slijtvaster. Als er echter teveel polymeer wordt gebruikt dan is er teveel krimp wat trekt aan het element (Zie Krimp).

- Slijtage
Bij gebruik van meer vulmiddel is het composiet sterker en slijtvaster.

- Polijstbaarheid
Polijstbaarheid is het beste bij de kleinste vuldeeltjes. 

Er is een ontwikkeling geweest in de grootte van de vulmiddelen (van vroeger naar nu):
1. Macro gevuld composiet. Nadeel, moeilijk te polijsten. Sloeg grote delen van de vullling weg.
2. Micro gevuld composiet. Was beter polijstbaar, alleen bleek een zwakkere vulling. Werd alleen gebruikt in front.
3. Hybride gevuld composiet. Combinatie van macro en micro. Deze is voor enkele producten nog te leveren. Kauwdruk is hier minimaal. Minder slijtage. Wordt echter wel alleen in front gebruikt.
4. Nano gevuld hybride composiet. Wordt tegenwoordig gebruikt. Heeft een hogere weerstand.

- Estetiek
Compositen zijn in verschillende kleuren leverbaar. 
Er zijn verschillende composieten voor front en posterior, maar er zijn ook universele composieten. 
Posterior: Meer ontwikkelt voor kauwdruk. Bevat meer vulmiddel. Is daardoor ook minder goed glad te maken. 
Front: Composiet met minder vulmiddel.

Aan het materiaal gebruik van de tandarts is te zien waar zijn interesse ligt.

Uitharding

- Chemische polymerisatie (wordt bijna niet meer gebruikt).

- UV-polymerisatie

- Duaal hardend

Base + Katalysator ( Uithardingsreactie

Base en kat. werken samen.

Glasionomeren: Poeder en vloeistof (Zuur/base reactie). Ook wel base en katalysator.

Tussenlaag

Voorbehandeling.

Etsen met 35% fosforzuur (H3PO4). De anorganische elementen uit de dentine (tandbeen) worden hierdoor opgelost. Dit geeft een spagetti-structuur (het organische deel). In de holtes dringt de bonding (methylacrylaat polymeer). Zo blijft het op zijn plaats. De verkregen spagetti-structuur mag niet te droog worden, want dan stort de collageenlaag in. Na de bonding volgt het composiet.

Mogelijkheden van voorbehandeling.

- Total ets – Etsen en bonden

- Self ets – Niet met H3PO4. Alles gebeurd in één keer. Werkt met een zelf-etsende primer (pH ~1,5 - 2,5).

Bleken

- H2O2 in gel. Door de inwerking van vocht ontleedt H2O2 in H2O en O· (radicaal). Deze radicalen geven de bleking van het element.
H2O2 ( H2O + O·

- Tandpasta en kauwgom: Titaniumoxide. Geeft een laagje over de tanden. Bleekt niet.

- Ureum en H2O2 (Karbamide peroxide). Is stabieler om te bewaren.

Bleken en vullen: Als er gebleekt is dan blijven er radicalen achter in het element. Deze blijven een tijdje actief. Er moet gewacht worden met vullen totdat deze weg zijn, want deze gaan de uitharding van het composiet tegen. Middel hiervoor is Ascorbinezuur (Vit. C). Deze vangt de radicalen weg zodat het element direct klaar is voor vullen.

Bondingmateriaal

Mechanische retentie met het element. Komt vast te zitten tussen element en composiet. Het bondingmateriaal moet eerst uitharden voordat het composiet erop komt.

Het glasionomeer heeft een chemische retentie met het element.

Cementen worden ook nog gebruikt. Bv. Zn3(PO4)2 als cement om bruggen en kronen vast te zetten. Bij glasionomeren is cement ook nog wel het vulmateriaal. Cement is min of meer ook een verzamelnaam. (Zie bijgeleverd document).

Amalgaan

De EU wil dit in 2011 verbieden. Het gebruik kost meer weefsel omdat er voor de hechting een ondersnijding moet worden uitgeboord.

In Amerika wordt het nog wel veel gebruikt. Argument: De hoeveelheid kwik die vrij komt is 1000 keer lager dan bij eenmaal vis vis eten. Hg komt voornamelijk vrij als er bv. kauwgom wordt gegeten.

Keramiek en Porselein

Voornamelijk voor kronen en bruggen. Het laboratorium vervaardigd deze. Tandartsen hebben een apparaat om het zelf te snijden. Henry Schein Dental handelt niet in kronen en bruggen.

Goud: De kroon bestaat voornamelijk uit goud, waarbij het zichtbare gedeelte porselein is. Gouden tanden worden ook door het lab vervaardigd.

Krimp

Bij teveel krimp veroorzaakt dit pijn. De hars in het composiet veroorzaakt de krimp. Het krimpt naar het licht toe. Wordt het composiet in één keer aangebracht dan is er meer oppervlakte contact met het composite waardoor het aan het element gaat trekken. Tandartsen hechten daarom voornamelijk in laagjes.

Etsen

Kauw en warmte heeft voornamelijk te maken met etsen. In het tandbeen zitten kanaaltjes (dentinetubilli). Deze leiden naar de zenuw. Als er teveel wordt geëtst en dit niet wordt opgevult met hechtmateriaal (bonding materiaal), dan ontstaat er gevoeligheid naar de zenuw elke keer als er kauwdruk is. Ditzelfde proces gebeurd ook wanneer de dentine (tandbeen) na het etsen te droog wordt. Het bondingmateriaal kan dan niet door de ontstane spagetti-structuur komen.

Afdrukken maken

- Additiepolymerisatie

- Condensatiepolymerisatie

Beide afdrukmaterialen zijn siliconen. Base+ katalysator gestuurd.

Voor een beugel wordt aginaat gebruikt. Een Agar base.