Kwalificatieprofiel: Vakfunctionaris Natuur en Techniek

Examenstandaard: Machinevaardigheid (140-1 en 150-1)

Leeractiviteit: Trekkeronderhoud Koeling

Oefensituatie:

Machinevaardigheid

Leervragen:

Hoe werkt de koeling van een motor?

Welk onderhoud is er nodig aan de koeling?

Hoe controleer ik of de koeling goed werkt?

Beschrijving van de activiteit:

Een goed onderhouden trekker geeft minder kans op storingen en er is ook minder kans op grote en dure reparaties.

Koeling:

Een goede werking van het koelsysteem is voor een verbrandingsmotor zeer belangrijk. Wordt de motor oververhit, dan kunnen materiaalvervorming optreden, zuiger en cilinderwand beschadigen. Bij verbrandingsmotoren worden 2 soorten koelsystemen gebruikt:

- Vloeistofkoeling

- Luchtkoeling

Tips voor de uitvoering:

Kies een trekker die je veel gebruikt en neem er ook het instructieboek bij

Figuur 1 De onderdelen van de trekker

Toelichting, gewenst resultaat en criteria:

- Welk merk en type trekker kies je?

## Vloeistofkoeling

  - Vul in Figuur 2 de nummers van onderstaande onderdelen in:
1.  Ventilator
2.  V-snaar
3.  Radiateur
4.  Waterpomp
5.  Thermostaat
6.  Radiateurdop

Het onderhoud van het koelvloeistofsysteem bestaat uit:

- Uitwendig reinigen van de radiateur (2.1.1.)

- Juiste spanning van de V-snaar (2.1.2)

- Juiste vulling van de radiateur (2.1.3)

Figuur 2 Motor met vloeistofkoeling

### Uitwendig reinigen van de radiateur

Als er stof en stro in de radiateur zit, dan kan dit het beste met perslucht in tegen gestelde richting gereinigd worden.

  - Zet een pijl in Figuur 2 wat bedoeld wordt met “in tegen gestelde richting”.

### Juiste spanning van de V-snaar

Het is belangrijk dat de V-snaar de juiste spanning heeft, zie figuur 3 en jouw instructieboek

Figuur 3 De V-snaar spanning controleren

  - Hoeveel cm moet je de V-snaar  bij jouw trekker kunnen in drukken? Dit kun je vinden in het instructieboek dat bij jouw trekker hoort. Controleer dit.

_______________________________________________________

### De juiste vulling van de radiateur

Voor een goede werking van het koelsysteem moet er voldoende koelvloeistof in de het koelsysteem aanwezig zijn, voor de meeste oudere trekkers ongeveer 2 cm onder de vulopening. Bij de nieuwere trekkers is er een expansievat aanwezig, hierop staat dan het maximum en minimum aangeven.

  - Teken in figuur 2 hoe vol de radiateur van jouw trekker moet zitten.
Als er bij jouw trekker een expansievat aanwezig is, teken dan in figuur 2 het expansievat erbij.

## Luchtkoeling

Bij enkele merken wordt luchtkoeling toegepast. De koellucht van de ventilator wordt langs de koelribben van de cilinders geblazen.

Het onderhoud bij een luchtgekoelde motor bestaat uit:

- Het schoonmaken van koelribben.

- Het controleren van V-snaar.

  - Geef in figuur 4a aan waar de koelribben en de V-snaar zitten.

Figuur 5 Het schoonmaken van koelribben

Bronnen:

Instructieboek trekker.

Bijbehorende competenties:

Verrichten gebruikersonderhoud

# Text boxes

Figuur 4a Vooraanzicht luchtstroom door de motor

Figuur 4b Bovenaanzicht luchtstroom door de  motor