# Text boxes

Informatie voor de leerkracht

Opdracht Wie maakt een onzinkbare boot?

Leergebied PO: Techniek, Nederlands

Kerndoelen PO: 45, 1, 5, 6

Niveau van de opdracht: C

Hoort hier nog een andere opdracht bij?

Nee.

Denkvaardigheden

- toepassen

- analyseren

- evalueren

- scheppen

MI

- logisch-mathematisch

- visueel-ruimtelijk

- verbaal-linguïstisch

- naturalistisch

Benodigde tijd

4 lesuren

Aantal leerlingen

2 – 4 leerlingen

Wat gaan de leerlingen doen en leren?

Inhoud

- De leerlingen weten welke vorm een boot het meeste drijfvermogen geeft.

- De leerlingen weten hoe een duikboot werkt.

Vaardigheden

- De leerlingen kunnen in onderling overleg een keuze maken uit verschillende oplossingen voor een probleem door voordelen, nadelen en unieke mogelijkheden af te wegen.

- De leerlingen kunnen een ontwerp maken voor een veilige boot.

- De leerlingen kunnen naar aanleiding van een proef conclusies trekken over drijven en zinken.

Tips voor begeleiding

Voorbereiding

- Lees de verschillende instructies voor het maken van een duikboot door. Zet materialen die de leerlingen niet zelf kunnen verzamelen klaar. Bepaal of de leerlingen op een gegeven moment assistentie nodig hebben.

- Leg voor elke leerling een klomp plasticine klaar. Zet per groep een emmer met water klaar.

Uitvoering

- Op het werkblad moeten de leerlingen de afweging maken: een boot met een brede bodem drijft goed, maar is niet erg snel of stabiel: wat is dus de beste vorm voor een boot? Ze moeten hierbij de factoren drijfvermogen en snelheid in ogenschouw nemen. Als ze dit niet doorzien, kunt u enkele vragen stellen die hen aan het denken zetten. Bijvoorbeeld door hun enkele voorbeelden van boten te laten zien en te vragen: waarom hebben ze deze vorm, denken jullie? Voorbeelden van boten staan bij Informatie.

- Spreek eventueel de keuze van de leerlingen voor het ontwerp van de duikboot met hen door. Begrijpen ze wat ze moeten doen? Kunnen ze alle handelingen uitvoeren?

- Leerlingen die de materie verder willen verkennen, kunnen zich verdiepen in de andere proefjes op:

http://www.wetenschappelijkdenken.be/goodpractices.htm - klik op 7

aggregatietoestanden – klik op Drijven en zinken 2. (Of google op: ‘duikboot’ en ‘wetenschappelijk denken’.) Hier wordt de wet van Archimedes uitgelegd.

Evaluatie en metacognitie

- De leerlingen hebben hun conclusies opgeschreven. Kunnen ze deze ook begrijpelijk aan u of hun medeleerlingen uitleggen? U kunt hen eventueel een demonstratie van de duikboot en de bootontwerpen laten geven.

- U kunt de leerlingen als vervolgopdracht foto’s van werkelijk bestaande schepen laten zoeken die overeenkomen met hun eigen ontwerp. Hoe zijn de door de leerlingen gehanteerde principes hier toegepast?