## Slide 1: Aanleg van een terras met flagstones in stabilisatie.
Henri van Son werkt een dag mee bij Smits Sierbestrating uit Oisterwijk.

## Slide 2: Flagstones worden gelost.

## Slide 3: Straatzand 10 cm wordt verdicht.

## Slide 4: Op het straatzand komt nog een laag metselzand 5cm. Deze wordt later ook verdicht

## Slide 5: Bandjes stellen

## Slide 6: Metselzand wordt verdicht met trilplaat…….

## Slide 7: …en met handstamper

## Slide 8: Trascement wordt opgebracht en doorgespit

## Slide 9: Hoogte uitzetten in het zandbed

## Slide 10: Doorspitten cement en egaliseren met hark

## Slide 11: Zandbed afreien

## Slide 12: Zandbed besproeien om uitharding op gang te brengen

## Slide 13: Cement strooien op vochtig zandbed voor goede hechting

## Slide 14: Onderzijde tegels nat maken voor goede hechting

## Slide 15: Tegels leggen

## Slide 16: Onder te dunne tegels komt extra zand/cement en te dikke worden dieper geslagen…..

## Slide 17: De hoogte wordt gecontroleerd met de zwarte steen die gebruikt is voor het afreien

## Slide 18: Het is een legpuzzel waarbij de kleine gaten later gevuld worden

## Slide 19: Kleine stukjes worden aangebracht met extra cement voor stevigheid

## Slide 21: Tegels liggen

## Slide 22: Tegels afborstelen en schoonspuiten

## Slide 23: Nog niet klaar…..

## Slide 24: Over een paar dagen als het zandbed uitgehard is wordt deze bestrating ingevoegd met varistone LM Aqua dit is een één component voegmiddel