## Slide 1: Schoonmaken verharding
Inhoud:
Verhardingssoorten
Schoonhouden verharding
Handmatige onkruidbestrijding
Mechanische onkruidbestrijding
Heet water en stomen
Hete lucht
Branden
Chemische onkruidbestrijding
Bedenkingen bij verschillende technieken
Inzetbaarheid van verschillende technieken
Niveau: 2 en 3 KG/GG | opleidingsjaar: 1 | periode: 1

## Slide 2: Schoonmaken verharding

## Slide 3: Verhardingssoorten
Gesloten verharding
  Asfalt: mengsel van grind, zand en bitumen
  Beton: mengsel van grind, zand en water
Open verharding of element verharding
  Bestaat uit losse elementen zoals klinkers, tegels
  dikformaten, waaltjes met daartussen voegen.
Halfverharding
  bestaat uit natuursteenproducten zoals grind,
  schelpen, boomschors, steensplit etc.

## Slide 4: Schoonhouden verharding
Vegen
  Verwijderd losse materialen zoals zand en blad
  Maakt de verharding schoon
  Minder onkruidgroei door wegnemen voedingsbodem voor zaden
  Voorkomt inspoeling van zand naar het rioolstelsel

## Slide 5: Algenbestrijding op verharding
Hoge druk en heet water
Terrasreinigingsmachine Terrazza MC

## Slide 6: Handmatige onkruidbestrijding
Wieden
  Handmatig onkruid plukken
  Geschikt voor kleine oppervlakten
Krabben
  Handmatig ritsen met tegelkrabber

## Slide 7: Mechanische onkruidbestrijding
Borstelen
  Bovengrondse onkruiddelen worden verwijderd
  Voordeel: snel een zichtbaar en goed resultaat
  Nadeel:
    Beschadiging van zachtere verhardingsoppervlakken
    Onkruid groeit snel terug
    Afgeborstelde onkruiden verzamelen en afvoeren
    Geluidshinder en stofoverlast
    Metaaldeeltjes van de borstel in het milieu
  Eindresultaat afhankelijk van :
    Het vermogen van de machine
    Diameter van de borstel
    Het aantal borstels

## Slide 8: Heet water en stomen
Heet water
  Watertemperatuur van 98 °C bij lage druk van 2 bar
  Vernietiging celstructuur van de plant
  Werkt tot onder de wortelhals van de plant
  Toepasbaar mbv infraroodsensoren (selectief)
  Vaak schuimvormer toegevoegd voor isolatie
  Nadeel: hoog gewicht van de machine door het water
Stomen
  Gebruikstemperatuur water 120-140 °C
  Toepasbaar op alle verhardingssoorten
  Minder effectief dan heet water

## Slide 9: Hete lucht
Werking gelijk aan heet water
De hete lucht van 90°C wordt mbv een ventilator door een wervelplaat gestuurd voor een goede warmte overdracht
Celwanden barsten door verhitting en eiwitten stollen
De onkruidplant wordt langzaam uitgeput
Werkt minder goed bij slecht weer en regen

## Slide 10: Branden
Twee manieren:
  Stootbrander: vlam recht naar beneden op het onkruid
  infraroodbrander: vlam omhoog naar metalen plaat waarna reflectie van infraroodstralen het onkruid doden
Brandgevaar mbt zwerfvuil, houten meubilair, bermen
Bij vochtig weer is branden niet effectief

## Slide 11: Bedenkingen bij verschillende technieken
Elke methode heeft voor- en nadelen en kent meer of minder effectieve perioden
Een combinatie van methoden blijkt meest effectief
Effectiviteit afhankelijk van energie-intensiteit (temperatuur) en blootstellingsduur (rijsnelheid)
Keuze van verhardingssoort bij aanleg is belangrijker
dan de keuze van de bestrijdingstechniek
Objectieve monitoring mbv de app ‘Weedviewer’

## Slide 12: Chemische onkruidbestrijding
Vanaf 31 maart 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verboden.
  Voorlopig mag nog chemische bestrijding worden uitgevoerd op luchthavens, defensieterreinen en terreinen waar brandgevaar aanwezig is.
  Voorlopig mag nog chemische bestrijding worden uitgevoerd op ballastbedden van spoor- en trambanen, campings, en ruimtes rond groepsaccomodaties.
Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw
Het ministerie van Infra en Milieu streeft ernaar om ook het particulier gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verbieden

## Slide 13: Inzetbaarheid van verschillende technieken