## Slide 1: Herstellen verharding

## Slide 2: Programma
Cunetten
Verdichten
Opsluiting
Onder profiel brengen
Soorten verhardingen
Verbanden
Afschot, inklink, breukverlies
Afwerking
Machinaal bestraten
Opdracht

## Slide 3: Cunetten:
Wat is een cunet?
Welke soorten cunetten zijn er?
Zand cunet
Gebroken puin + zand cunet
Gestabiliseerd zand cunet
Betonnen ondergrond

## Slide 4: Cunetten:
Waarvan is de dikte en soort cunet afhankelijk?
Grondsoort
Belasting (vrachtwagen, auto, wandelpad)
Het product
Hoe breed of diep moet een cunet worden uitgegraven?

## Slide 5: Verdichten:
Hoe kun je een cunet verdichten
Trilplaat / stapper
Water
Aanlopen
(Tril) Wals

## Slide 6: Opsluiting:
Welke soorten opsluiting ken je?
Betonbanden
Verdiepte strek of rollaag
Aangesmeerd cement
Metalen of houten kantplanken

## Slide 7: Cunet onderprofiel brengen:
Afrijen met waterpas /rij (Hoveniers methode)
Handmatig intikken (soms verplicht)
Afrijen:
Met hoogtestenen
Over betonbanden of strek afrijen
Over buisjes of strips afrijen

## Slide 8: Afrijen met hoogtestenen

## Slide 9: Afrijen over betonbanden

## Slide 10: Soorten verhardingsmaterialen
Natuursteen
Gebakken
Beton
Half-verharding

## Slide 11: Straatverbanden
Hoe heten bovenstaande verbanden?
Welk verband pas je wanneer toe ??

## Slide 12: Afschot, inklink, breukverlies:
Hoeveel afschot geef je de bestrating?
Welke type afschot ken je?
Wat inklink?
Wat is uitlevering?
Hoeveel inklink het ophoogzand?
Hoeveel % moet je erbij tellen bij zand- kleigrond
Waarvan is het breukverlies afhankelijk?
Hoeveel breukverlies neem je mee in de offerte?

## Slide 13: Afwerking:
Dicht knippen of zagen
Knipafval afvoeren
Bestrating schoonvegen
Invegen met ophoog-, brekerzand of split
Aftrillen
Brekerzand, etc. over bestrating
Invegen / inwateren
Na 14 dagen bestrating schoon vegen

## Slide 14: Machinaal bestraten:
Boven de 1500 m2
Boven 25 kg

## Slide 15: Machinaal bestraten