## Slide 1
Hoofdstuk 1 Bodem en Grasvelden.
Sportvelden- bestaand tegen intensieve betreding, deze moeten
droog, vlak, stroef en gesloten zijn
Voetbalveld Rugbyveld

## Slide 2
Recreatievelden- worden meestal betreden onder goede omstandigheden
in de zomer. In het naseizoen wordt de schade hersteld.
Camping
Dagrecreatie
Gazons-onderscheid je in speelgazons en siergazons, speelgazons komen
overeen met sportvelden deze worden intensief gebruikt
Siergazons zijn er om naar te kijken.

## Slide 3
Onderhoud sportgrasvelden.
Aanrollen
Bemesten
Onderhoud drainage
Beluchten
Beregenen
Maaien
Verticuteren
Doorzaaien

## Slide 4
Onderhoud beplanting
en sloten
Plagen
En ziektes controleren
Zode bezanden
Onderhoud na het spel

## Slide 5
Bodem
Organische stof
Lucht
Water
Minerale delen
Lucht
Water
Organische stof
Minerale delen
Boven situatie gras
Onder de ideale plaat voor grasvelden

## Slide 6
Korrelgrootte (µm) (0,001mm) | Naam | Andere gangbare benaming
0-2 | Lutum | Leem
2-63 | Silt | Leem
63-105 | Uiterst fijn zand | Fijn zand (zand)
105-150 | Zeer fijn zand | Fijn zand (zand)
150-210 | Matig fijn zand | Fijn zand (zand)
210-300 | Matig grof zand | Grof zand (zand)
300-420 | Zeer grof zand | Grof zand (zand)
420-2000 | Uiterst grof zand | Grof zand (zand)
2000-63000 | Grind | Grind
63000 ˃ | Stenen | Stenen

## Slide 7
Water.

## Slide 8
Lucht
Het verschil tussen bodemlucht en afmosferische lucht wordt ver-
oorzaakt door een voortdurende zuurstofconsumptie en koolzuurgas-
productie in de Bodem
Stikstof (N2)
Zuurstof (O2)
Koolzuurgas (CO2)

## Slide 9
Bodemstructuur en Bodemleven

## Slide 10
Latijnse Namen | Nederlandse Naam
Agrostis capillaris | Gewoon struisgras
Festuca rubra | Roodzwenkgras
Lolium perenne | Engels raaigras
Poa annua | Straatgras
Poa pratensis | Veldbeemd
Poa trivialis | Ruwbeemd
Struisgras Roodzwenkgras Engels raai Straatgras Veldbeemd Ruwbeemd

## Slide 11
Grasvelden | Engels Raaigras | Veldbeemd -gras | Roodzwenk -gras | Struisgras
Voetbalveld | X | X |  | 
Hockeyveld | X | X |  | 
Korfbalveld | X | X | (X) | 
Ligweiden | (X) | X | X | 
Trapveldjes | X | X | (X) | 
Siergazons |  |  | X | X
Grasvelden en samenstelling van de grassen.

## Slide 12
Mengselaanduiding | SV 7 | SV 8 | SV 5
Vereiste groeiomstandigheden | Goed | Goed | Matig
Winterbespeling Zomerbespeling | Zeer goed Zeer goed | Zeer goed Zeer goed | Matig Matig
Engels raaigras (Sport) Veldbeemdgras(Sport) Roodzwenkgras met fijne uitloper of gewoon roodzwenkgras | 75% 25% - | 50% 50% - | 35% 50% 15%
Zaaihoeveelheid in KG/HA | 100-150 | 100-150 | 100-150
(bij doorzaaien wordt de helft van de zaaizaadhoevelheid geadviseerd) |  |  | 

## Slide 13
Bloempakketje samengesteld uit een of
meer bloemen
Kafnaald
Halm
Bladschijf
Tongetje
Oortje
Bladschede
Bovengrondse
Uitloper
(Stolon)
Ondergrondse uitloper
(rizoom)