## Slide 1: Veterinaire dentale rontgenfoto’s
Gebit en kleine knagers

## Slide 2: Waarom dentale rontgenfoto’s?
Gezond gebit bevordert gezondheid en welzijn
Enkel de kroon is zichtbaar: grootste gedeelte (min. 2/3) subgingivaal verborgen
Vroege diagnostiek en behandeling geven betere prognose
Ideaal als demonstratiemiddel om eigenaren te overtuigen van noodzaak behandeling

## Slide 3: Waarom dentale rontgenfoto’s?
Voordat een element geextraheerd gaat worden
Evaluatie van pathologische veranderingen
Afwijkende ontwikkelingen
Evaluatie van ingestelde behandelingen
Ontdekken van tumoren
Andere holten en structuren van de schedel

## Slide 4: Rontgenstraling - stralingsregulatie
kV - spanning tussen kathode en anode: meer spanning geeft straling met hogere energie
(kwaliteit)
mA - stroom aan elektronen, hoeveelheid straling (kwantiteit)
Sec - belichtingstijd
Vaak bij dentale rontgenapparaten is alleen tijd te reguleren

## Slide 5: Rontgenstraling - veiligheid
Stralingsbesluit & kern energie wet (KEW)
Blootstelling As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
  Beschermende kledij (loodschort, loodhandschoenen, schildklierbeschermer)
  Zoveel mogelijk afstand
  Plaatjes niet handmatig op de plek houden
  Beperk expositietijd en aantal foto's zoveel mogelijk
  Digitale opnamen vermindert blootstelling met 50-80% in vergelijking met analoge films

## Slide 6: Rontgenapparatuur – standaard rontgenbuis (‘vroeger’)
Niet gebruiksvriendelijk
  Moeilijk te richten
  Afstand moet gereduceerd worden tot 30-40cm
  (zelfs met max. diafragmeren wordt beeld anders te groot)
  Er moet een nieuwe standaard ontwikkeld worden in opnameschrift
  Etc.
Overprojectie en gebrek aan detail

## Slide 7: Rontgenapparatuur – dentale rontgenbuis
Minder duur
Beter te richting
Vermindert strooistraling
kV en mA zijn vaak preset
Hebben PID (Position Indicating Device)

## Slide 8: Rontgenapparatuur – dentale rontgenbuis
Analoog (niet digitaal)
    Grotere kans op ontwikkelfouten
    Geen correctie van contrast achteraf mogelijk
    Ontwikkelen m.b.v. ontwikkelvloeistoffen (gezondheid)
    Inmiddels z.g.a. verdrongen

## Slide 9: Rontgenapparatuur – dentale rontgenbuis
Digitaal
  Indirect systeem
    Fosforplaat
    Bobbeltje op plaat richting rontgenbuis en rostraal
    Moet in processor gedaan worden
  Voordelen
    Gedetaileerder
    Flexibel (makkelijk in bek te positioneren)
    Verschillende formaten plaatjes
  Nadelen
    Moet ontwikkeld worden
      Tijd
      Ruimte
      Herpositioneren niet mogelijk
    Makkelijk te beschadigen

## Slide 10: Rontgenapparatuur – dentale rontgenbuis
Digitaal
  Direct systeem
    Sensor
    Met snoer verbonden met computer/monitor of draadloos
    Snoer kan maar langs 1 kant
  Voordelen
    Hoeft niet uit bek gehaald om te beoordelen: herpositioneren en opnieuw schieten mogelijk
    Korte ontwikkeltijd
    Stevig (gaat lang mee)
    Sensor klein (makkelijk op te bergen)
  Nadelen
    Duur
    Sensor niet flexibel (kan lastig zijn in kleine bekjes)
    Vaak maar een maat verkrijgbaar

## Slide 11: Opnametechnieken
Parallel techniek
Bissectrice techniek
NB: object moet altijd zo dicht mogelijk bij de foto!

## Slide 12: Parallel techniek
Alleen mandibulaire premolaren en molaren

## Slide 13: Bissectrice techniek
Waarom?

## Slide 14: Bissectrice techniek
Waarom?
De stralenbundel wordt loodrecht gericht op de bissectrice: tand wordt op ware grootte afgebeeld

## Slide 15: Bissectrice techniek

## Slide 16: Voorbeeld opname
Notes: L. Dura is buitenste laagje van alveolair bot, waar parodontale lig. op aanhechten,
L. Lucida is botvlies

## Slide 17: Voorbeeld volledige gebitsopname kat

## Slide 18: Redenen voor dentale rontgenfoto’s
Ontstekingen bij elementen
Voor en na extractie
Afgebroken apices (→ pulpaholte open of gesloten? Fractuur ook subgingivaal? Etc.)
Roze verkleuring element

## Slide 19: Redenen voor dentale rontgenfoto’s
Ontstekingen bij elementen
Voor en na extractie
Afgebroken apices (→ pulpaholte open of gesloten? Fractuur ook subgingivaal? Etc.)
Roze verkleuring element
Tooth resporption (F.O.R.L.)
Afwezige of supernumeraire elementen
Wortelkanaalbehandelingen
Fistels
Tumoren
Etc.

## Slide 22: Fractuur gevoelige onderkaak en horizontaal botverlies