## Slide 1: Pootmachine
Intro opdracht 7 en 8

## Slide 2: Inhoud
Aannemen opdracht
Normalisatie
Pootgoed
De machine
Aankoppelen / afstellen
Instellen en afdraaien
Routing en markeur
Onderhoud en wegzetten

## Slide 3: Aannemen opdracht
Wat
Waar
Waarmee
Welk pootgoed
Voorwaarden
Grondbewerking
Nabewerking
Vragen
Luisteren
Samen-vatten

## Slide 4: Normalisatie
Afspraken die gemaakt zijn over rijafstand.
In Nederland vooral 75cm
In Frankrijk ook veel op 90cm

## Slide 5: Pootgoed
Regels
      Eigen pootgoed is niet toegestaan, omdat het niet gecontroleerd is en daardoor ziekten kan bevatten. Daarmee is het eigen pootgoed een risico voor andere telers.
Soorten
      Aardappels
      Aardperen (in de kas gepoot vanwege hoge kiemtemperatuur)
      plantuien
Maten (Aardappelen)
      25/32 vroeg, dik en minder knollen
      32/40 meest gangbaar
      40/50 laat, veel knollen
      >50 wordt vaak gesneden

## Slide 6: Pootgoed
Pootgoed snijden
      Groot pootgoed is goedkoper
      Na snijden een halve vergelijkbaar met 32/40
      Behandelen
Voorbehandeld
Voorgekiemd

## Slide 7: De machine
Bekerpootmachine
Koningsplanter
Snarenbedpootmachine

## Slide 8: De machine
Frezen of rotorkopeggen
Granulaten
Vloeibare kunstmest
Gewasbeschermingsmiddel
Aanaarden
Aantal rijen van 1 tot 8
Kistenkantelaar
Pootelementen aan voor of achterzijde
Secties

## Slide 9: Aankoppelen en afstellen
Driepunt, hydrauliek, elektrisch, aftakas, stabelisatie
Vlakstelling breedte
Vlakstelling lengte

## Slide 10: Instellen
Dosering / plantafstand
Maatpootbeker
Pootdiepte
Plaats rugvormers

## Slide 11: Routing
Houd er in hoeken rekening mee dat een machine ze moet kunnen rooien. Behalve als de opdrachtgever aangeeft de hoeken ook te willen poten om ze met vakantie krachten te rooien met de hand.

## Slide 12: Markeur
Met een spoor door de markeurvoor. Afstand tussen hart band en zijkant machine + rijafstand
Met het midden over de markeurvoor. Halve werkbreedte + rijafstand

## Slide 13: Onderhoud en wegzetten
Leeg maken
Schoon maken
Doorsmeren volgens smeerschema
Droog maken en wegzetten
Slangen en kabels ophangen