## Slide 1
IBS 1.3.2
Telen en oogsten
Hakselaar

## Slide 2: Huidige fabrikanten
New Holland
John Deere
Krone
Claas
Fendt

## Slide 3: Capaciteit hakselaar
Vermogen hakselaar tussen de 380 en 1100Pk
Rendabel vanaf ongeveer 300 ha
De capaciteit van de hakselaar is afhankelijk van?
De capaciteit is afhankelijk van de silo!
Overcapaciteit veroorzaakt wachttijden en dus extra kosten.

## Slide 4: Krone Hakselaar Landshut
Tot maximaal 1100 Pk

## Slide 5: Krone Hakselaar Landshut
MAN V8-V12 Scheepsmotor i.v.m. hoog vermogen
Cilinder inhoud 16-24 Liter
Speciale cilinderkop => toerental van 1000 naar 1900 omw/min.
Common Rail inspuiting
Eigen luchtdrukinstall.

## Slide 6: Motormanagement
X-power : vol vermogen (mais)
Eco-power: als minder vermogen benodigd is (gras)
Brandstofbesparing

## Slide 7: Koeling
Geforceerde koeling
Geen rijwind
Koelen naar behoefte

## Slide 8: Trommelaandrijving
Vanaf motor direct middels V-snaren

## Slide 9: Wielaandrijving
Hydromotoren
2 wielaandrijving 40 km/h
4 wielaandrijving 20 km/h

## Slide 10: Automatische piloot
Voelsprieten op middelste torpedo
Zonder Gps
Weerstand
Meer aandacht
voor vullen
aanhangers

## Slide 11: Toevoeging voor silo
Extra tank voor toevoeging (vloeistof)
Wordt weinig gebruikt
Moeilijk te doseren
Te veel soorten
Moeilijk te reinigen
Extra dieseltank

## Slide 12: Voordrukrollen
6 voordrukrollen
Gewas plat aanvoeren
Snelheid rollen bepalen
de snijlengte

## Slide 13: Metaaldetector
Ingebouwd in rol
Rollen staan in 0,05 sec stop
Trommel draait door (te zwaar om te stoppen)

## Slide 14: Messentrommel
40 messen
Kortere snijlengte
Minder kracht
Brandstofbesparing
28 messen
universeeltrommel

## Slide 15: Messentrommel (John Deere)
Bouten aandraaien met 440Nm
Speling vast/losmes 0,2-0,3mm
E-motor stelt vast mes tot
speling 0mm en dan
0,2mm terug

## Slide 16: Messentrommel (New Holland)
Messentrommel + blazer

## Slide 17: Messentrommel (Krone)
Beursmodel
Hoek van messen
is groter dan
bij NH

## Slide 18: Messentrommel (Krone)
Vast en los mes snijden langs elkaar
Speling minimaal
Slijpen van
groot belang

## Slide 19: Messen slijpen
Automatisch door slijpsteen
Brandgevaar!!!

## Slide 20: Centrale smering
Continue smering
menselijk falen uitsluiten.

## Slide 21: Slijtage, gras of mais
Bij welk gewas treed de meeste slijtage op?
Bij gras, zie vast mes

## Slide 22: Gras meer slijtage
Gras bevat meer verontreinigingen zoals stenen en grond (molshoop)
Kortere maaihoogte dus meer verontreinigingen
Materiaal is taaier waardoor minder kans op het uitbreken van stukken metaal
Geen kneusrollen, betere
doorstroming en minder
kans op beschadigingen

## Slide 23: Mais minder slijtage
Mais bevat minder verontreinigingen zoals stenen en grond
Hogere maaihoogte dus minder verontreinigingen
Materiaal is harder (extra harde laag aangebracht op losse messen
Incl. kneusrollen

## Slide 24: Geveerde bodem
Iedere
fabrikant heeft
zo zijn eigen
innovaties

## Slide 25: Blazer
230 km/h

## Slide 26: Kneusrollen
Alleen bij mais
Voedingswaarde
Snel uitwisselbaar
Beide rollen draaien
met verschillende
snelheid

## Slide 27: Kneusrollen
materiaalverschil
diameterverschil
Allemaal afhankelijk van
snijlengte

## Slide 28: Kneusrollen Innovatie
Rollen draaien naar achter weg,
ombouwen in 5 minuten.
Handbediening

## Slide 29: Draaimechanisme goot
wormwieloverbrenging

## Slide 30: Onderhoudskosten
Hoe veel denk je wat het onderhoud kost van deze machine per jaar?
€10.000,- €15.000,-
Dit is de hoogst belaste machine in de landbouw.
Vermogen/geweld/slijtage…

## Slide 31: Overzicht materiaalkosten
Invoerbek: €2500 per jaar
Grasmessen: €750 per jaar
Maismessen: (gehard st) €1000 per jaar
Vast mes: €1000 per jaar
Trommelbodem: €1500 per 2 jaar
Schacht oplassen: €200 per 2 jaar
Kneuswalsen: €6000 per 2 jaar
Versneller: €250 per 2 jaar
Versnellerbodem: €1000 per 2 jaar
(gemiddelde kosten afhankelijk van aantal ha)
(onderhoud motor niet inbegrepen)

## Slide 32: Nostalgie…

## Slide 33: Vragen?