| Titel opdracht | : | OB 1.6 plaatsen van een voorgevormde vijver |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | Competentie 2, 6 en 9 |
| Plaats | : | Buiten alleen doen |
| Tijd | : | 45 minuten |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |

| Omschrijving van de opdracht | Kant-en-klare vijverbakken worden aangeboden in tientallen verschillende vormen en maten. Het is een eenvoudige manier om een vijver te creëren. En de kans op lekkages is ook aanzienlijk kleiner, echter in de vorm en formaat ben je met een voorgevormde vijver wel gebonden. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | Na deze opdracht kun je zelfstandig een voorgevormde vijver plaatsen. |
| Hulpmiddelen | Voorgevormde vijver, steekschop, waterpas, pootlijn en piketten |
| Resultaat | Je plaats een voorgevormde vijver op de aangegeven plaats. De vijver staat waterpas en is goed gestabiliseerd |
| Beoordeling | De deelnemer graaft de vorm uit en zorgt ervoor dat aan beide kanten ongeveer 20 cm speling. De deelnemer plaatst een gestabiliseerd tegelplateau en plaatst hierop de voorgevormde vijver De deelnemer vult de zijkanten af en watert deze in. Gedurende deze werkzaamheden controleert de deelnemer meerdere malen of de bak nog waterpas ligt. Gedurende de werkzaamheden vult de deelnemer de vijver regelmatig bij (ivm tegengewicht) |