## Slide 1: Messenkooi

## Slide 2: Werking
Knipt
Hoogte instelbaar door de steunrol
Aandrijving door middel van hydroliek of door loopwielen.

## Slide 3: Gebruiksgebied
Voor gazons, golfbanen en sportvelden

## Slide 4: Voordelen
Strak maaiwerk
Geen maaiwond
Goed afstelbaar

## Slide 5: Nadelen
Geen lang gras maaien (langer dan 2/3 van de diameter van de messenkooi)
Veel onderhoud
Geen grof maaiwerk (storingsgevoelig)

## Slide 6: Bijzonderheden
Maait als enige gelijkmatig en strak
Goede maaibreedte
Spiraalvormig mes

## Slide 7: Cirkelmaaier

## Slide 8: werking
En mes of draad (zoals bij een bosmaaier)
Draai snelheid 80 m/s
Mes zit in het maaihuis
Snijdende en slaande beweging
Mes draait rond.

## Slide 9: gebruik
Fruitteelt
Gazon
Vlakke terreinen en hellingen
Ruig terrein

## Slide 10: pluspunten
weinig onderhoud
gebruiksvriendelijker
Wendbaar
Gemakkelijk te hanteren
Gras is op te vangen
slipkoppeling

## Slide 11: minpunten
Minder kwaliteit
onregelmatig snijwerk
kan stenen met hoge snelheid weg slingeren
Rafelig afgesneden

## Slide 12: bijzonderheden
Afvoer zijkant of achterkant
Mes heeft 200 tot 250 draaiuren
Je hebt ze in veel vormen en maten
In 2 en 4 takt motor te verkrijgen

## Slide 13: De maaibalk
Leon salomons
Theun schepers
Gerdie gerrits

## Slide 14: werking
vegetatie wordt afgeknipt,
door V-vormige messen op stilstaande vingers

## Slide 15: Gebruiksgebied.
de maaibalk wordt gebruikt bij:
bermen
sloten
gazon
hagen

## Slide 16: + punten
je kunt er ruwe terreinen mee bewerken
strakke resultaten
inzetbaar op verschillend soorten terreinen.

## Slide 17: - punten
de maaibalk raakt snel verstopt, dit komt omdat het gras aan de vingers blijft zitten en niet meer bij de messen kan komen.
kan alleen gras, en kleine stukken hout.

## Slide 18: bijzonderheden
veelzijdig inzetbaar
weinig vermogen nodig om te werken.
vroeger werd er als motor een paard gebruikt, en werd er graan, gerst mee gemaaid.

## Slide 19: Klepelmaaier

## Slide 20: Werking klepelmaaier
Ook wel veiligheidsmaaier genoemd, beitels draaien in een centrifugale werking rondom de centrale aandrijfas.
Aandrukrol aan de achterkant die de hoogte instelt.

## Slide 21: Voordelen
Veilig en ergonomisch verantwoord, Maaier en versnipperaar in een, hij is geschikt voor groenstroken tussen fietspad en snelweg.
Over de vangrail maaien en hellingen.

## Slide 22: Nadelen
Het voornaamste nadeel van een klepelmaaier is dat deze een ruw maaibeeld achterlaat.

## Slide 23: Gebruikersgebied
Het gebruikers gebied van een klepelmaaier is heel ruim, van bermen tot slootkanten, grasstroken en struikgewas.

## Slide 24: Bijzonderheden
De klepelmaaier kan op wielbasis en op hefarm, de beitels variëren van groot naar klein.