## Slide 1: LASPROCESSEN
Introductie
Janssens Marc

## Slide 2: Hoe werkt lassen?
Definitie van lassen:
Met lassen word een verbinding gemaakt tussen twee metalen onderdelen door middel van warmte en /of druk

## Slide 3: De meest gangbare lasprocessen:
BMBE: Booglassen Met Beklede Elektrode
MIG/MAG: Metal Inert Gas / Metal Active Gas
TIG: Tungsten Inert Gas
AUTOGEEN

## Slide 4: LASPOSITIES

## Slide 5: 1. MIG/MAG LASSEN
Metal Inert Gas -> Niet actief gas -> Verdringen lucht
Metal Active Gas -> Actief gas -> Gaan verbinding aan met werkstuk

## Slide 6: Onderdelen MIG/MAG installatie: overzicht
Stroombron
Draadaanvoer
Gasvoorziening
Kabel- en slangenpakket
Lastoorts

## Slide 7: MIG/MAG Installatie: LASTOORTS
A,B en C : Verschillende soorten gasbekken
D: Laspitje
E: Spiraal
F: Gasmondstukhouder
Met de schakelaar word de stroomtoevoer, gastoevoer en draadtoevoer aan of uitgeschakeld.

## Slide 8: MIG/MAG installatie: GASVOORZIENING
Functie van gas:
Geleiding
Bescherming van het smeltbad
Reduceertoestel en gasdrukmeter

## Slide 9: 2. BMBE: BOOGLASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE
In de volksmond elektrisch lassen
Afsmeltelektrode -> uit de bekleding ontstaat beschermgas
Constante stroom in tegenstelling tot mig/mag waar een constante spanning word gebruikt
Elektrodetypes: Basische, rutiel en cellulose

## Slide 10: BOOGLASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE
Lastang – massaklem – kabelpakket – stroombron

## Slide 11: 3. TIG - LASSEN
° Tungsten Inert Gas
° 2 handen nodig
° Vooral toepassing op dunne plaat
° Hoge laskwaliteit

## Slide 12: TIG-LASSEN

## Slide 13: 4. AUTOGEEN LASSEN
° Gasmengsel van zuurstof en acetyleen
° Geen elektriciteit nodig
° Gevoelig voor lasfouten
° Temperatuur tot 3000°C -> vervorming

## Slide 14: AUTOGEEN LASSEN
http://www.youtube.com/watch?v=hw7vjRSM9oA

## Slide 15: Veiligheid lassen
Overal
Lashelm of lasbril
Veiligheid schoenen
Gehoorbescherming
Veiligheidsbril
Lashandschoenen

## Slide 16: MIG/MAG LASSEN
° Geen bekleding, geen slak
° Weinig warmte-inbreng
° Hoge lassnelheid
° Toepassing in alle posities
° Windgevoelig
° Corrosie moet weggeslepen worden

## Slide 17: BOOGLASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE
° Korte insteltijd
° Weinig warmte-inbreng
° Beperkte investering
° Toepassing in alle lasposities
° Weinig last van verontreiniging (roest of coating)
° Wegbikken van slak
° Lage productiviteit
° Kans op slakinsluiting

## Slide 18: TIG-LASSEN
° Geen bekleding, geen slak
° Weinig warmte-inbreng
° Hoge lassnelheid
° Toepassing in alle lasposities
° Windgevoelig
° Moeilijk beheersbaar door hoge afsmelt
° Corrosie moet weggeslepen worden

## Slide 19: AUTOGEEN LASSEN
° Geen bekleding, geen slak
° Beperkte investering
° Korte insteltijd
° Toepassing in alle lasposities
° Hoge warmte inbreng
° Lage neersmelt
° Vervorming (vanwege hoge warmte inbreng)

## Slide 20: LASPROCESSEN
Janssens Marc