## Slide 1: Voederwinning en oogstmachines de veehouderij

## Slide 2: Kennismaking en thuissituatie
Thuis een (veehouderij)bedrijf?
Werkzaamheden in eigen beheer?
Verwachtingen van deze lessen?
Wat hebben jullie al gehad, wat wil je leren?

## Slide 3: Trekker
Dagelijkse controle: BOK
Brandstof
Olie
Koeling
Filmpje ‘Trekker controleren’

## Slide 4: Brandstof
Welke eisen stellen we aan brandstof?
Schoon
Goede kwaliteit (EN-590)
Eventueel Ad-Blue
Filmpje Ad-Blue

## Slide 5: Olie
Welke eisen stellen we aan olie?
Juiste viscositeit, dikke olie smeert beter, dunne olie voert hitte en verontreiniging beter af.
Wat betekent 15w40?
SAE15 bij koude motor en SAE 40 bij warme motor
Olie moet schoon zijn en op tijd vervangen worden.
Oliefilter niet vergeten!

## Slide 6: Koeling
Welke eisen stellen we aan koeling?
Voldoende koeling
Koelvloeistof i.p.v. water!
Juiste werking thermostaat en radiateurdop

## Slide 7: Periodiek onderhoud
Luchtfilter
Brandstoffilter
Olie verversen en filter wisselen
Doorsmeren
Banden en bandenspanning

## Slide 8: Banden
Verklaring van cijfers en letters
Opbouw band
Bandenspanning, afhankelijk van belasting en snelheid
Filmpje bandenspanning

## Slide 9: Aftakas
Aftakastoerental. (540/540ECO/1000/1000ECO)
Koppelingen
  Kruiskoppelingen (Tot max 30 graden)
  Groothoekkoppelingen (Tot max 75 graden)
  Slipkoppeling
  Vrijloopkoppeling
  Filmpje Walterscheid

## Slide 10: Hefinrichting
Onderdelen
Normalisatie van de afmetingen
Stabilisatie
Instellingen elektronische hefinrichting
  Trekkracht/positieregeling
  Daalsnelheid
  Maximale hefhoogte
  Filmpje ‘Werktuig bedrijfsklaar maken’

## Slide 11: Kahoot
Ga op je mobiel of laptop naar Kahoot.it en log in met de GamePIN

## Slide 12: Aan de slag!
Boek ‘Werken met machines’
  Schoolopdracht 1.5 op bladzijde 16
  Schoolopdracht 1.11 op bladzijde 24
  Schoolopdracht 1.13 op bladzijde 27
  Schoolopdracht 1.17 op bladzijde 31
Wikiwijsarrangement ‘Gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines.’

## Slide 13: Werktuigen voor graslandverzorging

## Slide 14: Bloten
Pollen verwijderen
Gras wordt versnipperd

## Slide 15: Slepen
Mest/molshopen verdelen
Dood gras verwijderen
Mat of tanden
In combinatie met doorzaaien

## Slide 16: Doorzaaien
Slechte vlekken (onkruid, muizen, vertrapping) verbeteren
In combinatie met slepen
Filmpje!

## Slide 17: Rollen
Zorgt voor een vlak land
Verkleinen van kluiten
Aansluiting tussen boven en onderlaag

## Slide 18: Graslandwoelen/beluchten
Storende lagen opheffen
Waterafvoer verbeteren
Geschikt tijdstip in het jaar?
Filmpje!

## Slide 19: Aan de slag!
Boek ‘Werken met machines’
  Schoolopdracht 2.3 op blz. 37

## Slide 20: Einde les
Zijn er nog vragen?

## Slide 21: Maaiers

## Slide 22: Getrokken-, gedragen- en frontmaaiers.

## Slide 23: Zelfrijdende maaiers

## Slide 24: Trommel-, schijf- en trommelschijfmaaiers

## Slide 25: Kneuzen
Veldperiode verkorten
Arbeid verlagen

## Slide 26: Maaihoogte
Schijfhoogte verstellen
Mesjes wisselen
Topstang

## Slide 27: Onderhoud
Vetnippels
Aftakas
V-snaren
Haakse overbrenging
Tandwielen

## Slide 28: Veiligheid
Afscherming
Kleed/Doek
Obstakelbeveiliging
Transportstand

## Slide 29: Schudders en harken

## Slide 30: Schudders
Gedragen schudders
Halfgedragen schudders
Getrokken schudders

## Slide 31: Afstellen schudder
Schudhoogte
Schudhoek
Rijsnelheid
Schuinstellen/kantschudden

## Slide 32: Harken
Enkele-, dubbele-, 4 rotor-, 6 rotor-.
Middenafleg- en zijafleghark
Andere type harken?

## Slide 33: Afstellen hark
Tandhoogte
Wiersbreedte
Rijsnelheid

## Slide 34: Onderhoud schudder en hark
Vetnippels
Aftakassen
Curvebaan
Tandbreuk

## Slide 35: Opraapwagen en hakselaar

## Slide 36: Opraapwagen Pick-up en invoer
Filmpje Schuitemaker

## Slide 37: Opraapwagen onderstel, doseerwalsen

## Slide 38: Onderhoud opraapwagen
Messen slijpen Filmpje
Doorsmeren
Bodemketting controleren en spannen
Aandrijfketting controleren en spannen

## Slide 39: Hakselaar

## Slide 40: Hakselaar; snijlengte afstellen en verschil mais/gras
Invoersnelheid
Voorzetstuk
Aantal messen
Korrelkneuzer

## Slide 41: Onderhoud hakselaar
Messen slijpen
Kettingen en aandrijfriemen controleren/spannen
Doorsmeren