## Slide 1: Favorit 700 Vario -Stimmungsbild-
Hydrauliek

## Slide 2: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Fendt Farmer 400 Vario serie
Uitgevoerd met het moderne load-sensing hydraulieksysteem.

## Slide 3: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Eerst even herinneringen ophalen.
Wat is load - sensing?
Wat kunnen we er mee?
Waar moeten we om denken?

## Slide 4: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Met speciale aandacht voor:
Load - sensing systeem
Open systemen
Gesloten systemen

## Slide 5: De Tandwielpomp
Olie stroomt bij A in de pomp.
Door draaien van de tandwielen wordt de olie bij B weggeperst.
Volumestroom is afhankelijk van de grootte van de tandwielen en het toerental.
Bij constant toerental is de opbrengst constant

## Slide 6: De Tandwielpomp
Wat zal er
gebeuren ?

## Slide 7: Dus is een open systeem noodzakelijk

## Slide 8: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Load - sensing
Load - sensing betekent olie naar behoefte.

## Slide 9: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Olie naar behoefte.
Realiseerbaar middels regelbare pompen.

## Slide 10: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Twee soorten pompen
1 Axiaal verstelbare plunjer- zwenkpomp.
2 Axiaal verstelbare plunjerpomp met slag- of spiegelplaat.

## Slide 11: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
1e Axiaal verstelbare plunjerzwenkpomp.

## Slide 12: De zwenkpomp
Geheel draait om de X - as.
Olie stroomt bij A in de pomp.
Volumekamers A en B zijn gelijk en dus wordt er niet gepompt.
X
X
A
B

## Slide 13: De zwenkpomp
X
X
De plunjerhouder gaat uitzwenken.
Het volume bij A wordt groter en het volume bij B wordt kleiner; de pomp begint te pompen.
A
B

## Slide 14: De zwenkpomp
X
X
A
B
Plunjerhouder is maximaal uitgezwenkt.
De slag is maximaal.
De plunjerdikte is constant.
Het volume is nu afhankelijk van het toerental.

## Slide 15: De zwenkpomp
Bij constant toerental is het volume middels de zwenkhoek aan de behoefte aan te passen
en zelfs tot nul te reduceren.

## Slide 16: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
2e Axiaalplunjerpomp met slag- of spiegelplaat.

## Slide 17: De bouw
Het grijze bij c is het huis en zit vast.
Om de X-as draait het pomp- element (in gele cirkel).
C
X
X
X

## Slide 18: De bouw
X is de slag- of spiegelplaat.
A olietoevoer
B perszijde
X
A
B

## Slide 19: De bouw
De slagplaat wordt door de stelcilinder versteld.
De plunjers maken hierdoor een meer of minder lange slag.

## Slide 20: Wie of wat verzorgt de regeling?
LS- ventiel
Maximaal-drukklep
LS-klep

## Slide 21: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Kortom
Twee type pompen waarbij, met een constant motortoerental, het opbrengstvolume te veranderen is.

## Slide 22: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Waar stopt load - sensing?
Te vaak direct achter het regelventiel van de trekker.

## Slide 23: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Geen probleem.
Als we een werktuig middels het LS- ventiel van een trekker bedienen.
We hebben dan een perfect en energie- besparend systeem.

## Slide 24: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Maar pas op!
Koppelen we een een trekker met LS aan een werktuig met eigen ventielen, maar zonder LS, dan is het oppassen!

## Slide 25: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Waarom?
Zonder enige speciale aandacht hebben we kans op veel vermogensverlies en een kokend hete olie.

## Slide 26: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Hoe kan dat?
Het ventiel van de trekker wordt open- gezet om het ventiel op het werktuig te kunnen laten functioneren.
De stuurleiding is buiten werking, dus wordt er alleen nog door de maximaal- drukklep teruggeregeld. (220 bar)

## Slide 27: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Dus is het behelpen geblazen!
We zullen ons dus moeten behelpen en daarbij alle voorzichtigheid in acht nemen.

## Slide 28: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Hoe aansluiten?
Gesloten ventiel
Open ventiel?

## Slide 29: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Beide kan, maar in beide gevallen hebben we verlies.

## Slide 30: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Gesloten systeem in ruststand
De maximum drukklep regelt bij +/_ 220bar de pomp op nul, met als gevolg beperkt verlies.
Heeft een gesloten systeem een eigen overdruk, welke vaak lager afgesteld staat, dan wordt het probleem groter.

## Slide 31: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Open systeem in ruststand
De olie zal met een beperkte omloopdruk rondgepompt worden. Ook dit betekent verlies.

## Slide 32: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Beide systemen in werking
De enige regeling is de maximaal-drukklep en eventueel het overdrukventiel van het werktuig.

## Slide 33: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Het verlies
Een grote hoeveelheid olie onder hoge druk rondpompen betekent verlies.

## Slide 34: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Maar gekker wordt het als
het overdrukventiel van het werktuig op een veel lagere druk staat als de maximaal-drukklep.
De olie zal door het overdrukventiel geperst worden en de pomp blijft maximaal olie leveren.

## Slide 35: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Is dat verlies zo groot?
Drukverschil x liters / 600 = verlies in kW
Voorbeeld:
Trekker 220 bar en een overdruk van het werktuig op 180 bar.
Verlies is 40 x 102 /600 = 6,8 kW=9,2pk
Verliesberekening:

## Slide 36: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Advies!
Stel de volumestroomregeling altijd zo laag mogelijk af.
!Tip: Regel de doorstroming van onderen af tot het voldoende is.

## Slide 37: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Wat is ideaal?
Een trekker met load-sensing koppelen middels een LS aansluiting aan een werktuig met load - sensing!

## Slide 38: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
De LS-aansluiting
Achter de trekker is gemonteerd;
een dikke persleiding rechtstreeks vanaf de pomp.
een dikke retourleiding rechtstreeks naar de tank.
een dunne stuurleiding.
Nr. prijslijst H200 f 575,00 excl. btw

## Slide 39: De LS-aansluiting
Drukloze retour 3/4”
Drukleiding 3/4”
Stuurleiding

## Slide 40: En nu het hydrauliek- systeem van de Fendt Farmer 400 Vario.

## Slide 41: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Load-sensing pomp 76 ltr/min. (400 serie)
Zelfaanzuigende pomp.
Opbouw hydrauliek

## Slide 42: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Axiale rollenlagers
Liters en druk gestuurd.
Opbouw hydrauliek
Reserve-oliepomp.

## Slide 43: Baureihe Farmer 400 Vario -Schlagworte-
Separate hydrauliektank.
Grote olietank (40 liter).
Opbouw hydrauliek
Hydrauliekoliekoeler.

## Slide 44: Volumestroomregeling in cabine
Volumestroom van 16 tot 76 ltr

## Slide 45: Kruishendelbediening
1e ventiel (geel) is prioriteitsventiel en in 1 richting te blokkeren.

## Slide 46: De LS-aansluiting (optie)
Drukloze retour 3/4”
Drukleiding 3/4”
Stuurleiding

## Slide 47: Hydrauliekaansluitingen
ODK koppelingen
Olieopvanghuis
Olieaftapstop

## Slide 48: Front hydrauliek
Blokkering fronthef
Fronthef EW / DW
Fronthef omschakeling ventiel 1.1 naar 1.3

## Slide 49: Hydrauliekaansluiting voor
DW-aansluiting front- vast gemonteerd (optie)
Drukloos voor- vast gemonteerd (optie)
Hydraulisch meervoudige koppeling (optie)

## Slide 50: Farmer 400 Vario -Einsatzbild-
Einde hydrauliek