## Slide 1: Onderdelen Bargam veldspuit

## Slide 2: Aanzuigfilter
Vervuiling uit het aangezogen water halen

## Slide 3: Kraan
Water toevoegen in de fustreiniger voor verdunnen van spuitmiddel

## Slide 4: Elektrische drukregeling
D.m.v. een stappenmotor wordt de spuitdruk elektrisch geregeld.

## Slide 5: Sproeier fustreiniger
Om het restmiddel in het fust/jerrycan eruit te kunnen spoelen

## Slide 6: Bediening reinigingsinjectoren
Inschakelen van de reinigingsinjectoren boven om de tank te reinigen

## Slide 7: Fustreiniger
Hierin wordt het fust/jerrycan van het gewasbeschermingsmiddel gereinigd

## Slide 8: Kraan fustreiniger
Watertoevoer naar fustreiniger mogelijk te maken

## Slide 9: Compensatieklep
Wordt bij elektrische drukregeling niet gebruikt.
Normaal compensatie van de druk bij afsluiting van een sectie

## Slide 10: Spoel
Elektrische bediening van een hydraulische stuurschuif

## Slide 11: Kraan
Door de kraan te bedienen wordt het spuitmiddel aan het water toegevoegd.

## Slide 12: Driewegkraan
Zuigen uit tank
Zuigen uit schoonwatertank
Zuigen uit extern (sloot)

## Slide 13: Manometer
Werkdruk

## Slide 14: Druk sproeier fustreiniger
Druk in te stellen van de fustreiniger

## Slide 15: Flowmeter
Liters / min

## Slide 16: Hoofdkraan
Stand Spuiten of vullen

## Slide 17: Elektrische sectie afsluiting
Sluit gewenste secties af om overlap o.i.d. te voorkomen

## Slide 18: Hoofdkraan fustreiniger
Wel of niet het water via de fustreiniger

## Slide 19: Druksensor
Meet de druk en geeft dit door aan bedieningspaneel/logica

## Slide 20: Revolver
3 soorten spuitdoppen met membraam afsluiting. Geen nadruppelen van de dop.

## Slide 21: Mengkraan onder
Extra mengen tank en bij het reinigen ook toepasbaar voor betere reiniging

## Slide 22: Spuitdruk
Geeft druk aan tijdens spuiten

## Slide 23: Iso-bus stekker
Verzorgt communicatie tussen trekker/bediening en machine

## Slide 24: Kantdop
Zorgt ervoor dat de spuitnevel aan het einde recht naar beneden gaat (halve driehoek) voor een correcte overlap en spuitbeeld aan de perceelsgrens

## Slide 25: Cilinder
Vlakstelling spuitboom

## Slide 26: Externe aanzuiging
Montage aanzuigslang